机控班电缆采购技术要求

一、技术要求要求

- 电缆必须符合国家标准、行业标准，线径及长度误差均不得超过5%，提供与所供型号相同/相近的电力电缆型式试验报告。

- 电缆为全新，外包装完整，不允许有接头。电缆规格、长度等标识规范、清晰。

- 阻燃电缆，经长时间埋设，护套仍有良好的阻燃防护能力。

- 供货方应保证电缆制造过程中的所有工艺、材料、颜色均应本技术要求的所有规定。

- 合同签订后30天内供货到需方指定验收地点。

- 电缆到货后，外观质量当场检验，检验电缆质量时按供方提供的经需方确认的样品验收。如有异议，拒绝验收货。

- 电缆质保期不少于1年，在设备使用中如发生问题，免费维修。

| 序号 | 物资编码 | 名称\规格 | 数量 | 备注信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100788282 | 电力电缆\ZRC-KVVP2-22\4*2.5MM2\0.6/1KV | 1000米 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆（kvvp2-22），黑色。 |
| 2 | 101081064 | 电力电缆\RVV\3*1.5MM2\450／750V | 200米 | 60227 IEC 52(RVV) BULL灰白色，（芯线颜色：咖啡色+蓝色+黄绿色），规格100米*2。 |

2020.07.30