工程量清单

1．工程概况说明

| 总说明 |
| --- |
| 工程概况 | 工程名称 | 长城河谷巴克什营变电站至开闭所10kV线路架设及电缆敷设工程 |
|  | 1.本工程线路全长1.821km，其中架空线路1.287km,电缆长0.534km，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线；钢管杆4基 2.地形：平地100%。 3.地质：水坑、松砂石。 4.人力运输：0.35公里，汽车运输：30公里。 5.本清单含国家电投丰宁天桥15兆瓦屋顶分布式光伏发电项目接入系统 |

2.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电站（开关站）工程 |  |  |  |  |
| 1 | 10kv（20kv）配电装置 |  |  |  |  |
| 1.1 | 10KV高压成套配电柜安装 | 1、10kV出线间隔 含母线 配套原间隔需定制厂家 2、真空断路器柜 | 面 | 1 | ※ |
| 1.2 | 10KV高压成套配电柜调试 | 1、断路器柜 | 面 | 1 | ※ |
| 1.3 | 送配电系统调试 | 1、电压等级（KV以下）10 2、断路器 | 系统 | 1 | ※ |
| 1.4 | 母线系统调试 | 1、电压等级（KV以下）10 | 段 | 1 | ※ |
| 1.5 | 特殊保护装置调试 | 1、,特殊保护,差动、高频 | 套 | 1 | ※ |
| 1.6 | 屏柜安装 | 1、控制屏、保护屏、站用电屏安装,控制屏 | 台 | 1 | ※ |
| 2 | 控制保护系统 |  |  |  | ※ |
| 2.1 | 屏柜安装 | 1、控制屏、保护屏、站用电屏安装,控制屏 | 台 | 1 | ※ |
| 2.2 | 屏柜安装 | 1、控制屏、保护屏、站用电屏安装,控制屏 | 块 | 1 | ※ |
| 2.3 | 屏柜安装 | 1、视频监控系统 | 台 | 1 | ※ |
| 2.4 | 屏柜安装 | 1、控制屏、保护屏、站用电屏安装,控制屏 [R*0.3,C*0.3,J*0.3] 2、站所终端（DTU柜） | 台 | 1 | ※ |
| 2.5 | 电度表安装 | 1、三相电度表 | 块 | 1 | ※ |
| 2.6 | 电度表调试 | 1、三相电度表 | 块 | 1 | ※ |
| 2.7 | 屏柜安装 | 1、10kV线路保护测控装置 | 台 | 1 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 二 | 架空线路工程 |  |  |  | ※ |
| 1 | 杆塔工程 |  |  |  | ※ |
| 1.1 | 混凝土杆组立 | 1、整根式11m以内 2、校正 3、运输 | 基 | 2 | ※ |
| 1.2 | 混凝土杆组立 | 1、分段式,每基重量2.5以内 2、校正 3、运输 | 基 | 6 | ※ |
| 1.3 | 混凝土杆组立 | 1、分段式,每基重量3.5以内 2、校正 3、运输 | 基 | 3 | ※ |
| 1.4 | 钢管杆组立 | 1、单杆分段式,每基重量15(t)以上 2、校正 3、运输 | 基 | 2 | ※ |
| 1.5 | 钢管杆组立 | 1、单杆分段式,每基重量10(t)以内 2、校正 3、运输 | 基 | 1 | ※ |
| 1.6 | 钢管杆组立 | 1、单杆分段式,每基重量15(t)以内 2、校正 3、运输 | 基 | 2 | ※ |
| 1.7 | 混凝土杆组立 | 1、整根式13m以内 2、校正 3、运输 | 基 | 2 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 2 | 横担安装 |  |  |  | ※ |
| 2.1 | 横担安装 | 1、10kV以下横担 2、,铁横担, 3、双根 4、运输 5、校正 | 组 | 8 | ※ |
| 2.2 | 横担安装 | 1、1kV以下横担 2、铁横担, 3、双根 4、运输 5、校正 | 组 | 2 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 3 | 绝缘子安装 |  |  |  | ※ |
| 3.1 | 绝缘子安装 | 1、耐张 2、检验 3、运输 | 只 | 104 | ※ |
| 3.2 | 绝缘子安装 | 1、针式 2、检验 3、运输 | 只 | 78 | ※ |
| 3.3 | 绝缘子安装 | 1、紧式 2、检验 3、运输 | 只 | 8 | ※ |
| 3.4 | 绝缘子调试 |  | 10个 | 19 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 4 | 拉线制作安装 |  |  |  | ※ |
| 4.1 | 拉线制作安装 | 1、普通拉线 2、GJ-100 3、运输 | 根 | 16 | ※ |
| 4.2 | 拉线制作安装 | 1、普通拉线 2、GJ-70 3、运输 | 根 | 11 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 5 | 导线跨越 |  |  |  | ※ |
| 5.1 | 导线跨越 | 1、电力线路 2、10kV 3、通讯 4、道路 | 处 | 15 | ※ |
| 5.2 | 导线跨越 | 1、河流 2、河宽50以内 | 处 | 1 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 6 | 导线架设 |  |  |  | ※ |
| 6.1 | 导线架设 | 1、钢芯铝绞线 2、截面面积240mm2以内 3、运输 4、接续 | 100m | 42.06 | ※ |
| 6.2 | 导线架设 | 1、钢芯铝绞线 2、截面面积70mm2以内 3、运输 4、接续 | 100m | 5.58 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 7 | 配电设备安装 |  |  |  | ※ |
| 7.1 | 配电装置安装 | 1、断路器 2、10kV 3、户外柱上式 4、运输 5、调试 | 台 | 1 | ※ |
| 7.2 | 配电装置安装 | 1、隔离开关 2、10kV 3、户外柱上式 4、运输 5、调试 | 组 | 2 | ※ |
| 7.3 | 配电装置安装 | 1、避雷器 2、10kV，氧化锌 3、户外柱上式 4、运输 5、调试 6、引线 | 组 | 2 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 8 | 接地装置安装 |  |  |  | ※ |
| 8.1 | 接地安装 | 1、接地体加工及制作 2、运输 | t | 0.19 | ※ |
| 8.2 | 接地安装 | 1、接地极，砂石土 2、长度-1500mm 3、运输 | 根 | 10 | ※ |
| 8.3 | 接地安装 | 1、接地体敷设, 2、每基长度50(m)以内 | 基 | 1 | ※ |
| 8.4 | 接地安装 | 1、混凝土杆高空接地引线 2、运输 | 根 | 2 | ※ |
| 8.5 | 接地安装 | 1、电阻测量 | 基 | 1 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 三 | 电缆线路工程 |  |  |  | ※ |
| 1 | 电缆桥（支、托）架安装 |  |  |  | ※ |
| 1.1 | 护管敷设 | 1、镀锌钢管 2、沿电杆 | 根 | 2 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 2 | 电缆敷设 |  |  |  | ※ |
| 2.1 | 电缆终端头制作 | 1、户外型 2、热缩 3、240mm2以内 4、运输 | 套/三相 | 4 | ※ |
| 2.2 | 电缆终端头制作 | 1、户内型 2、热缩 3、240mm2以内 4、运输 | 套/三相 | 8 | ※ |
| 2.3 | 电缆敷设 | 1、10kV 2、直埋 3、YJV22-8.7/15kV-3×240 4、运输 | m | 292 | ※ |
| 2.4 | 电缆敷设 | 1、10kV 2、排管内 3、YJV22-8.7/15kV-3×240 4、运输 | m | 1156 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 3 | 电缆防火 |  |  |  | ※ |
|  | 防火堵料 | 1、运输 | t | 0.45 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 4 | 避雷器安装 |  |  |  | ※ |
| 4.1 | 接地安装 | 1、接地体加工及制作 2、运输 | t | 0.19 | ※ |
| 4.2 | 接地安装 | 1、接地极，砂石土 2、长度-1500mm 3、运输 | 根 | 10 | ※ |
| 4.3 | 接地安装 | 1、接地体敷设, 2、每基长度50(m)以内 | 基 | 1 | ※ |
| 4.4 | 接地安装 | 1、混凝土杆高空接地引线 2、运输 | 根 | 1 | ※ |
| 4.5 | 接地安装 | 1、电阻测量 | 基 | 1 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 5 | 调试与试验 |  |  |  | ※ |
| 5.1 | 电缆试验 | 1、,绝缘摇测 2、10kV | 盘 | 3 | ※ |
| 5.2 | 电缆试验 | 1、直流耐压 2、10kV 3、2回路 | 回路 | 3 | ※ |
| 5.3 | 电缆试验 | 1、交流耐压 2、10kV 3、2回路 | 回路 | 3 | ※ |
| 5.4 | 电缆试验 | 1、电阻比 2、10kV 3、2回路 | 回路 | 3 | ※ |
| 5.5 | 电缆试验 | 1、局放 2、10kV 3、2回路 | 回路 | 3 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 6 | 环网柜 |  |  |  | ※ |
| 6.1 | 10KV开闭所成套装置安装,开关间隔单元,三位 | 1、2进4出 2、10kV 3、调试 4、运输 | 座 | 1 | ※ |
| 四 | 基础工程 |  |  |  | ※ |
| 1 | 架空线路土石方工程 |  |  |  | ※ |
| 1.1 | 土石方 | 1、杆塔、拉线 2、松砂石 3、坑深3.0m以内 | m3 | 65.36 | ※ |
| 1.2 | 土石方 | 1、杆塔、拉线 2、水坑 3、坑深3.0m以内 | m3 | 74.48 | ※ |
| 1.3 | 土石方 | 1、杆塔、拉线 2、松砂石 3、坑深2.0m以内 | m3 | 4.915 | ※ |
| 1.4 | 土石方 | 1、杆塔、拉线 2、水坑 3、坑深2.0m以内 | m3 | 5.769 | ※ |
| 1.5 | 土石方 | 1、接地槽 2、松砂石 | m3 | 20.7 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 2 | 钢管杆基础工程-耐张 |  |  |  | ※ |
| 2.1 | 钢筋加工制作 | 1、基础钢筋加工制作 2、钢筋笼 3、运输 | t | 9.72 | ※ |
| 2.2 | 保护帽 | 1、现浇 2、每基0.5mm3以上 3、运输 | 基 | 4 | ※ |
| 2.3 | 基础垫层 | 1、素混凝土 2、每基10mm3内 3、运输 | m3 | 23.72 | ※ |
| 2.4 | 现浇基础 | 1、现浇 ，现场搅拌 2、每基40mm3以上 3、运输 | m3 | 365.3 | ※ |
| 2.5 | 钢管杆土方 | 1、钢管杆 2、松砂石 3、坑深3.0m以上 | m3 | 424.3 | ※ |
| 2.6 | 钢管杆土方 | 1、钢管杆 2、泥水 3、坑深3.0m以上 | m3 | 498.1 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 3 | 钢管杆基础工程-1直线 |  |  |  | ※ |
| 3.1 | 钢筋加工制作 | 1、基础钢筋加工制作 2、钢筋笼 3、运输 | t | 1.111 | ※ |
| 3.2 | 保护帽 | 1、现浇 2、每基0.5mm3以上 3、运输 | 基 | 1 | ※ |
| 3.3 | 基础垫层 | 1、素混凝土 2、每基10mm3内 3、运输 | m3 | 1.301 | ※ |
| 3.4 | 现浇基础 | 1、现浇 ，现场搅拌 2、每基40mm3以上 3、运输 | m3 | 33.58 | ※ |
| 3.5 | 钢管杆土方 | 1、钢管杆 2、松砂石 3、坑深3.0m以上 | m3 | 802.5 | ※ |
| 3.6 | 钢管杆土方 | 1、钢管杆 2、岩石 3、坑深3.0m以上 | m3 | 113.8 | ※ |
| 3.7 | 钢管杆土方 | 1、钢管杆 2、松砂石 3、坑深3.0m以上 | m3 | 53.6 | ※ |
| 3.8 | 钢管杆土方 | 1、钢管杆 2、水坑 3、坑深3.0m以上 | m3 | 62.89 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 4 | 预制基础 |  |  |  | ※ |
| 4.1 | 预制基础 | 1、预制基础 2、卡盘 3、200kg以内 4、校正 5、运输 | 块 | 8 | ※ |
| 4.2 | 预制基础 | 1、预制基础 2、拉盘 3、200kg以内 4、校正 5、运输 | 块 | 26 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 5 | 电缆排管工程 |  |  |  | ※ |
| 5.1 | 4根排管 |  |  |  | ※ |
| 5.1.1 | 排管敷设 | 1、塑料管 2、φ200以内 3、运输 | 100m | 19.56 | ※ |
| 5.1.2 | 排管包封 | 1、混凝土 2、单层 | m3 | 220.1 | ※ |
| 5.1.3 | 电缆沟 | 1、人工挖土 2、坚土 3、深度 2m以内 | 100m3 | 4.949 | ※ |
| 5.1.4 | 回填土 | 1、回填 2、夯实 3、原土 | 100m3 | 2.983 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 6 | 转角井 |  |  |  | ※ |
| 6.1 | 土石方 | 1、人工挖土方 2、坚土 3、深度4m以内 | 100m3 | 0.66 | ※ |
| 6.2 | 主体砌筑 | 1、砖砌 2、检查井 | m3 | 15.28 | ※ |
| 6.3 | 垫层 | 1、混凝土 | m3 | 15.28 | ※ |
| 6.4 | 砌砖、块,铸铁井盖 | 1、盖板 2、铸铁 3、连坐 | 套 | 4 | ※ |
| 6.5 | 钢筋制作 | 1、钢筋制作 2、预埋铁件 | t | 0.904 | ※ |
|  |  |  |  |  | ※ |
| 7 | 直通井 |  |  |  | ※ |
| 7.1 | 土石方 | 1、人工挖土方 2、坚土 3、深度4m以内 | 100m3 | 0.264 | ※ |
| 7.2 | 主体砌筑 | 1、砖砌 2、检查井 | m3 | 6.4 | ※ |
| 7.3 | 垫层 | 1、混凝土 | m3 | 4.76 | ※ |
| 7.4 | 砌砖、块,铸铁井盖 | 1、盖板 2、铸铁 3、连坐 | 套 | 2 | ※ |
| 7.5 | 钢筋制作 | 1、钢筋制作 2、预埋铁件 | t | 0.314 | ※ |

注：标※项安装所需设备、材料为乙供。

设备材料清册

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚螺栓 | kg | 4056 |
| 2 | 钢筋笼 | kg | 11487 |
| 3 | 硅酸盐水泥 425 | t | 181 |
| 4 | 中砂 | m³ | 209 |
| 5 | 砾石 20mm | m³ | 434 |
| 6 | 水 | t | 78 |
| 7 | 卡盘 KP8-3 | 块 | 8 |
| 8 | 拉盘 LP-8 | 块 | 10 |
| 9 | 拉盘 LP-12 | 块 | 10 |
| 10 | 拉盘 LP-6 0.4kV | 块 | 6 |
| 11 | 电缆保护管 C-PVC Φ200 | m | 1976 |
| 12 | 硅酸盐水泥 32.5 | t | 83 |
| 13 | 中砂 | m³ | 108 |
| 14 | 碎石 40mm | m³ | 174 |
| 15 | 水 | t | 63 |
| 16 | 细砂 特细砂 | m³ | 31 |
| 17 | 碎石 20mm | m³ | 61 |
| 18 | 电缆卡具 | 套 | 495 |
| 19 | 实心砖 240×115×53 | 千块 | 12 |
| 20 | 铸铁井盖 连座 | 套 | 6 |
| 21 | 碎石 15mm | m³ | 0 |
| 22 | 转角井盖板 | 块 | 4 |
| 23 | 预埋铁件 综合 | kg | 1230 |
| 24 | 直通井盖板 | 块 | 2 |
| 25 | 封闭电缆母线桥 | m | 8 |
| 26 | 普通混凝土电杆 Φ190-10-1416 改0.4kV | 根 | 2 |
| 27 | 普通混凝土电杆 Φ190-15-1416 | 根 | 6 |
| 28 | 普通混凝土电杆 Φ300*9-1416 | 根 | 6 |
| 29 | 钢管杆 NJG2-24 | t | 16 |
| 30 | 钢管杆 NJG1-26 | t | 18 |
| 31 | 钢管杆 ZG-16 | t | 8 |
| 32 | 钢管杆 NDG-12.5 | t | 13 |
| 33 | 钢管杆 NJG2-12.5 | t | 11 |
| 34 | 普通混凝土电杆 Φ190-12-1416 改10kV | 根 | 2 |
| 35 | 导线横担 ∠75×8×1500 | 条 | 6 |
| 36 | 导线横担 ∠75×8×2100 | 条 | 4 |
| 37 | 导线横担 ∠90×8×1500 | 条 | 2 |
| 38 | 导线横担 ∠90×8×2100 | 条 | 6 |
| 39 | 斜支撑 ∠90×8 A=800 | 条 | 10 |
| 40 | 导线横担 ∠90×8×6200 R=100 改10KV | 条 | 1 |
| 41 | 斜支撑 ∠90×8 A=1300 | 条 | 4 |
| 42 | 杆顶支架 （一） -100*10 | 付 | 4 |
| 43 | 杆顶支架 （二） -80*8 | 付 | 5 |
| 44 | 五孔连扳 -80×8×610 | 片 | 6 |
| 45 | 五孔连扳 -80×8×695 | 片 | 2 |
| 46 | 铁拉板 -80×8×160 | 片 | 23 |
| 47 | 低压四线横担 ∠75×8×1500 | 条 | 4 |
| 48 | 川钉 综合 | 条 | 65 |
| 49 | 悬式瓷绝缘子 XP-100 | 片 | 98 |
| 50 | 悬式瓷绝缘子 X-45 | 片 | 8 |
| 51 | 针式瓷绝缘子 P-20T | 只 | 67 |
| 52 | 针式瓷绝缘子 PD-15T | 只 | 12 |
| 53 | 针式瓷绝缘子 J-90 | 只 | 2 |
| 54 | 针式瓷绝缘子 J-45 | 只 | 6 |
| 55 | 型耐张线夹 NLD 4 | 只 | 42 |
| 56 | 型耐张线夹 NLD 1 | 只 | 14 |
| 57 | 并沟线夹 JB-4 | 只 | 48 |
| 58 | 并沟线夹 JB-1 | 只 | 10 |
| 59 | 球头挂环 Q-7 | 只 | 53 |
| 60 | 碗头挂板 W-7B | 只 | 53 |
| 61 | 直角挂板 Z-7 | 件 | 53 |
| 62 | 拉线抱箍 （一） -80*8 | 付 | 3 |
| 63 | 拉线抱箍 （一） -100*10 | 付 | 11 |
| 64 | 拉线抱箍 （一） -60*6 | 付 | 8 |
| 65 | 楔形线夹 LX 3 | 只 | 16 |
| 66 | UT型线夹 UT 3 | 只 | 16 |
| 67 | 拉线棒 φ20×2800 | 只 | 15 |
| 68 | U型挂环 U-25 | 件 | 15 |
| 69 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 236 |
| 70 | UT型线夹 UT 1 | 只 | 11 |
| 71 | 楔形线夹 LX 1 | 只 | 11 |
| 72 | 拉线棒 φ18×2500 | 只 | 11 |
| 73 | 镀锌钢绞线 GJ-50 | kg | 84 |
| 74 | U型挂环 U-18 | 件 | 15 |
| 75 | 钢芯铝绞线 LGJ-240/30 | kg | 4292 |
| 76 | 钢芯铝绞线 LGJ-70/10 | kg | 170 |
| 77 | 设备线夹 螺栓型铜铝过渡 SLG 4B | 只 | 23 |
| 78 | 隔离开关(10kV） GW9-15/400 | 套 | 3 |
| 79 | 隔离开关压板 50*5*500 | 块 | 9 |
| 80 | 避雷器（10kV） YSCX-12.7/36 | 只 | 6 |
| 81 | 避雷器固定板 40*4*250 | 块 | 6 |
| 82 | 铝芯橡皮绝缘电线 单芯 BLX-25 | m | 151 |
| 83 | 镀锌扁钢 40*4*6000 | 条 | 8 |
| 84 | 角钢接地极 50*5*2000 | 条 | 10 |
| 85 | 软裸铜线 TJ-25 | m | 18 |
| 86 | 电缆支架 含护管 | 套 | 1 |
| 87 | 热缩式电缆终端 10kV户外型 3×150～240 | 套 | 4 |
| 88 | 热缩式电缆终端 10kV户内型 3×95～240 | 套 | 8 |
| 89 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3×240 出站 一主一备敷设 | m | 295 |
| 90 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3×240 进开闭站 一主一备敷设 | m | 1168 |
| 91 | 铜接线端子 DT-240 | 只 | 36 |
| 92 | 防火堵料 | t | 0 |
| 93 | 镀锌扁钢 40*4*6000 | 条 | 8 |
| 94 | 角钢接地极 50*5*2000 | 条 | 10 |
| 95 | 软裸铜线 TJ-25 | m | 14 |
| 96 | 10kV出线间隔 含母线 配套原间隔需定制厂家 | 套 | 1 |
| 97 | 10kV保护装置 | 套 | 1 |
| 98 | 视频监控系统 | 面 | 1 |
| 99 | 站所终端（DTU柜） | 面 | 1 |
| 100 | PT并列装置 | 台 | 1 |
| 101 | 10kV线路电度表0.2s | 块 | 1 |
| 102 | 10kV线路保护测控装置 | 台 | 1 |
| 103 | 高压真空断路器 12kV 630A 户外型 带FTU | 台 | 1 |
| 104 | 环网柜 2进4出 | 台 | 1 |