| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防水电缆JHS 3*10 | 1、绝缘厚度：1.2mm，护套厚度：3.3mm 2、20℃时导体直流电阻（Ω/km）：1.91 3、电压等级：450/750V 4、试验电压（KV）：2500 5、电缆弯曲半径：≧15（D+d） ①D为电缆外径 ②d为导体外径 6、电缆的正常运行工作温度：≤60℃ 7、短路时： ①最长持续时间不超过5s ②导体最高温度160℃ 8、电缆敷设后经受直流电压：2500V5Min 无击穿 9、执行标准：GB/T5013.4-2008 | 米 | 2000 |
| 2 | 防水电缆JHS 3*6 | 1、绝缘厚度：1mm，护套厚度：2.1mm 2、20℃时导体直流电阻（Ω/km）：3.3 3、电压等级：450/750V 4、试验电压（KV）：2500 5、电缆弯曲半径：≧15（D+d） ①D为电缆外径 ②d为导体外径 6、电缆的正常运行工作温度：≤60℃ 7、短路时： ①最长持续时间不超过5s ②导体最高温度160℃ 8、电缆敷设后经受直流电压：2500V5Min 无击穿 9、执行标准：GB/T5013.4-2008 | 米 | 1000 |
| 3 | 防水电缆JHS 4*2.5 | 1、绝缘厚度：0.9mm，护套厚度：1.9mm 2、20℃时导体直流电阻（Ω/km）：7.98 3、电压等级：450/750V 4、试验电压（KV）：2500 5、电缆弯曲半径：≧15（D+d） ①D为电缆外径 ②d为导体外径 6、电缆的正常运行工作温度：≤60℃ 7、短路时： ①最长持续时间不超过5s ②导体最高温度160℃ 8、电缆敷设后经受直流电压：2500V5Min 无击穿 9、执行标准：GB/T5013.4-2008 | 米 | 35000 |
| 4 | 防水电缆JHS 4*1 | 1、绝缘厚度：0.8mm，护套厚度：1.7mm 2、20℃时导体直流电阻（Ω/km）：13.3 3、电压等级：450/750V 4、试验电压（KV）：2500 5、电缆弯曲半径：≧15（D+d） ①D为电缆外径 ②d为导体外径 6、电缆的正常运行工作温度：≤60℃ 7、短路时： ①最长持续时间不超过5s ②导体最高温度160℃ 8、电缆敷设后经受直流电压：2500V5Min 无击穿 9、执行标准：GB/T5013.4-2008 | 米 | 1000 |
| 二、商务要求表 |
| 基本要求 | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量及行业标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3、投标人的投标文件应列明详细的设备及相关部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件。 4、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 5、中标人在交货时必须提供完整的中标货物安装、调试、操作、使用、控制和维护手册及测试报告、各项测试数据、产品说明书和产地证明等详细技术资料及图纸。 6、中标人在采购人安装及调试过程中须免费派专业技术人员到现场指导。 7、所有产品和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。 8、未尽事宜按国家现行有关规范执行。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费提供相关技术指导及培训服务。 2、投标人应在广西区域内有售后服务维修机构。 3、该机构必须常年备有投标产品足够的易损易耗件、备品备件，以保证采购人的需要。 4、如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期回访以及对设备维修；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。 5、故障处理：在使用过程中发现质量问题或故障时，中标人接到采购人服务请求后应在1小时内响应，8小时内到达现场维修，故障24小时内修复。在规定时间内未能修复的，要求提供相同性能配置的备用产品保证设备的正常使用，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换。 6、投标设备在质保期内所有非操作失误发生的质量问题由中标人免费维修、免费更换损坏的零部件。 |
| 质保期 | 质保期不少于2年 |
| 交付使用期及 地点 | 1、交付使用期：根据项目情况和进度，自甲方通知之日起 20 个日历日内交货、验收完毕。 2、交货地点 ：用户指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格正常使用后 五 个工作日支付合同总金额的 95 %，余下的 5 %在质量保证期满后五个工作日内一次性付清。 |
| 验收标准 | 按照招标项目采购需求相关要求及国家相关标准 |