中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程信号系统信号电缆、信号光缆材料采购

招标文件

招标编号：CREC-HHDTJDWZ-2018-25

包 件 号：XHDL-01、XHGL-01

招 标 人：中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通

1号线一期工程建设指挥部

招标代理机构：中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司

二○一八年七月十九日

目    录

第一章 招标公告	1

1．招标条件	2

2．项目概况与招标范围	2

3．投标人资格要求	2

4．招标文件的获取	3

5．投标文件的递交	4

6．发布公告的媒介	4

7．联系方式	5

附件1   投标申请表	6

附件2   物资需求表	7

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	10

1．总则	19

2. 招标文件	21

3. 投标文件	22

4.	投标	25

5.	开标	26

6.	评标	27

7. 合同授予	27

8.纪律和监督	28

9. 需要补充的其他内容	29

第三章 评标办法（综合评估法）	37

评标办法前附表	38

1.	评标方法	40

2.	评审标准	40

3.	评标程序	40

4.	附件	42

第四章 合同条款及格式	49

第一节 通用合同条款	50

第二节  专用合同条款	59

第三节  合同格式	65

第五章 供货要求	74

一、技术规格书	75

二、材料需求一览表	98

第六章 投标文件格式	100

一、商务部分	102

1．投标函	103

2．法定代表人（单位负责人）身份证明	105

3．授权委托书	106

4．联合体协议书	107

5．投标保证金	108

6．投标报价资料	109

7. 商务和技术偏差表	114

8．资格审查资料	117

9．投标设备技术性能指标的详细描述	127

10．技术支持资料	128

11．技术服务和质保期服务计划	129

12．投标人资格声明	130

13．生产组织供应能力分析表	135

14．组织供应、运输、售后服务方案	136

15．拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表	137

16．投标物资运达施工现场后的保护措施和要求	138

17．投标产品承诺书	139

18．生产企业简介	140

19．其他材料	141

二、技术部分	143

# 第一章 招标公告

中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程

信号系统信号电缆、信号光缆材料采购招标公告

（招标编号：CREC-HHDTJDWZ-2018-25）

## 1．招标条件

本招标项目呼和浩特市轨道交通1号线一期工程已由国家发改委批准建设，招标人为中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部，招标项目资金来自国有投资100.00%，其中自筹50.00%，政府投资50.00%，非国有投资0.00%。该项目已具备招标条件，现对信号电缆、信号光缆材料采购进行公开招标。

## 2．项目概况与招标范围

（一）项目名称：呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程信号系统信号电缆、信号光缆材料采购

（二）建设地点：呼和浩特市

（三）招标内容：包括设计联络、制造、出厂检验、包装发货、运输、保险、交货、备品备件及专用工器具的提供、质量保证期内的材料缺陷的纠正和维护、售后服务、技术文件和资料的提交以及“第五章《供货要求》”中所描述的其他义务及工作等履行合同全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费。

（四）物资需求表：（具体规格、数量详见附件2）

（1）交货地点：呼和浩特轨道交通一号线一期工程沿线工地。

（2）交货期：2018年11月20日-2019年12月31日。

（3）标段划分：中铁武汉电气化局集团有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程15标段项目经理部。

## 3．投标人资格要求

3.1 本次招标不接受联合体、代理商投标。

3.2 投标单位注册资本要求：

中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程信号电缆采购限制注册资本额度为不低于:5000万元人民币。

中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程信号光缆采购限制注册资本额度为不低于:5000万元人民币。

3.3 其他要求：

（1）业绩要求：自2013年1月1日至报名截止时间止，投标人所投信号电缆具备国内城市轨道交通线路3条及以上供货业绩，提供合同复印件，原件备查；

自2013年1月1日至报名截止时间止，投标人所投信号光缆具备国内城市轨道交通线路3条及以上供货业绩，提供合同复印件，原件备查；

（2）投标人须是信号电缆、信号光缆的制造商；

（3）信号光缆投标人应具有一年内省部级及以上部门颁发的试验证明报告及其他相关证书或国内（外）本行业权威部门颁发的型式报告及其他相关证书。具有工业和信息化部泰尔认证中心颁发的产品认证证书；

（4）信号电缆投标人应具有一年内省部级及以上部门颁发的试验证明报告及其他相关证书或国内（外）本行业权威部门颁发的型式报告及其他相关证书，数字信号电缆须经过CRCC认证；

（5）投标人须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的企业。投标人须在《中国中铁电线电缆供应商准入名录》内。

## 4．招标文件的获取

4.1申请人须按包件（一包一申请）购买招标文件，本次招标文件仅采用在中国中铁采购电子商务平台上以电子版方式发售。

凡有意参加的潜在投标人请于公告之日起至2018年8月18日18时前（北京时间，节假日除外，下同），登陆中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进行供应商注册（注册联系：客服热线4006-010100）,并对本次招标进行响应。本次招标文件采用电子版发售，潜在投标人需在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com )注册才能购买招标文件（注册联系：客服热线400-601-0100）。经注册后，潜在投标人须登录网站--“供方交易系统登录”---点击“采购信息”---在“采购名称”中点击招标项目---点击相应“包件编号”---填写“联系人、联系方式、输入密码、确认密码”，点击“提交”—“响应”。特别提醒：此处设置的密码非常重要，投标人必须在开标的同时使用该密码在中国中铁采购电子商务平台为其投标报价解锁。根据所购买包件的售价足额缴纳所申请包件标书款后，招标人授权潜在投标人自行从中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）下载电子版招标文件。

4.3 发售招标文件时间：2018年8月14日 至2018年8月18日18:00 时。

4.4 标书款足额汇至招标人指定账户（如下）

标书费采用汇款形式收取，标书款请电汇至：

开户单位：中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司

开户行：中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行

行号：104110050089

账号：268784421955

投标人须在汇款凭证上注明标书款、采购项目名称，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。

4.5 支付完成的潜在投标人请将银行回单扫描件+包件号+投标申请表（附件1）发送至wmhhhtwgzx@126.com，邮件主题为“招标物资名称及招标编号+投标人名称”。

4.6投标人要求澄清招标文件的截止时间2018年8月18日18时前，问题提出方式：中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）提出，过期不予受理。招标人澄清、补遗截止时间2018年8月19日18时前，有关招标文件的答疑、补遗文件将发送至各投标人电子邮箱。

4.7 招标文件每包件售价（XHDL-01）2000元人民币、（XHGL-01）500元人民币，售后不退。

## 5．投标文件的递交

5.1纸质版投标文件递交的时间为：2018年9月5日08时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年9月5日10时00分，递交地点：呼和浩特市赛罕区腾飞北路名都和景售楼处呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部三楼301室。

5.2投标人应在截止时间前通过中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）递交电子版投标文件。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.4 线上电子版投标文件报价须与纸质版投标报价完全一致，否则将作无效标处理。

## 6．联系方式

招 标 人：中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部

地    址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞北路名都和景售楼处

联 系 人：杨山

电    话：13621168299

招标代理机构：中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司

地    址：呼和浩特市新华东街万达广场A座13楼15A13室

联 系 人：王 工

电    话：18048366619

电子邮件：wmhhhtwgzx@126.com

2018年8月14日

## 附件1   投标申请表

投标申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 法定代表人 |  | 投标项目招标编号 |  |
| 投标联系人 |  | 投标内容 |  |
| 联系电话 |  | 法人委托人 |  |
| 传真电话 |  | 邮箱 |  |
| 纳税人识别号 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 |  |
| 单位地址 |  |
| 申请投标范围： （注明拟投包件） 申请单位（公章） 年 月 日 |

## 附件2   物资需求表

XHDL-01 信号电缆

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发车指示器数据电缆 | DWZR-RYYP23 4*1.0mm | hm | 90 |  |
| 2 | 发车指示器电源电缆 | DWZR-RYY23 4*2.5mm | hm | 90 |  |
| 3 | 计轴电缆 | DWZR-PJZYL23 6*1.0mm | hm | 2158 |  |
| 4 | 计轴电缆 | DWZR-PJZYL23 6*1.4mm | hm | 70 |  |
| 5 | 应答器电缆 | LEU.BSYL23 1*4*1.53mm | hm | 710 |  |
| 6 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 6*1.0mm | hm | 121 |  |
| 7 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 8*1.0mm | hm | 100 |  |
| 8 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 12*1.0mm | hm | 1505 |  |
| 9 | ESB电缆 | DWZR-PTYA23 16*1.0mm | hm | 260 |  |
| 10 | 转辙机、PSD电缆 | DWZR-PTYA23 21*1.0mm | hm | 1020 |  |
| 11 | 计轴电缆 | DWZR-PJZTL23 24*1.0mm | hm | 970 |  |
| 12 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 24*1.0mm | hm | 960 |  |
| 13 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 28*1.0mm | hm | 890 |  |
| 14 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 30*1.0mm | hm | 520 |  |
| 15 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 37*1.0mm | hm | 490 |  |
| 16 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 48*1.0mm | hm | 38 |  |
| 17 | 接地电缆 | WDZR-BYR 6mm2 | hm | 30 |  |
| 18 | 接地电缆 | WDZR-BYR 16mm2 | hm | 100 |  |
| 19 | 接地电缆 | WDZR-BYR 25mm2 | hm | 80 |  |
| 20 | 接地电缆 | WDZR-BYR 95mm2 | hm | 697 |  |
| 21 | 室内接地线 | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 200 |  |
| 22 | 电源线（红） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 700 |  |
| 23 | 电源线（黄） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 700 |  |
| 24 | 电源线（绿） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 700 |  |
| 25 | 电源线（白） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 40 |  |
| 26 | 电源线（蓝） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 160 |  |

说明：以上数量为预估数量，最终结算以实际供货数量为准。

XHGL-01 信号光缆

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号光缆 | DWZR-GYTZA53-24B1 | hm | 793 |  |
| 2 | 信号光缆 | DWZR-GYTZA53-4B1 | hm | 1463 |  |

说明：以上数量为预估数量，最终结算以实际供货数量为准。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1 号线一期工程建设指挥部 地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞北路名都和景售楼处 联 系 人：杨山 电 话：13621168299 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 地 址： 呼和浩特市新华东街万达广场A座13楼15A13室 联 系 人：王 工 电 话：18048366619 电子邮件：wmhhhtwgzx@126.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程信号系统信号电缆、信号光缆材料采购 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 招标项目资金来自国有投资100.00%，其中自筹50.00%，政府投资50.00%，非国有投资0.00%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 建设资金已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括设计联络、制造、出厂检验、包装发货、运输、保险、交货、备品备件及专用工器具的提供、质量保证期内的材料缺陷的纠正和维护、售后服务、技术文件和资料的提交以及“第五章《供货要求》”中所描述的其他义务及工作等履行合同全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 2018年11月20日-2019年12月31日。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 呼和浩特轨道交通一号线一期工程沿线工地。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 符合国家及相关行业验收标准，一次合格率达100%。同时满足“第五章《供货要求》”中相关要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求要求：在中华人民共和国境内依法注册、并符合所申请产品经营范围、具有法人资格能独立承担民事责任的生产企业。 |
|  |  | （2）投标人业绩：自2013年1月1日至报名截止时间止，投标人所投信号电缆具备国内城市轨道交通线路3条及以上供货业绩，提供合同复印件，原件备查； 自2013年1月1日至报名截止时间止，投标人所投信号光缆具备国内城市轨道交通线路3条及以上供货业绩，提供合同复印件，原件备查； |
|  |  | （3）财务要求：须提供近三年（2015年-2017年）经会计师事务所审计的审计报告及财务报表，（报告中单位和法人名称应与投标人名称一致，若不一致，应提供工商部门出具的法人或单位名称变更公告或证明）。 |
|  |  | （4）质量保证要求：投标物资的生产企业必须具有有效的ISO9000体系认证证书，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 |
|  |  | （5）信誉要求：不接受内蒙古自治区相关主管单位公布的限制投标的投标人投标；不接受中国中铁股份有限公司公布的限制交易的投标人投标；不接受“处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态”的投标人投标；不接受在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）公示为“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的投标人投标，且处于处罚期的供应商。 |
|  |  | （6）其他要求： 1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标； 2）投标人必须是增值税一般纳税人； 3）满足招标公告的要求；投标人必须保证其用于本工程产品的技术完整性。 4）投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。投标人在投标文件中自行填报行贿犯罪记录情况，并附投标人当地检察院出具的“检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函”； 5）评标委员会有权查询投标人的重大不良行为、投诉行为，并以其结果作为通过性条款； 6）需提供产品生产许、具有影响力的相关证书。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | (不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | ①内蒙古自治区相关主管单位公布的限制投标的供应商； ②中国中铁股份有限公司公布的限制交易的供应商； ③投标人存在处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态的问题； ④自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的； |
| 1.9.1 | 投标预备会 | (不召开 □召开，召开时间： 召开地点： \ 。 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 截止时间： 2018年8月19日18:00时前 文件发送方式：通过电子邮箱发送至各投标人。 |
| 1.10.1 | 分包 | (不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。 |
| 1.11 | 偏离 | (不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的澄清、答疑、补遗、修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2018 年8月18日 18:00时前 形式：在中国中铁采购电子商务平台提出，过期不再受理。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 文件发送方式：通过电子邮箱发送至各投标人。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 截止时间： 2018年8月19日18：00前，投标人予以确认，并将确认函发至邮箱wmhhhtwgzx@126.com，逾期投标人对澄清未予以确认的，将视为已悉知，损失由投标人承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 文件发送方式：通过电子邮箱发送至各投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 截止时间： 2018年8月19日18：00前，投标人予以确认，并将确认函发至邮箱wmhhhtwgzx@126.com，逾期投标人对澄清未予以确认的，将视为已悉知，损失由投标人承担。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | (无 □有： 万元人民币。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止时间后120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： (要求 投标保证金的形式：银行汇款。 投标保证金的金额：（信号电缆XHDL-01）36万元人民币（叁拾陆万元整）、（信号光缆XHGL-02） 4万元人民币（肆万元整）。 □不要求 注：投标人应按所投包件分别提交保证金（须注明招标编号和包件号，一包一交）。(应从投标人基本账户转出），并在投标截止时间前一日下午16：00之前到达下列账户： 开户单位：中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 开户行：中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 行号：104110050089 账号：268784421955 联系电话: 18048366619（王工） 投标人将银行收款回单复印件（按规定账户缴款，并加盖公章或财务专用章）按要求装订在投标文件里，与投标文件同时递交。投标人不缴纳投标保证金以及未按要求装订银行汇款单，按废标处理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 (有，具体要求： 1、企业法人营业执照副本（有效期内）（注：若营业执照不显示注册资本金，投标文件中提供发证机构的网站证明材料复印件加盖投标人公章）； 2、企业组织机构代码证副本（有效期内，三证合一的除外） 3、税务登记证副本（有效期内，三证合一的除外） 4、自2013年1月1日至报名截止时间止，投标人所投信号电缆、信号光缆具备国内城市轨道交通线路3条及以上供货业绩。 （注：以供货合同（具有双方公章/合同专用章的采购清单或采购订单等能体现双方交易货物的材料均属于有效供货合同）和证明材料（加盖使用单位或具有独立法人资格的业主公章的材料均属于有效证明材料，证明材料应至少体现线路已开通运营和供货数量）为准，所要求“自2013年1月1日至报名截止时间止”的时间为使用单位或业主出具的证明材料所示的开通运营时间。 5、所投设备必须具有国家认证认可监督管理委员会认可的相关检测机构出具的试验报告； 6、检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（查询期限不限于一年，截止日期在招标公告发布日期当日或之后；查询对象应包括投标人、法定代表人、项目负责人）。 注:以上资料有一项资审未通过或者投标文件中未提供相应的复印件均则按无效标处理，不参与评标。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2015年至2017年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2013年至报名截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 诉讼、仲裁：2016年9月5日至2018年9月5日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：伍份 是否要求提交电子版文件：是 包含投标文件全部内容的电子文件三份（U盘3份） 其他要求：投标文件的封面上必须注明招标项目名称、招标编号、正本或副本、投标单位名称、日期。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | □不需要 (需要，分册装订要求： 投标文件的正本与副本应分别装订成册并单独包装，并编制目录。投标文件不得采用活页装订方式，必须采用胶装方式，建议采用软封面并印刷书脊。不牢固装订的投标文件将被拒绝。牢固装订是指装订好的投标文件不至于在翻页时散开或用简单的方式将其中一页取出或插入，各种用活页夹或文件夹、塑料方便式书脊（插入或穿孔式）装订的不认为是牢固装订。投标文件必须连续装订，不得只用订书机简单装订，不得出现替换页，如用双面胶、固体胶水等方式粘结的均为无效投标。技术、商务部分做到一本文件。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件均为原件扫描件，原件备查。按招标文件要求在相应位置加盖鲜章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖鲜章的，应附法定代表人（单位 负责人）身份证明，由代理人签字或加盖鲜章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其被授权人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处必须加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标人应当按照招标文件和鲁班电子商务平台平台的要求加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收并提示。投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标项目名称、招标编号、包件号和投标人全称，须注明“在 年 月 日 时 分前不得开启”字样，密封处加盖投标人单位公章或加盖具有“密封”字样的密封章。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2018年9月5日10 时 00 分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | (否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞北路名都和景售楼处呼和浩特轨道交通1号线一期工程建设指挥部三楼301会议室。 注：投标人提交投标文件的同时应同时出示法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证原件或同时出示法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证原件。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其 他内容，并记录在案； （5）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，经济、技术专家4人。 评标专家确定方式：中国中铁股份有限公司专家库随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：前3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国中铁采购电子商务平（www.crecgec.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 (否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求，履约保证金的形式：履约保证金(中标合同价的5%)+银行保函(中标合同价的5%) 履约保证金的金额：中标合同价的10% □不要求 提交履约担保的时间：中标通知书发出之日起30日内办理完成，不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 澄清修改文件解释顺序：对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 |
| 9.2 | 结算单价在合同执行期内不变。 |
| 9.3 | 1、招标人将对本次招标物资进行必要的出厂验收等工作，相关费用由投标人承担（包含在投标人的投标报价内）。 2、除第1条规定外，招标人有权对到场的物资委托国家权威检验检测机构进行第三方检测，如果检测合格，检测费用等由招标人承担；如果经检测不合格，检验费、物资本身价值及安装工费及对招标人产生的一切负面影响等均由中标人承担。 |
| 9.4 | 评标结果在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）上公示。 |
| 9.5 | XHDL-01预付款金额为中标合同总价的10%，预付款支付方式详见专用合同条款。 |
| 9.6 | 注意事项： 1、招标人认为有必要时，将对中标候选人进行考察，中标候选人应予以积极配合。 2、投标人或者其他利害关系人对于招标投标活动提出异议或投诉的，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。异议函或投诉书未署具异议人或投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的，不予受理；以法人名义进行异议或投诉的，异议函或投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的，不予受理。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。同时将被列入不良记录名单，在一至三年内禁止其参与招标人所有项目的招投标活动。 3、构成招标文件组成部分的“合同通用条款”、“合同专用条款”、“用户需求书”等章节中出现的措辞“买方”和“卖方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 4、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 5、当本招标文件的商务部分与“第五章《供货要求》”中有关商务条款内容类似或描述条款有冲突时，以本招标文件的商务部分条款描述内容为准。 6、招标人对本招标文件拥有最终解释权。 |
| 9.7 | 考察后不具备供应能力的取消中标资格。 |

## 1．总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩

要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人

须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账 户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人 签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标 文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位 负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4.	投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.	开标

### 5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6.	评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内，1）异议函或投诉书以书面形式为准；2）投标人或者其他利害关系人对于招标投标活动提出异议或投诉的，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。异议函或投诉书应署具异议人或投诉人真实姓名、签字和有效联系方式；以法人名义进行异议和投诉的，异议函或投诉书应经法定代表人签字并加盖公章。3）投诉的回复也应当以书面形式，经法定代表人签字并加盖公章。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 预防职务犯罪告知书

预防职务犯罪告知书

一、为确保中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设项目和物资采购工作的顺利进行，有效预防职务犯罪的发生，确保反腐败目标任务的完成，中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部建立了预防职务犯罪工作机制，制定了具体的工作方案。

二、中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部的员工应当加强法律意识和廉政意识，严格遵守《招标投标法》及有关的法律法规，规范操作程序，充分体现公开、公平、公正原则，加强自律，接受监督，不得以任何理由任何形式索取和收受贿赂。

三、参与中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设项目和物资材料采购的勘察、设计、施工、监理、咨询单位和设备、材料供应商，必须加强法律意识和廉洁意识，在法律允许的范围内参与工程的各项竞标，如发现有违法、违规行为，将依法移送有关部门处理。中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部将按照有关规定取消其中标资格，并依法追究由此而造成的经济损失。

中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程建设指挥部

### 附件一：开标记录表

（项目名称）        （物资类别/名称）开标记录表

招标编号：                       开标时间：    年    月    日    时    分   包件号：

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） | 密封情况 | 是否提供投标保证金 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：            记录人：           唱标人：             监标人：

年    月    日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄

清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至         （详细地址）或传真至	      （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在   年	月 	日	时前将原件递交至	   （详细地址）。

评标委员会

主任：              （签字）

年    月    日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）              （招标编号）    （包件号）（物资品种）评标委员会：

问题澄清通知（编号：              ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的              （项目名称）招标文件的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：              元。

请你方在接到本通知书后的    日内到              （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                （盖单位公章）

年    月    日

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于    年    月    日（投标日期）所递交的         （项目名称）材料采购招标的投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                （盖单位公章）

年    月    日

### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于    年    月    日发出的              （项目名称）材料采购招标招标关于招标文件的澄清/修改       的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	 （签字）

年    月    日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签 字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证 明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证 明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不超过最高投标限价 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代 码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 质量保证要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 主要合同条款 | 价格、支付、变更、履约担保、质量保证、产权及风险转移、违约及索赔、服务等条款不允许偏离（详见商务条件响应表） |
|  |  | 投标设备及技术服务和 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
|  |  | 主要技术要求 | 不允许有负偏离。 |
|  |  | 投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明 | 投标文件中有文件声明，且符合招标文件要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务：100分 技术：100分 投标报价：100分 投标人得分＝商务得分*0.1+技术得分*0.5+报价得分*0.4 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价为所有通过形式评审、资格评审、响应性评审后有效投标人经评审后的评标价均价的X倍。系数X在开标现场由投标人推选一名代表，从0.95、0.96、0.97三档中随机抽取一个。 当有效投标人在5家以上（不含5家）时，则去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价后的算术平均值的X作为评标基准价；当有效投标人少于5家(含5家)时，直接以算术平均值的X作为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价 - 评标基准价）/评标基准价。投标人评标价：各投标人经评审后的报价。 |
| 2.2.4(1) | 商务、技术评分标准 | 详见附件四 | 详见附件四，商务（100分）占总得分的权重为：0.1，技术（100分）占总得分的权重为：0.5，得分A=投标人商务*0.1+技术得分0.5。 |
| 2.2.4(2) | 投标报价评分标准 | 详见附件三 | 详见附件三，投标报价评分标准（100分），占总得分的权重为：0.4，得分B＝报价得分*0.4。 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 投标人出现下列情形之一的，将不得被确定为推荐中标人：

（一）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值20%以上的。

## 附件

### 附件一：形式及资格评审标准

形式及资格评审标准

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人是否满足条件 （填写“√”或“X”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  | 签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |
| 2.1.2 | 营业执照和组织机构代 码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |  |
|  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  | 质量保证要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形 |  |
|  | 评审结果 | 结论（应填写“合格”或“不合格”） |

备注：1、 以上形式及资格评审因素必须全部满足，否则评审结果即为不合格。

### 附件二：响应性评审标准

响应性评审标准

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否符合 （填写“√”或“X”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |  |
|  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定 |  |
|  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |  |
|  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |  |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 |  |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |  |
|  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |  |
|  | 主要合同条款 | 价格、支付、变更、履约担保、质量保证、产权及风险转移、违约及索赔、服务等条款不允许偏离（详见商务条件响应表） |  |
|  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |  |
|  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |  |
|  | 主要技术要求 | 不允许有负偏离。 |  |
|  | 投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明 | 投标文件中有文件声明，且符合招标文件要求。 |  |
| 结论（应填写“合格”或“不合格”） |  |

备注：1、 以上评审响应性因素必须全部满足，否则评审结果即为不合格。

### 附件三：投标报价评分细则（满分100分, 权重0.4）

1）评标专家应只对通过形式、资格、响应性评审后，且无重大偏差的投标人的报价进行报价评审。

2）投标报价的评审内容主要指对投标人投标总报价的评审。

3）基准价：

系数X在开标现场由投标人推选一名代表，从0.95、0.96、0.97三档中随机抽取一个

如通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有有效投标人≤5家，则基准价为通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有有效投标人经评审的投标价算术平均值的X。

如通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有有效投标单位＞5家，则基准价为去除一个最高价和一个最低价后，其余通过形式评审、资格评审、响应性评审后有效投标人经评审的投标价算术平均值的X。

如投标人的评标价格偏离进入报价评审程序报价平均值的20%，则将其去除，不参与基准价的计算，以剩余投标人的“评标价”为基础重新计算出算术平均值的X为基准价。

4）报价评分计算规则

以“基准价”为招标基准来计算“投标的评标价”高于或低于该招标基准价的百分比，并按以下基准范围和档次分别扣分：Y=评标价/基准价

| 序号 | 评标价 | 报价得分（满分100分） |
| --- | --- | --- |
| 第一种情况：评标价=基准价 |
| 基准价=评标价 | 得分100分 |
| 第二种情况：评标价＞基准价 |
| 1 | 基准价<评标价≤基准价×105% | 评标价由低向高，得分从100分递减至95分。从基准价的100%开始，评标价每向上增加1%，得分递减1分。 |
| 2 | 基准价×105%＜评标价≤基准价×115% | 评标价由低向高，得分从95分开始递减至75分。从基准价的105%开始，评标价每向上增加1%，得分递减2分。 |
| 3 | 基准价×115%＜评标价 | 评标价由低向高，得分从75分开始递减。从基准价的115%开始，评标价每向上增加1%，得分递减3分，直至扣至0分。 |
| 第三种情况：评标价＜基准价 |
| 1 | 基准价×100%＞评标价≥基准价×95% | 评标价从高到低，得分从100分开始递减至97.5分，从基准价的100%开始，评标价每向下递减1%，得分递减0.5分。 |
| 2 | 基准价×95%＞评标价≥基准价×85% | 评标价从高到低，得分从97.5分开始递减至87.5分，评标价从基准价的95%开始，每向下递减1%，得分递减1分。 |
| 3 | 基准价×85%＞评标价 | 评标价从高到低，得分从87.5分开始递减，评标价从基准价的85%开始，每向下递减1%，得分递减2分，直至扣至0分。 |

备注：偏差不足1%时按直线插值法计取。

5）计算结果小数点保留两位，小数点第三位四舍五入。

6）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其报价按废标处理。

### 附件四：技术部分评分细则（满分100分, 权重0.5）

信号电缆评分细则

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评 审 要 素 及 权 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 技术标准 | 25 | 所有电缆规格型号符合相关标准规范，相关认证证明文件、检测报告齐全（20—25）分； | 相关认证证明文件、检测报告不全（10）分； | 无相关认证证明文件、检测报告（0）分 |
| 2 |  | 技术规格要求 | 20 | 所有电缆，技术规格、结构、低烟无卤阻燃性能高于技术文件要求，相关描述清楚、详细（15-20）分； | 所有电缆，技术规格、结构、低烟无卤阻燃性能满足技术文件要求，相关描述一般（15）分； |  |
| 3 |  | 电气性能 | 25 | 所有电缆的电气特性参数优于技术文件要求，相关描述详细、清楚（20-25）分； | 所有电缆的电气特性参数满足技术文件要求，相关描述一般；（20）分； |  |
| 4 |  | 使用特性 | 20 | 所有电缆的使用特性、环境温度、湿度、寿命等高于技术文件，相关描述详细、清楚（15-20） | 所有电缆的使用特性、环境温度、湿度、寿命等高于技术文件满足技术文件要求，相关描述一般（15）分 |  |
| 5 |  | 标志、标识、包装 | 10 | 所有电缆标志、标识等齐全，描述详细、清楚（5-10）分； | 所有电缆标志、标识等不全，描述一般（5）分； |  |

光缆评分细则

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评 审 要 素 及 权 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 技术标准 | 25 | 所有光缆规格型号符合相关标准规范，相关认证证明文件、检测报告齐全（20—25）分； | 相关认证证明文件、检测报告不全（10）分； | 无相关认证证明文件、检测报告（0）分 |
| 2 |  | 技术规格要求 | 20 | 所有光缆，技术规格、结构、低烟无卤阻燃性能高于技术文件要求，相关描述清楚、详细（15-20）分； | 所有光缆，技术规格、结构、低烟无卤阻燃性能满足技术文件要求，相关描述一般（15）分； |  |
| 3 |  | 电气性能 | 25 | 所有电缆的电气特性参数优于技术文件要求，相关描述详细、清楚（20-25）分； | 所有光缆的电气特性参数满足技术文件要求，相关描述一般；（20）分； |  |
| 4 |  | 使用特性 | 20 | 所有光缆的使用特性、环境温度、湿度、寿命等高于技术文件，相关描述详细、清楚（15-20） | 所有光缆的使用特性、环境温度、湿度、寿命等高于技术文件满足技术文件要求，相关描述一般（15）分 |  |
| 5 |  | 标志、标识、包装 | 10 | 所有光缆标志、标识等齐全，描述详细、清楚（5-10）分； | 所有光缆标志、标识等不全，描述一般（5）分； |  |

### 附件五：商务部分评分细则（满分100分, 权重0.1）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评 审 要 素 及 权 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 同类项目业绩 | 60 | 好 | 中 | 差 |
|  |  |  |  | 有五条及以上已运营城市轨道交通业绩（60）分 | 有四条已运营城市轨道交通业绩得（50）分 | 有三条已运营城市轨道交通业绩得（40）分 |
| 2 |  | 制造商 情况 | 15 | 具有的生产设备齐全、先进；试验检测设备齐全、先进，检测方法科学；注册资金、年营业额、信用评价、企业状况等均很好得（10-15）分 | 具有的生产设备比较齐全、先进；试验检测设备比较齐全、先进，检测方法比较科学；注册资金、年营业额、信用评价、企业状况等均较良得（5-10）分 | 不满足（0）分 |
| 3 |  | 项目管理 | 10 | 具有详细的生产实施计划和体系完整的质量保证程序文件，针对本项目分析透彻，项目管理各项措施齐全。（7-10）分 | 具有生产实施计划和质量保证程序文件，针对本项目的分析基本满足要求，项目管理各项措施基本齐全。（5-10)分 | 不满足（0）分 |
| 4 |  | 资产负债率 | 15 | 近三年（主要看最近一年）资产负债率低于60%的得（10-15）分; | 近三年（主要看最近一年）资产负债率60%≤资产负债率≤85%得（5-10）分； | 近三年（主要看最近一年）资产负债率高于85%的不得分； |

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

1．定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

1.1“合同”指买方和卖方之间达成的中标合同，包括合同协议书及所有的附件、附录和本招标文件所提到的构成合同的所有文件，对卖方与买方都具有约束力。

1.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在正确的完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款。

1.3“物资”指根据本合同规定，卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资材料。

1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

1.5“买方”指“专用合同条款”中指明并与卖方签订合同的当事人。

1.6“卖方”指“专用合同条款”中指明并与买方签订合同的当事人。

1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的，具体使用合同物资的单位。

1.8“建设项目”指投标人须知中所指的招标项目，具体项目名称在“专用合同条款”中指明。

1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的，作为合同物资到达施工现场验收单位之一。

1.10“卖方代表”指卖方委派的负责与买方等相关单位联系的人员，具体人员在“专用合同条款”中指明。

1.11“天”指日历天。

1.12“材料单价”是指在合同协议书中写明的，将材料运至交货地点的综合单价，应包含了材料的出厂价(含安装费、规费、税费)、运杂费(含保险费)、仓库集散点建设运营费、合理损耗和其他一切费用，以及合同规定的所有责任、义务和一般风险。

1.13“交货地点”指卖方将货物交至本项目施工工地、工地仓库或买方指定的其他地点。

1.14“监理工程师”指业主委托的或指定的承担本项目工程监理工作的单位或个人。

1.15“书面形式”指任何手写、打印、印刷、传真、电报等文字方式。

1.16其他，在“专用合同条款”中补充。

2．标准和适用性

2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3．合同文件和资料的使用

3.1没有买方书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第3.1款所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4．知识产权

4.1卖方应保证，买方使用本合同物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，卖方应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

5．联络

5.1买方负责督促和检查卖方的合同履行情况。

5.2卖方应按项目设卖方代表，负责物资生产、供货、质量检验、交接、调试、技术服务（含售后服务）等环节的业务协调以及与买方、施工单位等相关单位的联络，并在合同生效后10天内向买方书面提供卖方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

5.3卖方代表的变更、撤销应获得买方的书面认可。买方有权根据卖方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。卖方应根据5.2款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原卖方代表继续承担5.2款的职责。

6．计划和报告

6.1在中标合同签署后7天内或发货前30天，买方向卖方提出月供应需求计划（订单）。

6.2卖方收到月供应需求计划（订单）后2天内，卖方应向买方提交可行的生产、运输、供应方案。如买方认为需要调整，卖方应根据要求修改以上方案。

6.3卖方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向买方提交进度报告。进度报告应包括：

（1）生产供应安排计划；

（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；

（3）如果实际进度比计划进度滞后，应说明原因及改进的具体措施。

7．检验、测试

7.1在交货前，卖方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明物资符合规定的检验证书，此证书将作为付款和运营交接的初步证据，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验定论。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

7.2 检验和测试可以在卖方制造厂的所在地、交货地点或物资的最终目的地进行。如果在卖方制造厂的所在地进行，买方或其代表有权参加在交货之前对物资的检验与测试，卖方应免费提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

8．包装和标记

8.1卖方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

8.2物资的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定并符合买方的合理要求。

8.3由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应负责更换或赔偿。如因卖方原因造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的相应费用。

9．运输和保险

9.1卖方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险（有关费用包括在相关报价中）；如卖方负责安装的，则货物运抵现场移交后的保险责任仍由卖方负责。卖方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

9.2物资运输途中的毁损、灭失的风险由卖方承担并由卖方与承运人、承保人办理理赔事宜。

9.3卖方应按买方约定组织供应，合同物资应在要求的时间前送达交货地点。

9.4卖方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知买方。

10．验收

10.1卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

10.2物资运抵交货地点后，买卖双方及施工、监理单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如发现包装破损，应做出记录并立即检查，确认是否对物资本身造成损伤。如确认对物资本身造成了损伤，卖方应及时更换被损伤的物资。

10.3物资经验收合格后，买方向卖方出具验收单据。此验收合格的单据不作为判定物资质量的依据。

10.4买方出具验收单据后，物资所有权转移给买方，但并不解除卖方对其物资应负的质量责任。

10.5买方有权对验收合格后的物资交由有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，卖方应及时更换，并承担该部分检验费用。

10.6买方在物资到达最终目的地后对物资进行检验、测试及必要时拒绝接受物资的权利应不会因为物资在从卖方制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

11．伴随服务

11.1除了按招标文件规定的规格和质量提供材料之外，卖方还应负责以下事宜：

(1) 卖方在买方提出第一次需用计划前必须将拟投入本项目的卖方代表派驻到工地，以便及时进行货物交接和解决各种争议；

(2) 卖方驻工地办事机构应保证每天24小时有人员留守；

(3) 卖方驻工地办事机构的主要通讯设施(如传真机等)应24小时处于开机状态；

(4) 卖方及时向买方通报供货及在途情况；

(5) 买方发现产品有任何质量问题，卖方在接到通知后0.5小时内，应做出快速反应，与相关人员联系，协调解决质量争议；

(6) 与买方进行所有合理的合作；

(7) 任何批次的材料经抽样检查后，若不合格率达到60%及其以上，并确认为不符合质量标准，卖方应无条件地予以退货或调换成合格的产品，并赔偿由此造成的买方的损失；

(8) 指导实施所供货物的现场使用；

(9) 就所供货物的使用对买方人员进行培训。

(10)实施或监督所供物资的现场组装和/或试运行；

(11)提供物资安装和/或维修所需的工具；

(12)为所供物资的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

(13)在双方商定的一定期限内对所供物资实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

11.2 卖方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

12．备品备件

12.1卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

12.2卖方应按照“专用合同条款”/技术规格书中的规定提供所需的备件。

13．合同结算和付款

13.1 卖方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证向买方结算货款。

（1）已交货且未结算物资的全额增值税专用发票及付款申请书；

（2）买方出具或认可的验收单据和结算单。

13.2买方收到13.1所列的单据，按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据。

13.3卖方须向买方提供增值税专用发票。

14．保证

14.1卖方向买方保证严格按合同要求提供合同物资和服务。

14.2卖方保证合同项下的所有物资是采用先进的工艺和合格的材料制成，提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品，并完全符合技术规格书规定的质量、规格、性能和技术标准的要求。由于工艺或材料的问题而导致物资的任何缺陷，卖方对此负责。

14.3 在“专用合同条款”约定的质量保证期内所发现的缺陷，由买方以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后应在3天内到达现场并提出解决方案，及时给予免费更换。

14.4卖方保证对由于生产制造及未交付买方前的原因造成物资的任何缺陷负责，卖方收到买方关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行更换，其费用买方均不负责。

14.5卖方应保证其是合同所供货物的合法持有者，使买方免于因使用合同货物受到第三方侵权的诉讼。如买方因使用合同货物受到第三方的诉讼，卖方应在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼并赔偿买方由此遭受的任何费用和损失。

15．质量保证

15.1卖方应对所提供物资材料的质量终生负责。

15.2在质量保证期内，卖方提供合同约定的服务，发生的费用已包含在本合同金额中。

15.3卖方已全部履行完合同义务的，买方在在质量保证期满后1个月内不计息按规定返还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后30天内付清。但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。（正常质量保证期为呼和浩特市轨道交通1号线一期工程试运营之日起，共24个月。）

15.4卖方在合同物资质量保证期外但在寿命期内提供的其他服务，费用由买卖双方另行商定。

15.5监造

15.5.1买方对“专用合同条款”指明的物资实施驻厂监造。

15.5.2买方应安排监造人员就产品从原材料到产成品的全部生产工艺及检测过程实施驻厂监造。

15.5.3驻厂监造人员根据本合同对物资制造的质量保障体系、原材料及外购件的采购质量、产品工艺方案与工序质量控制计划、关键工序控制点设置情况、质量检验与试验的设备仪器、包装技术方法与贮存场所、检查与分析质量记录等实施检查监督，卖方须给予全面的配合，并提供监造工作条件。

15.5.4监造物资通过卖方检验合格，其合格证书经驻厂监造人员加盖监造专用章之后方可发往施工工地，卖方在履行合同期间如对驻厂监造人员的工作有不同意见，可向买方反映，通过买方协调解决。

16．变更及合同修改

16.1一般情况下合同约定内容不予调整。在合同执行过程中，如买方按实际需要须对合同规格、数量、交货地点和交货期进行调整，可依据工程进度提前30天书面向卖方发出变更通知，卖方应予执行。发生调整的，买卖双方应签订补充协议。

16.2如果数量发生变化，根据合同约定的价格调整合同金额。

16.3如果交货地点发生变化，根据运输里程和运输单价重新计算运杂费，并相应调整合同金额。

16.4因工程实际原因导致规格发生变化，买卖双方应按照本包件内相同规格的出厂单价确定出厂单价。

16.5追加采购金额累计调整幅度一般不超过原始合同总金额的10%。

16.6买方要求调整物资规格、数量或者变更交货地点的，卖方可以申请延长履约时间并书面通知买方，买方同意后执行。

17．分包、转包

17.1在没有买方事先书面许可的情况下，卖方不能分包、转包。

18．索赔

18.1如果卖方未履行其在合同下所应承担的责任和义务，买方可向卖方提出索赔，卖方同意按下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。

（1）卖方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、安装费、拆除费、搬运费等退回物资所发生的其他费用以及违约扣款；

（2）用符合合同规定的新物资更换有缺陷的物资，卖方应承担更换发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，则同时延长所更换物资的质量保证期。

18.2只要买方的索赔通知是在质量保证期满后第30日以前提出的，索赔便应被认为是有效的。

18.3若卖方在收到买方索赔通知后20天内未予回复，该索赔要求应视为被卖方接受。

18.4若卖方未能按18.1款规定方式在约定时间内消除质量缺陷，买方可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由卖方承担。

19．误期赔偿费

19.1 在合同有效期内，若卖方执行合同遇到无法按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。卖方不得以非卖方原因而造成的延期交货为由，提出增加费用的要求。

19.2除合同条款第16.6、19.1款约定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，在不影响买方行使合同项下的其他补救措施的情况下，买方有权从应付货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。除合同另有规定外，由卖方原因造成延期交货，每延误一天的赔偿费按迟交物资交货价或未提供服务的服务费用的百分之二（2%）计扣，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的约定终止合同。

19.3延误的定义

由于卖方未按批次计划及时供货造成买方停工待料，影响工程进度，并经监理工程师和买方确认的情况。延误时间的计算由买方发出经监理工程师确认的书面通知三天后开始计算至货到施工现场为止。

19.4如果卖方所供的货物经检验为不合格产品，除应重新组织供货外，将被视为违约 。

20．终止合同

20.1 在买方对卖方下列任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

20.1.1 如果卖方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第16.6、19.1款的约定同意延长的期限内提供部分或全部物资，且在买方提出改正要求的时限内仍未履行；

20.1.2如果卖方未能履行合同约定的包括但不限于第16.1款等其他义务；

20.1.3如果买方有充分依据证明卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为即属于下述定义条件：

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2 第22.1款不可抗力事件的情况下的合同终止应按照第20.3款规定办理。

20.3如果买方根据上述第20.1款的约定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交物资类似的物资或服务，卖方应承担买方因购买类似物资或服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

20.4合同有效期按买方需求签订。

20.5自然终止

在买方将最后一批货款结算完毕，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

20.6因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21．履约保证金

21.1卖方应在“专用合同条款”约定的方式和时间内向买方提交履约担保，履约担保用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

21.2履约保证金的有效期为呼和浩特市轨道交通一号线一期工程试运营完成30天后。

21.3履约保证金在呼和浩特市轨道交通一号线一期工程试运营完成30天后，在卖方无任何违约的情况下，一个月内无息退还。

21.4履约保证金因卖方原因导致物资交货时间延长，其履约保证金有效期应相应延长。

21.5发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）卖方发生20.1款所列的违约行为之一而完全终止合同；

（2）卖方不履行实质性的投标承诺。

21.6履约保证金的退还或不予退还并不免除卖方对已交付物资的质量保证责任。

22．不可抗力

22.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

22.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任，但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

22.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

23．税费

23.1按中华人民共和国相关税法征收的与卖方合同执行有关的一切税费由卖方支付。

24．争议的解决

24.1执行合同过程中出现争议时，买卖双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解决。如直接协商开始后30天内合同各方仍不能友好解决合同争端，可提请上级主管部门进行调解。如果经调解仍不能解决争议，应提交买方法人机构所在地人民法院诉讼解决。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26．合同生效

26.1本合同文件于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。

26.2下述合同附件为本合同文件不可分割的部分并与本合同文件具有同等效力：

（1）供货范围及单项价格表；

（2）技术规格书；

（3）交货批次、时间、地点；

（4）履约保证金。

27．其他

27.1 买卖双方通过代表联络合同执行有关事宜，一切交往函电均应为书面形式。

## 第二节  专用合同条款

1．定义

1.5 买方：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.6卖方：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.7 施工单位：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.8 建设项目：

1.9监理单位：

单位地址：

联系人：

电话：

电子邮箱地址：

1.10卖方代表：

姓名：

电话：

电子邮箱地址：

1.12 补充:

9．运输和保险

9.5因工地接收能力有限，买方不保证一车限一个卸车点，卖方应做好一车同时送多个工点配送计划；个别工点不足整车的标的物需求也应配送到位。

10．验收

10.7验收方式：质量按第六章技术文件规定验收。本项目物资采用车板交货方式，数量以买方实际点验数量为准。货到工地后，当日按货物原包装进行外观质量和数量的验收，卖方应将该批次标的物的出厂合格证及检测证明书等资料一并交与买方，经买方对其提供的资料、该批次标的物的外观质量和数量检查无误后及时抽样送检。若质量检验不合格，买方通知卖方到现场进行处理，卖方对检验结果有异议，买卖双方应抽样送到具有国家专业检测资质的权威机构进行复检，复检费用由过错方承担。卖方供应的货物必须是原厂产品，严禁供应贴牌、冒牌产品，否则一经发现，卖方无条件退货，并承担由此给买方造成的一切损失。

10.8 验收时间：货到工地当日应对货物的包装、品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的进行验收，应自收到货物后 7 日内向卖方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。卖方在接到买方异议后，应在24小时内赶赴现场处理，应在 3 日内按照买方要求处理完毕,否则即视为违约，买方有权自行处理，造成的损失由卖方自行承担。

11．伴随服务

11.1卖方必须提供的伴随服务有：

（1）负责对买方的施工安装、日常维护人员进行现场培训；

（2）物资材料设备的安装指导及其它售后服务；

（3）卖方提供伴随服务，相关费用包含在综合单价中。

12．备品备件

12.2卖方提供备品备件。

13．合同结算和付款

在买方向卖方支付合同价款前，卖方应向买方开具可以抵扣税款的增值税专用发票，并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供买方查验，以证明发票的真伪。否则，买方有权拒绝付款并顺延付款时间。
    如果卖方开具汇总的增值税专用发票，则卖方必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物清单》，并加盖财务专用章或发票专用章。

如果买方丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，卖方须向买方提供专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。
    有下列情形的，卖方应向买方承担赔偿责任和法律责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（1）因卖方开具的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票；

（2）因卖方开具增值税专用发票不及时给买方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的；

（3）因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的。

13.1结算方式

（1）供应结算期：每月21日至次月20日（含20日）为一个供应结算期。

（2）合同结算单价确定后，卖方按收货人确认的收料数量、品种、规格型号、日期，与合同买方进行结算。

（3）货款以到站价（含运杂费）一票制结算，卖方向合同买方开具全额增值税专用发票。

（4）结算货币：人民币。

（5）卖方接受承兑汇票支付方式（买方使用承兑汇票时，免贴息），承兑汇票为电子银行承兑汇票，付款期限不超过6个月。

13.2卖方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向买方结算货款。

（1）全额增值税专用发票；

（2）买方出具或认可的月度结算单和验收单据。

13.3付款

13.3.1 预付款

（1）预付款必须用于本工程所有材料及伴随服务，支付对象均为独立投标人。

（2）本合同项下的材料及服务等费用的预付款按照合同价格的10%进行预付。

（3）预付款支付

金额为合同总价的10%，即人民币________元，将于合同签订后并且待业主相关款项拨付后45天内凭卖方提交的单据支付；

1）卖方出具的支付申请一份.

2）按本次支付金额百分之一百（100%）出具有效的并加盖公章的收据。

13.3.2到货付款

本工程采用季度计价的方式，业主单位每季度向买方进行计价并支付计价款，买方在收到业主计价款后方可进行材料款支付。结算期内，买方每季度在收到卖方开具的正式的增值税专用发票后30日内，买方向卖方支付本季度到货结算款的70%。（同时扣回本批货物10％的预付款，当累计到货数量达到投产指令数量的70％时预付款全部扣回）

13.3.3预验收付款

工程通过预验收后支付到货结算款15%，支付金额累计为到货结算款的85%，凭卖方

提交的合同条款13.2所列的单据，45天内支付款项。

13.3.4竣工验收付款

工程验收交付后支付到货结算款10%，支付金额累计为到货结算款的95%，凭卖方提

交的合同条款13.2所列的单据，45天内支付款项。

13.3.5质保期满后的付款

质保金为到货结算款总价的5%，质保期满后并取得最终验收证书后，凭卖方提交的合同

条款13.2所列的单据，质量保证金在质保期结束后1个月内无息支付。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

（1）卖方提交本次支付申请（支付申请的格式、内容应符合买方的相关管理办法）；

（2）由买方签署的验收报告。

13.3.6备品备件和专用工具费用的支付

支付备品备件和专用工具总价的百分之一百（100％），在买方收到卖方支付申请并附下列单据并证实完整无误后三十(30)天内，由买方支付给卖方。

(1)	卖方提交全部备品备件和专用工具且经买方验收合格；

(2)	卖方出具同等金额的发票一份，复印件四份。

13.4本次采购物资结算实行固定单价结算，合同执行过程中保持固定不变。

15．质量保证

15.2正常质量保证期限为呼和浩特市轨道交通1号线一期工程投入试运营之日起，共24个月。在质量保证期内，卖方应对所供货物提供免费保修，承担由此发生的一切费用。对更换部分的质量保证期按更换之日起重新计算两年。在质量保证期内，如果卖方未能按合同规定履行义务，买方有权从质量保证金中取得补偿。

15.5.1视物资供应情况，买方有权或委托第三方到生产地进行质量抽检，抽检费用由责任方负担。卖方应予协助并提供工作便利。使用过程中出现因材料质量问题导致的质量事故，卖方应承担给买方造成的实际损失。

16．变更及合同修改

如遇国家政策调整或设计变更，买方可据此调整部分或全部合同数量直至终止合同，卖方不得提出异议。

16.3如果交货地点发生变化时，卖方应根据买方需要在呼和浩特市内给予调整，合同金额不予调整。

16.4因合同货物发生变更图纸、设计、规格或技术标准时，买卖双方应按照以下原则处理：

（1）合同中有适用于变更规格型号的，采用该规格型号的原合同到站单价；

（2）合同中无适用于变更规格型号，但有类似规格型号的，可在合理范围内参照类似规格型号的出厂单价，由买卖双方商定变更规格型号的到站单价；

（3）合同中无适用或类似规格型号到站单价的，可按照成本加利润原则或参考同期市场价，由买卖双方商定变更规格型号的到站单价。

18.  索赔

18.1如果卖方对偏差负有责任，则买方有权向卖方进行索赔，卖方应以买方同意的下列一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用；

2）根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方遭受损失的金额大小，经过买卖双方商定，降低货物的价格；

3）用不低于合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部损失费用。同时，卖方应按15.2款的规定延长所更换货物的质量保证期。

18.2如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后的30天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方的履约保证金（履约保函）中扣回索赔金额。如果卖方在收到业主的变更通知后14日内未就根据变更事宜提出索赔，则其应被视为放弃该索赔权。

索赔原则

1）因卖方设备本身原因导致货物自身或对其它货物造成破坏，卖方向买方支付给买方造成直接损失100%的赔偿。

2）对于同一事由造成的索赔，不做重复索赔。

3）各项索赔总金额最大限额为合同价的100%。

4）赔偿的支付不减轻或解除卖方合同项下的任何责任和义务。

索赔偿还

对于合同中所列的索赔偿还，买方有权从以下途径获得：

1）从应支付给卖方的金额中扣除或；

2）从履约保证金（履约保函）中获得赔偿；

3）要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。

在第3）种情况下卖方应在1个月内凭买方索赔文件以电汇方式向买方支付所有索赔偿还。

20．终止合同

20.1

（1）卖方提供的产品两次抽检不合格，买方取消其供应资格，终止合同，没收履约担保。

（2）若在合同执行阶段，发现投标人在国内其他项目中出现严重的安全质量问题、信誉问题、供应问题、违法问题、财产冻结或破产倒闭及引起的广泛不良社会影响时，可由招标人依法合规地终止合同，除有权处置已经供应的货物并拥有残值享有权外，还可依法索赔、申请财产保全并追究其法律责任。

21．履约保证金

21.1在签订合同前，向买方提交签约合同总价10%的履约担保=5%履约保证金+5%银行保函，提交履约担保后方可签订合同。银行保函为在中国境内注册和营业的银行出具的以买方为受益人、可凭买方首次申请即作无条件付款的不可撤销的银行保函。

21.1.1履约担保用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

21.1.2卖方应保证履约保函项下的金额在合同履行期间保持足额，即当因卖方过失导致履约保函项下的金额被用来补偿买方损失时，卖方应随时补足差额。

27．其他

（1）因国家“营改增”政策的实施，造成买方所在企业须对买方签订合同主体单位进行变更时，买方有权变更采购主体为中国中铁其他成员单位，卖方应同意并按买方时间安排，进行买方合同主体单位变更，按执行合同剩余数量重新签订物资采购合同。

（2）因卖方原因提供资料错误而导致买方损失，买方向卖方有权索赔，索赔金额为买方全部损失100%。

（3）卖方服务的违约导致系统工程最终验收时间的延迟，每延迟3天，买方有权按合同总价的0.5%收取违约金。最高违约金不超过合同总价的5%。

（4）调试及服务配合不到位的，视性质按1000~5000元/天（延迟）处罚。但累计不得超过合同金额的5%。

## 第三节  合同格式

附件一：合同协议书

合同协议书

招标编号：                                                   合同编号：

买方：

卖方：

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第   包号（招标编号：      ）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1．合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）订货明细表；

（5）技术文件；

（6）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（7）招标文件；

（8）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．本合同总价为人民币                 （用文字和数字表示的合同价）元整。

4．卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资，买方保证按合同规定支付货款。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。

6．对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖公章，其构成合同文件的一部分。

7．本合同正本一式贰份，买卖双方各执壹份，具有同等法律效力；副本陆份，买方各执伍份，卖方执壹份。

8．本合同自    年  月  日经买卖双方代表签字、加盖公章且卖方按约定提供履约担保之日起生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

附表：订货明细表

买方全称：                           卖方全称：

（公章）                             （公章）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

开户银行名称：                       开户银行名称：

银行账号：                           银行账号：

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

法定代表人或被授权代理人签字：       法定代表人或被授权代理人签字：

日期：    年  月  日

附表二：订货明细表

| 物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量单位 | 数量 | 出厂 单价 （元） | 运杂费 单价 （元） | 到站 单价 （元） | 安装费 （如有） （元） | 合价 （元） | 交货 地点 | 收货人 | 交货 状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：履约保证金保函格式

履约保证金保函

开具日期：

致： 买方（单位名称）

（合同编号）号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于   年   月   日就（项目名称）     项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同编号)号合同的履约保函。

(出具保函银行名称）(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的   ％，并以此约定如下：

1．只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和／或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2．本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3．本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4．4．本保函的有效期至试运营完成后30天内完全有效。

但本保函有效期于201x年xx月xx日止。

谨启

出具保函银行名称：                        联行号：

签字人姓名和职务：

签 字 人 签 名：

公          章：

附件四：工程质量保修书

买方（全称）：

卖方（全称）：

买方、卖方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对成中国中铁股份有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程               合同签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

卖方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程供货范围内所有设备材料的质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

2.1双方根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程供货范围内所有设备材料的质量保修期如下：

本工程质量保证期为自开通试运营起两年内。

其他项目的保修期限由买方与卖方约定。

2.2合同项下的所有货物的正常质量保证期为自开通试运营之日起共24个月，开通试运营时未完成初验问题整改的，质量保修期自整改完成之日起计算。若部分设备和材料在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备和材料的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算24个月的质保期。

三、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，卖方应当在接到保修通知之日后4小时内给予答复，48小时内派人到现场维修。卖方不在约定期限内派人保修的，买方可以委托他人修理，发生的费用从质保金内扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，卖方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3质量保修完成后，由买方组织验收。

四．保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五．质量保修金

5.1工程质量保修金为合同价格的5％。

本工程质量保修书作为供货合同附件，有效期同采购合同。

买方单位：（盖公章）                         卖方代表单位：（盖公章）

法定代表人：                                法定代表人：

或授权代理人：                            或授权代理人：

年  月  日                                年  月  日

附件五：廉政责任书

廉政协议书

买方：

卖方：

物资名称：

为加强中国中铁工程建设中的廉政建设，规范、约束买卖双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

（一）买方义务

1．不向卖方索取或接受卖方任何形式的贿赂；

2．不向卖方授意以任何形式弄虚作假套取货款；

3．不向卖方索要或接受卖方的礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼物等；

4．不接受卖方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动；

5．不参加卖方组织的有可能影响公正执行公务的宴请等活动；

6．不在卖方报销应由本单位或个人承担的费用；

7．不向卖方违规推荐分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商；

8．不要求卖方为自己亲友的经营活动提供便利条件；

9．不接受卖方无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；

10．不接受卖方的任何奖金或其他经济利益。

（二）卖方义务

1．不以任何形式向买方行贿；

2．不接受买方授意或自行以任何形式弄虚作假套取货款或工程款；

3．不给买方或其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；

4．不为买方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动；

5．不利用宴请等活动影响买方工作人员公正执行公务；

6．不为买方报销应由买方单位或个人承担的费用；

7．不接受买方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商；

8．不为买方亲友的营利活动提供便利条件；

9．不向买方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；

10．不向买方赠送任何奖金或其他经济利益。

（三）违约责任

为保证本协议书项下双方权利义务的履行，双方做如下约定：

1. 双方不履行其第1项、第2项义务，构成犯罪、违纪的，并由买方主管部门通过媒体向社会公布。买方向卖方索贿，买方向卖方支付违约金10万元，卖方主动向买方行贿，卖方向买方支付违约金 10万元。因犯罪、违纪造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2. 买方向卖方索要或主动要求卖方提供买方第3项义务所列钱物和活动，构成违纪的，买方向卖方支付违约金10万元；卖方主动向买方赠送、提供卖方第3项义务所列钱物和活动，构成违纪的，卖方向买方支付违约金10万元。

3. 双方均违反协议约定的各自第4、5项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金10万元，并由买方主管部门通过媒体向社会公布。

4. 双方不履行各自上述义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

（四）违约责任追究

1. 买卖双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2. 由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3. 双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位行政主管部门和执纪部门反映情况并要求帮助解决争议。

4. 违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后（30）天内向对方支付违约金。

5．双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（五）本协议有效期为双方签署之日起至本买卖合同履约完成止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

（六）本协议是买卖合同的组成部分，与买卖合同具有同等法律效力。

买  方：        （盖章单位）     卖  方：        （盖章单位）

法定代表人或                     法定代表人或

授权代理人：         （签字）    授权代理人：        （签字）

电    话：                       电    话：

日    期：                       日    期：

# 第五章 供货要求

## 一、技术规格书

1.概述

1.1适用范围

本技术规格书适用于本线的正线、车辆段（含试车线）、停车场信号设备室外电缆、光缆以及线槽的采购、检验、标志、包装、运输和储存的有关规定，同时作为投标人制定技术建议书的依据。

1.2招标范围

所有信号室外设备的电缆、光缆、接地线及室内线槽，包括但不限于：计轴、有源信标、转辙机、信号机、RRU、自动折返按钮、紧急停车按钮、发车指示器用缆，防淹门的电缆、安全门的电缆，至IBP盘的电缆和信号控制电缆、与其他系统接口的电缆，室外设备接地电缆、骨干网光缆、LEU光缆，RRU光缆、室内线槽等。

2.总则

1）电缆、光缆生产厂家以及室内线槽的生产厂家应至少有5年内3条地铁、轻轨或类似工程运用业绩，同时还应有相关机构及行业办法的产品证书。

2）所有电缆、光缆的规格均应符合相关的标准、规范，并经质量监督检查中心测试合格，同时应附有检测报告；并需经系统供货商的认可。

3）电缆、光缆应执行但不限于以下有关行业最新的标准及技术条件：

TB/T 2476.1-1993	   铁路信号电缆一般规定

GB/T 2951-2008		电线电缆机械物理性能试验方法

GB/T 2951-2008		电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952-2008		电缆外护层

GB/T 3048-1994		电线电缆电性能试验方法

GB/T 3953-2009		电工圆铜线

GB/T 3956-1997		电缆的导体

GB/T 5441-1985		通信电缆试验方法

GB/T 19666-2005      阻燃及耐火电线电缆通则

GB12666.5-90         电线电缆燃烧试验方法 第5部分：成束电线电缆燃烧试验方法.

GB/T 17650-1998		取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T 17651-1998		电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定

GB/T 18380-2008		电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 5023         	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）

4） 电缆的使用环境

海拔高度：不超过2000米。

环境温度：-40℃~60℃。

相对湿度：25℃时相对湿度不超过95%。

5）区间电缆敷设在隧道壁的电缆支架上，站内电缆敷设在站台电缆夹层，站台、站厅层的电缆桥架内等。车辆段、停车场及试车线光、电缆敷设在电缆槽内或直埋敷设。

3.电缆基本技术要求

1）所有电缆的规格均须符合相关的标准、规范，如果投标产品属于国家强制认证（3C认证）范围、中铁铁路产品认证（CRCC）目录范围，投标人须提供相关证明文件；如投标产品属于铁道行业行政许可认定范围，投标人须提供相关证明文件；并提供铁道行业产品质量监督检验中心出具的质量检测合格报告。

2）应选用机械强度高、绝缘性能好、弯曲能力及抗冲击能力强、防腐、防水、防虫鼠害、防电磁干扰的电缆。

3）应选用适合于震动较为剧烈、使用条件较为恶劣的地铁运营环境的电缆。

4）电缆的导线绝缘、内护套、外护套均应采用低烟、无卤、阻燃的材料。

5）地面上的明敷电缆外护套应采用抗紫外线辐射、抗老化的材料，在高架线路、车辆段、停车场、试车线敷设电缆外护套应适用低温气候、具有耐寒性。

6）室外的电缆应铠装，电缆的结构形式应视系统设备的控制、传输特性要求进行合理选择，并满足相关标准。

7）电缆的电气性能如导线直径、导线电阻、绝缘电阻、工作电容、分布电容等电气参数，应满足相关标准和要求，工厂试验按相应的IEC标准及国内标准对下述电气参数进行测试：

导线电阻；

绝缘电阻；

有效电容；

不平衡电容；

衰减系数；

介电强度；

低烟、无卤、阻燃电缆应符合以下要求：

低烟指标符合GB/T17651-1998，透光率不小于60％；

无卤指标符合GB/T17650-1998，HCL的释出量不大于5mg/g；

燃烧试验符合国标GB12666，电缆均符合GB12666.5成束电缆燃烧试验B类。

8）电缆应由制造厂技术检查部门检验合格后方能出厂，出厂电缆应附有质量检验合格证。线缆应按规定的试验类型进行检验。型式试验（T）、抽样试验（S）、例行试验（R）的定义见GB5441.1规定。交货后应提供产品检验报告

9）电缆长度计量误差不超过±0.5%。

10）电缆使用寿命不小于25年

3.1 计轴电缆

计轴电缆应使用铝护套铁路计轴专用电缆，建议使用电缆型号为：DWZR-PJZL23型电缆，其中正线采用分缆方式敷设，场/段采用合缆方式敷设。

3.1.1 电缆名称、型号及规格

| 使用范围 | 型 号 | 名 称 | 规 格 | 距离要求（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正线、出入断线、车场支线 | DWZR-PJZL23 | 铜芯聚乙烯绝缘、铝护套、双钢带铠装、无卤低烟阻燃聚乙烯外护套计轴电缆 | 6×1.0mm | L＜4.2km |
|  |  |  | 6×1.4mm | 4.2km≤L＜8.6km |
| 车场主干 | DWZR-PJZL23 | 铜芯聚乙烯绝缘、铝护套、双钢带铠装、无卤低烟阻燃聚乙烯外护套计轴电缆 | 24×1.0mm | L＜4.2km |
|  |  |  | 24×1.4mm | 4.2km≤L＜8.6km |
|  |  |  | 18×1.0mm | L＜4.2km |
|  |  |  | 18×1.4mm | 4.2km≤L＜8.6km |
|  |  |  | 12×1.0mm | L＜4.2km |
|  |  |  | 12×1.4mm | 4.2km≤L＜8.6km |

3.1.2 导体绝缘

绝缘线芯制成红、白、蓝、绿共四种不同的颜色，红/白、绿/白、蓝/绿两两绞合。

绝缘采用电缆专用聚乙烯绝缘料, 并紧密挤包在导体上，绝缘厚度满足电缆的性能要求，绝缘表面圆整、光滑、色泽均匀。

3.1.3 缆芯特性

两个不同颜色的绝缘线芯按一定的节距均匀地绞合成线对，各线对的绞合节距均不相同。

缆芯由两个不同绞合节距的线对绞合而成，缆芯外包适当厚度的非吸湿性带。

根据缆芯的圆整程度，缆芯间隙填充适当的非吸湿性材料。

3.1.4 铝护套及隔热层

1)电缆缆芯外应先挤包一层适当厚度的PE隔热层，隔热层的标称厚度为1.2mm。

2)在隔热层外包一层厚度为1.2mm的铝护套。

3)在铝护套外挤包一层热熔胶作为铝护套的防腐层。

3.1.5 内、外护套

内护套采用低烟无卤阻燃聚烯烃护套材料，内护套的标称厚度为1.8mm。

外护套采用黑色低烟无卤阻燃聚烯烃护套料。外护套结构尺寸应符合GB/T2952《电缆外护层》规定。

3.1.6 铠装

铠装层采用厚度为0.3mm双层镀锌钢带左向间隙绕包而成，绕包间隙不大于钢带宽度的40%,且内层钢带被外层钢带靠近中间部分所覆盖。铠装层技术要求符合GB/T 2952 《电缆外护层》规定。

3.1.7 电气性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 换算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20(C时导体直流电阻 1.0mm | (/km | ≤23.5 | L/1000 |
|  | 1.4mm | (/km | ≤12.1 | L/1000 |
| 2 | 电阻不平衡 平均值 | % | 1.5 | - |
|  | 最大值 | % | 1.5 | - |
| 3 | 绝缘电阻 250-500V 1 min | M(.km | ≥3000 | 1000/L |
| 4 | 线对工作电容 1000Hz | nF/km | ≤45 | L/1000 |
| 5 | 不平衡电容 1000Hz 线对对线对 平均值 | pF/km | ≤45 | L/500 |
|  | 线对对线对 最大值 |  | 254 | L/500 |
|  | 线对对地 平均值 |  | ≤432 | L/500 |
|  | 线对对地 最大值 |  | 1312 | L/500 |
| 6 | 绝缘强度 DC 3S 导体间 | kV | 4.5 | - |
|  | 导体与屏蔽 | kV | 10.0 | - |
| 7 | 衰减 40KHz 1.0mm | dB/km | 1.88±10% | L/1000 |
|  | 1.4mm | dB/km | 1.25±10% | L/1000 |
| 8 | 近端串音衰减 40kHz | dB/km | ≥50 | -10lg（L/1000） |
| 9 | 远端串音防卫度 40kHz | dB/km | ≥46 | -10lg（L/1000） |

3.1.8 燃烧性能

电缆燃烧性能符合GB/T19666成束电缆燃烧试验B类规定，试验方法符合GB/T18380.3及IEC60332－3C:1992的规定。

电缆燃烧时的低烟性能应能满足在GB/T17651-1998规定条件下，燃烧产生的烟浓度其最小透光率不小于60%，并通过GB/17651试验。

3.1.9　电缆结构

以DWZR-PJZYL23  4*1.0mm为例

3.2有源信标电缆

3.2.1 电缆名称、型号及规格

本工程室外信标采用低烟无卤阻燃电缆，其规格为LEU.BSYL23  1×4×1.53 （TB/T 3100.6—2008）

3.2.2 导体绝缘

铝护套电缆的导体应采用符合GB/T 3953规定的TR型软圆铜线，标称直径为1.53 mm。试验方法应符合GB/T 4909.2的规定。

编织屏蔽电缆的导体应采用绞合结构，导体的标称截面为0.75mm2，绞合导体的参考外径为1.14 mm。绞合导体的技术要求应符合GB/T 3956第5种软导体的规定。

标称直径为1.53 mm的导体允许接头，接头宜采用冷压焊接，每根芯线接头数量不大于2个/km，电缆所有芯线相邻接头问的距离应不小于300 mm，接头的抗拉强度应不小于相邻段相同长度无接头导体的90％，试验方法应符合GB/T 4909.3的规定。

绝缘应采用聚烯烃绝缘，绝缘外径应满足电缆对性能的要求。

绝缘线芯应制成红、绿、白、蓝四种颜色；2芯电缆的绝缘线芯颜色为红、白两种颜色。

绝缘应具有完整性，其试验方法应符合GB/T 3048.9的规定。

3.2.3 缆芯特性

铝护套电缆的缆芯由2根绝缘线芯和2根非吸湿性填充绳或4根绝缘线芯星形绞合而成，缆芯外允许扎非吸湿性非金属带，缆芯的绞合节距应不大于300 mm。

编织屏蔽电缆的缆芯由2根绝缘线芯对绞或4根绝缘线芯星绞而成，其绞合节距应不大于260mm，允许绝缘线芯在对绞时采用填充材料。

缆芯的绞合方向为右向，综合护套和铝护套电缆缆芯外允许绕包或挤包非吸湿性绝缘衬层，编织屏蔽电缆缆芯外应采用非吸湿性绝缘衬层保护。

3.2.3 铝护套及外护层

铝护层厚度应不小于1.1 mm。试验方法为采用精度不低于0.02 mm的卡尺测量。

铝护层应密封，不漏气，其试验方法为在铝护层内充入压力不低于0.4 MPa的干燥空气或氮气，气压稳定后压力不低于0.2MPa，气压稳定后同一温度下6 h内压力不降低。测量压力的气压表精度不低于0.02 MPa。

铝护层外应均匀涂覆热熔胶或其他防腐材料，并挤包最小厚度为1.0 mm的塑料套，允许采用其他满足性能的非吸湿性材料包覆。

铝管经过扩口(铝管扩口后外径为扩口前外径的1.3倍)试验后，应无目力可见的裂纹或缺陷，铝管扩口试验方法应符合GB/T 242的规定。试验用圆锥体的锥度为30°。

外护套采用黑色低烟无卤阻燃聚烯烃护套料，外护套结构尺寸应符合GB/T2952《电缆外护层》规定。

铝护套电缆内衬层、铠装层的技术要求、试验方法及外护套的结构尺寸应符合GB/T 2952.1和GB/T 2952.2的规定。

3.2.4 屏蔽层

铝护套电缆的屏蔽层由综合屏蔽层加铝护层组成，综合屏蔽层由单面铝塑复合带及其外的绝缘衬层组成。

铝护套电缆中应具有泄流线。泄流线为两根直径不小于0.4 mm，性能符合 GB/T 3953规定的TR型软圆铜线。泄流线直径试验方法应符合GB/T 4909.2的规定。

泄流线应纵向放置在屏蔽层与缆芯之间，泄流线应连续并与屏蔽层形成电气接触。

3.2.5 电气性能

铝护套电缆的电气性能及试验方法应符合下表中的规定。

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 | 试验方法 | 换算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 | 直流电阻20℃ 每根导体直流电阻 | Ω/kin | ≤9.9 | GB/T 3048.4 | L/1 000 |
| 1.2 | 工作线对导体电阻不平衡a |  | ≤1％ | GB/T 3048.4 | － |
| 2 | 绝缘电阻DC 500V 20℃ | MΩ·km | ≥10 000 | GB/T 3048.5 | 1 000/L |
| 3 | 工作电容0.8 kHz～1.0kHz | nF/km | ≤42.3 | GB/T 5441.2 | L/1 000 |
| 4 | 绝缘介电强度50Hz 3min 线芯对地 | V | 1 500 | GB/T 3048.8 | - |
|  | 线芯间 | V | 3 000 | GB/T 3048.8 | - |
| 5 | 特性阻抗 8.82 kHz | Ω | 150±22 | GB/T 5441.7 | - |
|  | 282.5 kHz、565 kHz | Ω | 120±12 | GB/T 5441.7 | - |
| 6 | 线对衰减b20℃ 8.82 kHz | dB/km | ≤0.8 | GB/T 5441.7 | L/1 000 |
|  | 282.5 kHz、565 kHz | dB/km | ≤5.0 | GB/T 5441.7 | L/1 000 |
| 7 | 理想屏蔽系数50 Hz 电缆金属护套上的感应电压为 | - | ≤0.2(铝护套) | GB/T 5441.9 | - |
|  | 50V/km～200V/V/km | - | 50V/km～200V/V/km | GB/T 5441.9 | - |
| 8 | 屏蔽层的连续性 | - | 电气导通 | 电铃或指示灯 | - |
| a 导体电阻不平衡，即工作线对两根导体的电阻之差与其电阻之和的比值。 b 20℃时电缆的衰减温度系数为0.002 1/℃。 |

3.2.6 燃烧性能

阻燃型电缆的燃烧性能应符合GB/T 19666—2005中阻燃B类的相关规定。

3.2.7 电缆结构

4芯电缆的绝缘线芯颜色为红、白、蓝、绿缆。

3.2.8 特性

电缆的使用环境温度为-40℃～+60℃，电缆敷设环境温度应不低于-25℃。

电缆导体的长期工作温度应不超过+70℃。

电缆允许弯曲半径：铝护套电缆应不小于电缆外径的20倍；综合护套电缆应不小于电缆外径的15倍；编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的10倍。

铝护套电缆具有良好的屏蔽性能，可用于铁路电气化区段。

阻燃型电缆可用于有阻燃要求的场合。

编织屏蔽电缆具有柔软性，可用于室内分线柜与LEU设备的连接或室外电缆终端盒与应答器设备的连接。编织屏蔽电缆用于室内时应具有阻燃性能。

3.3控制电缆技术要求

正线转辙机、信号机、防淹门的连接电缆、站台门接口电缆、设备室至车控室IBP盘、计轴复位按钮盘电缆、站间联系电缆、停车场、车辆段室外设备（信号机、转辙机）等电缆均采用WDZR-PTYA23型铜芯聚乙烯绝缘综合护套双钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃外护套铁路信号电缆。

3.3.1使用特性

1)电缆的使用环境温度为-40℃～+60℃。

2)电缆敷设环境温度:聚乙烯外护套电缆不低于-25℃。

3)电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不少于电缆外径的10倍；铠装电缆不小于电缆外径的15倍。

4)电缆的理想屏蔽系数≤0.8。

5)电缆的使用寿命不低于25年。

6)电缆具有一定的阻燃性能,，其燃烧性能符合GB/T 19666的规定。

3.3.2电缆型号、名称规格及代号的含义

| 型号 | 名称 | 规格（芯数×截面） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 芯数 | 标称直径/截面 |
| WDZR-PTYA23 | 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃铁路信号电缆 | 4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48 | 1.13mm / 1.0mm2 1.4mm / 1.5mm2 1.8mm / 2.5mm2 |

电缆型号编码说明：

| 符号 | 编码说明 | 符号 | 编码说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DWZR | 低烟无卤阻燃 | A | 综合护套 |
| PT | 铁路信号电缆 | 23 | 双钢带铠装聚烯烃外护套 |
| Y | 聚乙烯绝缘 |  |  |

导线截面要求：

| 转辙机 |  |
| --- | --- |
|  | 芯线颜色：根据GB |
|  | 低烟、无卤、阻燃 |
|  | 0-2200m | 2200-4300m | 4300-7000m |  |
|  | 1.0mm | 1.0 mm加芯 | 1.4 mm加芯 |  |
| 信号机 |  |
|  | 芯线颜色：根据GB |
|  | 低烟、无卤、阻燃 |
|  | 0-3500m | 3500-7000m | 》7000 |  |  |
|  | 1.0mm | 1.0 mm加芯 | 1.4 mm加芯 |  |  |
| 其他 |  |
|  | 芯线颜色：根据GB |
|  | 低烟、无卤、阻燃 |
|  | 0-2000m | 2000-4000m | 》4000 |  |  |
|  | 1.0 mm | 1.4 mm | 1.4mm加芯 |  |  |

3.3.3电缆结构及要求

1)导体

导体应采用符合GB3953规定的单根软圆铜线，其中：截面0.785mm2导体的标称直径为1.0mm；截面1.0mm2导体的标称直径为1.13mm；截面1.5mm2导体的标称直径为1.4mm；截面2.5mm2导体的标称直径为1.8mm。导体直径以满足电缆的直流电阻指标确定，试验方法应符合GB4909.2的规定。

2)单线绝缘

绝缘采用聚乙烯绝缘料，并制成红、绿、白、蓝四种颜色。绝缘厚度应满足电缆电气性能指标，试验方法应符合GB2951.2规定。

3)线组

对线组由两根不同颜色的绝缘单线左向绞合而成，其绞合节距不大于300mm。对线组色谱为：红/白、绿/白、蓝/绿、蓝/白。四线组由四根不同颜色的绝缘单线左向星型绞合而成，其绞合节距不大于300mm。不同绞合节距的四线组应疏绕不同颜色的非吸湿性的丝。四线组A端线序排列应符合TB/T2476-93的规定。

4)缆芯。

除四芯电缆外，其它规格的缆芯外层绞合方向均为右向，相邻层绞向相反。缆芯外应包覆塑料带或其它绝缘包带。

5)综合护套

综合护套由纵包的铝塑复合带屏蔽层+挤包无卤低烟阻燃聚烯烃护套。

屏蔽层铝带的标称厚度为0.3 mm,铝带采用双面涂覆聚合物薄膜的铝塑复合带，铝塑带纵包重叠部分宽度应不小于6mm，小直径（9.5mm及以下）电缆的纵包重叠部分宽度应不小于铝塑带圆周20%，铝塑带应连续。

无卤低烟阻燃聚烯烃护套应粘附在铝带的聚合物薄膜上，聚烯烃护套的标称厚度为1.5mm，最小厚度应不小于1.1mm，其试验方法应符合GB/T 2951.1规定。

6)铠装层

铠装层采用厚度为0.3mm的钢锌钢带双层左向间隙绕包，绕包间隙不大于钢带宽度的45%，且内层钢带间隙被外层钢带靠近中间部位所覆盖。铠装层的结构尺寸及性能要求符合GB/T 2952的规定。

7)外护层

电缆外护套采用无卤低烟阻燃聚烯烃护套料，外护套的技术要求及试验方法符合GB/T 2952的规定。

3.3.4电缆的电气性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 | 换算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | 20℃时直流电阻 每根导体直流电阻 不大于 1.0mm / 0.785mm2 1.13mm / 1.0mm2 1.4mm / 1.5mm2 1.8mm / 2.5mm2 工作线对导体电阻不平衡 不大于 | Ω/km % | 23.5 18.1 12.1 7.41 2 | GB3048.4 | L/1000 |
| 2 | 绝缘电阻 不小于 | MΩ·km | 5000 | GB3048.6 | 1000/L |
| 3 3.1 3.2 3.3 | 电容 对线组工作电容 不大于 星绞四线组工作电容 不大于 任一绝缘线芯对连接到地的其它绝缘线芯间电容 不大于 | nF/km | 70 50 100 | GB5441.2 | L/1000 |
| 4 4.1 | 电容耦合 k1 最大值 不大于 | pF/km | 660 | GB5441.3 | L/1000 |
| 5 | 对外来地电容不平衡 ea1、ea2 最大值 不大于 | pF | 2600 | GB5441.3 | L/1000 |
| 6 6.1 6.2 | 绝缘耐压 50Hz 2min 线芯间 线芯对其余线芯接地 | V | 1000 2000 | GB3048.8 | — |
| 注： 工作线对导体电阻不平衡，即四线组工作线对两根导体电阻之差与其电阻之和的比值。 4芯电缆及导体直径1.4mm和1.8mm的电缆k1、ea1、ea2指标只考核最大值。 换算公式中,L的单位为m。 |

热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆护套料主要技术指标

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 主要指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始抗张强度 | MPa | ≥ 9.0 |
| 2 | 原始断裂伸长率 | % | ≥ 150 |
| 3 | 空气热老化（100℃x168h） 抗张强度 抗张强度变化率 最大值 断裂伸长变化 断裂伸长变化率 最大值 | MPa % % % | ≥ 9.0 ≤±30 ≥ 120 ≤±30 |
| 4 | 热变形（90℃x4h） | % | ≤50 |
| 5 | 冲击脆化温度 试验温度 冲击脆化性能 | ℃ 失效数 | -25 ≤15/30 |
| 6 | 20℃体积电阻率 | Ω·m | ≥1x1010 |
| 7 | 介电强度 | MV/m | ≥18 |
| 8 | 烟密度 无焰 有焰 | --- --- | ≤250 ≤100 |
| 9 | 氧指数 | % | ＞32 |
| 10 | 卤酸气体含量 | mg/g | ≤5 |
| 11 | PH值 电导率 | --- (S/mm | ≥4.3 ≤10 |
| 12 | 毒性指数* |  | ≤5 |

3.4发车表示器线缆

3.4.1 电缆名称、型号及规格

发车表示器数据线室外采用DWZR-RYYP23型4*1.0mm屏蔽双绞数据线，护套挤包紧密，发车表示器室外供电电缆采用DWZR-RYY23型4*2.5mm铁路信号电缆。

3.4.2 导体绝缘

导体采用符合GB/T 3956 《电缆的导体》规定的第5种退火铜导体。

绝缘层采用热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料。

3.4.3 缆芯特性

DWZR-RYYP23型4*1.0mm屏蔽双绞数据线绝缘线芯采用颜色识别： 4芯颜色为棕色、黑色、灰色、蓝色；DWZR-RYY23型4*2.5mm铁路信号电缆绝缘线芯采用颜色识别：四芯颜色为棕色、黑色、灰色、蓝色。

3.4.4外护套

电缆采用不同颜色的绝缘单线绞合而成，缆芯外应包覆非吸湿性绝缘材料带。外护套采用黑色热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃护套料。

3.4.5屏蔽层

DWZR-RYYP23型4*1.0mm屏蔽双绞数据线，缆芯外应用铜丝编织屏蔽层，编织密度应不小于80%。

3.4.6电气性能

DWZR-RYYP23型4*1.0mm屏蔽双绞数据线电气性能如下：

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | 换算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻 20℃ 1.0mm2 | Ω/km | ≤19.5 | GB/T 3048.4 | L/1000 |
| 2 | 绝缘介电强度 交流 50Hz 5min 线芯间 线芯对地 | V | 1500 | GB/T 3048.8 | — |

DWZR-RYY23型4*2.5mm铁路信号电缆电气性能如下：

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | 换算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻 20℃ 1.5mm2 | Ω/km | ≤13.2 | GB/T 3048.4 | L/1000 |
|  | 2.5mm2 | Ω/km | ≤7.41 | GB/T 3048.4 | L/1000 |
| 2 | 绝缘介电强度 交流 50Hz 5min 芯-芯 | V | 2000 | GB/T 3048.8 | — |

3.4.7燃烧性能

电缆燃烧性能符合GB/T 19666成束电缆燃烧试验B类规定，试验方法符合GB/T 18380.35的规定。

电缆燃烧时的低烟性能应满足GB/T19666的规定（最小透光率≥60%），试验方法符合GB/17651.2的规定。

电缆的无卤指标性能应满足GB/T19666的规定(PH加权值≥4.3，电导率≤10μs/mm)，试验方法符合GB/T 17650.2的规定。

3.4.8电缆结构

DWZR-RYYP23型4*1.0mm屏蔽双绞数据线：

DWZR-RYY23型4*2.5mm铁路信号电缆：

3.5 RRU电缆

3.5.1	电缆型号、名称及规格

本工程RRU电缆，推荐规格DWZR-YJY23型3*4mm2交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆

3.5.2导体绝缘

导体应采用符合GB3956《电缆的导体》第1种导体或第2种导体的规定，导体电阻应符合GB3956《电缆的导体》标准要求。绝缘材料采用交联聚烯烃绝缘料，绝缘应紧密挤包在导电线芯上，其标称厚度为0.7mm，任一点的最小厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm。绝缘层采用颜色标识，颜色为： 3芯：红色、黄色、绿色。

3.5.3线芯特性

3芯电缆采用红、黄、绿三种颜色的绝缘线芯绞合而成，缆芯外应包覆非吸湿性绝缘材料带。为保证缆芯结构圆整，允许在缆芯中填充非吸湿性填充绳。

3.5.4内垫层及护套层

	内垫层采用聚烯烃护套料，其标称厚度为1.2mm。	电缆外护采用90℃热塑型无卤低烟阻燃聚烯烃护套料，其标称厚度为1.8mm。任一点的标称厚度不小于标称厚度的80%-0.1mm。

3.5.5铠装

	铠装层采用双层镀锌钢带间隙绕包而成，钢带标称厚度为0.2mm，绕包间隙不大于钢带宽度的45%,且内层钢带被外层钢带靠近中间部分所覆盖。

3.5.6电气特性

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | 换算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻 20℃ 4mm | Ω/km | ≤4.61 | GB/T 3048.4 | L/1000 |
| 2 | 绝缘介电强度 交流 50Hz 5min 线芯间 | V | 3500 | GB/T 3048.8 | — |

3.5.7燃烧性能

	电缆燃烧性能符合GB/T19666成束电缆燃烧试验B类规定，试验方法符合GB/T18380.34及IEC60332-3-23:2000的规定。

	电缆燃烧时的低烟性能应满足GB/T19666的规定（最小透光率≥60%），试验方法符合GB/17651.2的规定。

	电缆的无卤指标性能应满足GB/T19666的规定(PH加权值≥4.3,电导率≤10)，试验方法符合GB/T 17650.2的规定。

3.5.8电缆结构

3.6 电缆的标志、包装、运输和贮存

3.6.1 标志

1）在电缆护套外表面上，每米长度应印有如下标记：

制造厂名称或代号；

呼和浩特地铁1号线电缆型号、规格；

生产年月；

精度为±0.5%的连续长度标记。

2）电缆盘上标有如下标志：

制造厂名称；

呼和浩特地铁1号线电缆型号及规格；

长度  m；

毛重  kg；

出厂编号；

制造日期  年 月；

表示电缆盘正确旋转方向箭头。

3）每盘或每圈电缆附带产品合格证。

3.6.2	包装

1）电缆应整齐地缠绕在电缆盘上交货，每盘只允许缠绕一个电缆，电缆长度按照甲方提供的电缆长度进行配盘。

2）电缆两端应采用专用密封头进行密封。

3）每盘电缆应附有合格证。

3.6.3	运输和贮存

电缆应能适应水、陆、空一切交通运输工具。在运输和贮存过程中注意：

1）防止水分潮气侵入电缆；

2）防止严重弯曲及其他机械损伤；

3）防止高温及在阳光下曝晒。

4光缆

4.1 光缆基本技术要求

1）本工程骨干网光缆、LEU设备均采用单模光缆，型号为DWZR-GYTZA53-24B1。RRU设备采用单模光缆，型号为GYTZA53-4B1。

2）光缆结构与护层应具有防电蚀、防鼠咬、阻燃等特性。隧道光缆外护层采用低烟、无卤、阻燃产品；地面及引入控制中心的光缆外护层采用低烟、无卤、防紫外线产品。

3）光缆的使用寿命在25年以上。

4）光缆材料应符合NFPA 130防火标准（或其它相当的标准）。

4.2 光缆

4.2.1光纤的结构及几何尺寸

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 纤 芯 | 材 料 | 沉积SiO2+GeO2 |
|  | 模场直径 | (标称值及偏差) 9.2um±0.4um |
| 包 层 | 材 料 | SiO2 |
|  | 直 径 | 125±1um |
| 一次涂层 | 材 料 | UV固化丙烯酸树脂 |
| 二次涂层 |  | UV固化丙烯酸树脂 |
| 涂层直径（未着色） | 245±5um |
| 涂层直径（着色后） | 252±10um |
| 光纤翘曲度 | 曲率半径不小于4.0m |
| 模场/包层同心度误差 | 小于0.5um |
| 包层不圆度 | 小于百分之1 |

注：光纤涂层表面有不褪色不迁移的全色普标识。

4.2.2.	缆芯、护层要求（层绞式）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 光 纤 | 规 格 | 光缆纤芯要求使用康宁光纤（A级） |
| 加强件 | 材 料 | ф2.3mm单根高弹性模量磷化钢丝 |
|  | 绝缘层 | 聚乙烯或聚丙烯 |
| 松套管 | 材 料 | 聚酯塑料 |
|  | 填充料 | 石油膏（进口） |
| 包 带 | 材 料 | 膨胀阻水带 |
| 光缆填充料 | 材 料 | 石油膏（进口） |
| 内护层 | 材 料 | 铝塑复合带,低密度聚乙烯塑料 |
|  | 厚 度 | 1.0mm(典型值) |
| 铠 装 | 材 料 | 双面涂塑波纹钢带 |
|  | 厚 度 | 0.25mm(钢带0.15) |
| 外护套 | 材 料 | 防电蚀、阻燃、低烟、低毒、防鼠、 |
|  |  | 高密度 |
|  | 厚 度 | 2.2mm(平均值)；2.0mm(最小值) |

4.2.3 性能

1）单模光纤的光学性能：符合ITU-T G.652的有关规定。详见下表

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 2m光纤截止波长(指尾纤)λc | 1100nm≤λc≤1260nm |
| 20m光缆+2m光纤有效截止波长λcc | ＜1260nm |
| 损 耗 ( 成缆后单盘 ) dB/km | 1310nm |
|  | 最大 0.35 |
| 最大色散 | (1288~1339nm) |
|  | ≤3.5p ≤3.5ps/km.nm |
|  | (1271~1360nm) |
|  | ≤5.3ps/km.nm |
| 最大零色散斜率 | ≤0.093ps/nm.nm.km |
| 零色散波长λ0 | 1300～1324nm范围内 |
| -40℃～+60℃ 衰耗变化值（dB/km） 温度恢复到20℃ | 1310nm:≤0.05； 无残余附加衰耗 |
| 以R=37.5mm松绕100圈，1550nm波长附加衰耗 | ≤0.5dB |
| PMD链路值 | ≤0.5ps/√km |
| 动态疲劳系数 | n≥20 |

2）光缆的机械性能见下表。

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 允许张力 (N) | 短 期 | 3000以上 |
|  | 长 期 | 1000以上 |
| 允许弯曲半径 | 短期（受力） | 20倍光缆直径 |
|  | 长期（不受力） | 15倍光缆直径 |
| 允许侧压力（N/100mm） | 短 期 | 3000以上 |

3）光缆渗水性能：在20±5℃温度条件下，1m高水头加到缆芯24小时后，水应不渗过于3m缆长。

4）光缆外护套的绝缘电阻，在光缆浸水24小时后测试，不小于10MΩ*km（500VDC测试）。

5）光缆外护套的耐压强度，在光缆浸水24小时后测试，在直流15KV下2min不击穿。

6）光纤筛选强度：≥ 100kpsi(0.7Gpa)  施力时间不小于1s。

7）光缆成束后的燃烧试验符合IEC 332-3C；低烟指标透光率大于60％（IEC 1034）；无卤指标HCL的含量小于4mg/g。

4.3 光缆的标志、包装、运输和贮存

1）缆长：光缆盘长原则上按每区间一盘光缆供货，长大区间光缆盘长由乙方提供建议，但应尽量减少区间光缆接头。光缆盘长由乙方根据车站间距确定。

2）光缆盘筒体直径应不小于光缆外径的40倍。

3）每个光缆盘上只允许绕一个交货长度的光缆，光缆两端应封焊。其端头用盖口保护，外端固定在光缆盘侧板内。

4）出厂的光缆应附有产品性能测试记录、光纤批号、纤长缆长比、质量合格证书，并将其中1份质量合格证书热压密封后放在光缆盘的证书槽内，用盖板固定。

5）光缆两端应有端别标志，红色表示A端，绿色表示B端，其端别标志要贴牢。

6）光缆盘上应用密集木排包装。7）光缆缆身应印有呼和浩特地铁1号线信号光缆，每米长度印有以下标识：

制造厂名称、

型号、规格、

生产日期

光缆长度。

8）光缆盘上应标明：

制造厂名称

光缆型号、规格

光缆长度  (m)

出厂盘号

制造日期     XX 年   X X月

呼和浩特地铁1号线信号光缆、型号、规格

9）表示光缆盘正确旋转方向的箭头。

10）电缆、光缆应妥善存放，防止受潮，避免日光长期照射；

11）电缆、光缆在运输中应避免碰撞和机械损伤。

5备品备件要求

1）投标人须提供信号系统安装调试以及质保期内的光电缆备件，以及时替换在安装调试以及质保期内损坏的光电缆。质量保证期内的备件光电缆需存放在本工程所在地现场项目部，且此部分备件数量需满足不中断运营前提下的维修更换需要。

2）投标人须根据一定比例和易损程度提供信号系统光电缆质量保证期后的光电缆备件，光电缆备件每种类型分别计算按照500米考虑。

6接地线缆技术规范

6.1 适用范围

本工程所有接地线缆均采用WDZB-BYR无卤低烟阻燃型聚乙烯绝缘软电线，适用于额定电压为450/750V及多使用在交流标准不超过450/750V的场所。

6.2 使用特性

电缆导体的长期工作温度满足-40℃—70℃。

电缆敷设的环境温度不低于-25℃。

电缆允许的最小弯曲半径为电缆外径的4倍。

6.3电缆的型号、规格

| 型 号 | 规 格mm2 |
| --- | --- |
| DWZR-BYR | 1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、95 |

6.4产品结构及要求

1）导体

导体采用符合JB/T 8734.2 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》规定的退火铜导体。

2）绝缘

绝缘层采用热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料。

绝缘线芯采用颜色识别，颜色可根据用户要求生产。

6.5电气性能

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | 换算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻 20℃ 1.5mm2 | Ω/km | ≤12.1 | GB/T 3048.4 | L/1000 |
|  | 2.5mm2 |  | ≤7.41 |  |  |
|  | 4mm2 |  | ≤4.61 |  |  |
|  | 6mm2 |  | ≤3.08 |  |  |
|  | 10mm2 |  | ≤1.83 |  |  |
|  | 16mm2 |  | ≤1.15 |  |  |
|  | 25mm2 |  | ≤0.727 |  |  |
|  | 35mm2 |  | ≤0.524 |  |  |
|  | 50mm2 |  | ≤0.387 |  |  |
|  | 95mm2 |  | ≤0.21 |  |  |
| 2 | 绝缘介电强度 交流 50Hz 5min 试样最小长度 10m 浸水最少时间 1H | V | 2500 不击穿 | GB/T 3048.8 | — |

6.6 产品的燃烧性能

电缆燃烧性能符合GB/T19666单根电缆燃烧试验的规定，试验方法符合GB/T18380.12。

电缆燃烧时的低烟性能应满足GB/T19666的规定（最小透光率≥60%），试验方法符合GB/17651.2的规定。

电缆的无卤指标性能应满足GB/T19666的规定(PH加权值≥4.3，电导率≤10μs/mm)，试验方法符合GB/T 17650.2的规定。

6.7电缆的交货长度

电缆可装盘交货，装盘长度为1000米及整倍数；也可成圈交货，成圈长度为100米及整倍数；允许有10%的非标准长度电缆供货。

电缆的长度计量误差不超过±5‰。

经过协商允许以任意长度电缆交货。

6.8电缆结构示意图

## 二、材料需求一览表

材料需求一览表

XHDL-01 信号电缆

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发车指示器数据电缆 | DWZR-RYYP23 4*1.0mm | hm | 90 |  |
| 2 | 发车指示器电源电缆 | DWZR-RYY23 4*2.5mm | hm | 90 |  |
| 3 | 计轴电缆 | DWZR-PJZYL23 6*1.0mm | hm | 2158 |  |
| 4 | 计轴电缆 | DWZR-PJZYL23 6*1.4mm | hm | 70 |  |
| 5 | 应答器电缆 | LEU.BSYL23 1*4*1.53mm | hm | 710 |  |
| 6 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 6*1.0mm | hm | 121 |  |
| 7 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 8*1.0mm | hm | 100 |  |
| 8 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 12*1.0mm | hm | 1505 |  |
| 9 | ESB电缆 | DWZR-PTYA23 16*1.0mm | hm | 260 |  |
| 10 | 转辙机、PSD电缆 | DWZR-PTYA23 21*1.0mm | hm | 1020 |  |
| 11 | 计轴电缆 | DWZR-PJZTL23 24*1.0mm | hm | 970 |  |
| 12 | 信号电缆 | DWZR-PTYA23 24*1.0mm | hm | 960 |  |
| 13 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 28*1.0mm | hm | 890 |  |
| 14 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 30*1.0mm | hm | 520 |  |
| 15 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 37*1.0mm | hm | 490 |  |
| 16 | IBP及车场主干电缆 | DWZR-PTYA23 48*1.0mm | hm | 38 |  |
| 17 | 接地电缆 | WDZR-BYR 6mm2 | hm | 30 |  |
| 18 | 接地电缆 | WDZR-BYR 16mm2 | hm | 100 |  |
| 19 | 接地电缆 | WDZR-BYR 25mm2 | hm | 80 |  |
| 20 | 接地电缆 | WDZR-BYR 95mm2 | hm | 697 |  |
| 21 | 室内接地线 | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 200 |  |
| 22 | 电源线（红） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 700 |  |
| 23 | 电源线（黄） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 700 |  |
| 24 | 电源线（绿） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 700 |  |
| 25 | 电源线（白） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 40 |  |
| 26 | 电源线（蓝） | WDZR-BYR 7*0.52mm2 | hm | 160 |  |

说明：以上数量为预估数量，最终结算以实际供货数量为准。

XHGL-01 信号光缆

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号光缆 | DWZR-GYTZA53-24B1 | hm | 793 |  |
| 2 | 信号光缆 | DWZR-GYTZA53-4B1 | hm | 1463 |  |

说明：以上数量为预估数量，最终结算以实际供货数量为准。

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）              （物资类别/名称）材料采购

投  标  文  件

（商务文件）

招标编号：

包 件 号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 一、商务部分

1.投标函

2.法定代表人（单位负责人）身份证明

3.授权委托书（适用于委托代理人签字的）

4.联合体协议书（适用于联合体投标的）

5.投标保证金

6.投标报价资料

7.商务和技术偏差表

8.资格证明资料

9.投标设备技术性能指标的详细描述

10.技术支持资料

11.技术服务和质保期服务计划

12.投标人资格声明

13.生产组织供应能力分析表

14.组织供应、运输、售后服务方案

15.拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

16.投标物资运达施工现场后的保护措施和要求

17.投标产品承诺书

18.企业生产简介

19.其他材料

## 1．投标函

（招标人名称）

1.我方已经仔细研究了              （招标编号）              （项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（小写）           元整（大写              元整）的投标总价（其中，增值税税率为	    ），提供		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字：

年    月    日

## 2．法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：              年龄：              职务：

系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：                 （盖单位公章）

年    月    日

注：需提供身份证复印件，本身份证明需由投标人加盖单位公章。

## 3．授权委托书

本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （建设项目名称）              （招标编号）              （物资类别/名称）    （包件号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人名称：                               （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月    日

## 4．联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加              （建设项目名称）              （招标编号）              （物资类别/名称）    （包件号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.               （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年    月    日

## 5．投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

（招标人名称）:

本投标人自愿参加                    （项目名称）          标的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）             元（￥         ）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是从我公司基本账户以转账方式交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均有我公司承担。

附：（1）银行给投标人的转账回单复印件

（2）人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

投标人名称：（公章）

法定代表人

或授权代理人：（签字）

日    期：      年    月    日

## 6．投标报价资料

### 6.1 投标物资报价表

投标人名称：                                               招标编号：                                  包件号：

| 物资 序号 | 项目 简称 | 物资 名称 | 规格 型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 到站 单价（元） | 合价（元） | 发站 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 上述项目的到站单价包括但不限于材料费、加工费、运杂费、包装费、税金、利润、试验费、伴随服务、专用工具、备品备件、厂验等所有费用。

2.投标人的报价应充分考虑该材料是按工程进度情况、应买方要求分期分批送达工地的价格波动因素。

3.单价取小数点后两位，合价取小数点后两位。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

### 6.2 物资描述表

投标人名称：                                               招标编号：                                      包件号：

| 物资 序号 | 项目 简称 | 物资 名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货 地点 | 收货人 | 交货 状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

6.3 备品备件报价表

投标人名称：                                        招标编号:

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求 | 出厂单价 | 运杂费单价 | 到站单价 | 到站合价 | 发站 | 交货地点 | 运距（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1×4 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到站合价总计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或被授权代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  | 年 月 | 日 |

注：投标人须提供备品备件清单，并给出合理报价，信号光、电缆备件每种类型分别计算按照500米考虑，三年内不得涨价，备品备件报价包含在投标总价内，招标人有权调整备品备件数量及规格，备品备件数量以实际发生数量为准。单价取小数点后两位，合价取小数点后两位。

### 6.4 物资报价成本分析表

投标人名称：                              招标编号：                       包件号：

物资名称：                                规格型号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械加工费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备折旧费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
| 生产成本合计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 销售费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务费 |  |  |  |  |  |
| 成本合计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 利税小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 税收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税后利润 |  |  |  |  |  |
| 出厂单价 |  |  |  |  |  |
| 七 | 运杂费小计 | 公里 |  |  |  | 注明运输方式 |
| 到站单价 |  |  |  |  |  |

说明：

1.按物资规格型号做成本分析表。表中各大项目内容及顺序固定不变，细目不限于上述内容，可根据实际需要增减。

2.每种类别的投标物资需分析不少于3个主要规格型号的单价（规格型号不足3个的情况除外）。

3.标明运输方式（火车、汽车等）和运输里程。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

## 7. 商务和技术偏差表

### 7.1 商务响应表

商务响应表

投标人名称：                                   招标文件编号：

| 商务文件条目号 | 内容 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人应对招标文件第一章至第六章要求逐条进行应答，应答级别到第2级（含,如1、2……1.1、1.2……6.6……，可参照目录级别），在表中的对完全响应的条目标注“Ο”，对有偏离的条目标注“×”，并说明偏离原因。

2、在响应表中完全响应的，但在投标文件中其它部分描述有偏离的视作完全响应。

3、投标人没有进行应答的条目视为完全响应。

4、带有“*”的条目必须完全响应，不允许有负偏离，如有负偏离作废标处理（如带“*”条目虽然在响应表中已完全响应，但在投标文件中未做实质性响应，仍作废标处理）。

5、投标人没有进行应答的条目视为完全响应，均被视为投标人已经对招标文件相关内容理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

投标人名称：（公章）

法定代表人

或授权代理人：（签字）

日    期：      年    月    日

### 7.2 商务偏离表

商务偏离表

投标人名称：                                     招标文件编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

说明：1、投标人在填写本偏离表时，不得只填写说明栏而不填写招标文件条目号栏、招标文件商务条款栏和投标文件商务条款栏。未在招标文件条目号栏、招标文件商务条款栏和投标文件商务条款栏中填写内容的，均被视为投标人已经对招标文件相关内容理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

2、在偏离表中没有偏离的，但在响应表中的偏离或投标文件中其它部分的偏离视作完全响应。

3、投标人无论对招标文件中任何一级的内容有偏离的，必须同时列出与之相对应的招标文件条目号和原文内容，以及与原文有偏离内容。

4、不允许负偏离，如有负偏离作废标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人

或授权代理人：（签字）

日    期：      年    月    日

### 7.3 技术要求响应一览表

技术要求响应一览表

投标人名称：                招标文件编号：          第    页共    页

| 序号 | 《技术部分》序号及内容 | 投标文件序号 | 指标重要程度 | 是否 响应 | 差异或偏差描述序号及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一节 通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：”是否响应”栏，完全响应打“√”，部分响应打“△”，完全偏离打“×”。 |
| 技 术 偏 离 说 明 |
| 序号 | 货物需求一览表及技术规格要求 | 供货商技术建议或技术偏离说明 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：1．投标人应对技术规格基本要求，提出遵守声明。根据技术标书要求，对各项指标必须实质性响应，不允许负偏离。

2．投标人需在本附件内，列出不能符合的有关段落，并详细说明原因；同时，投标人亦须提出解决偏离的详细方案。

3．本表列出的偏差除招标人许可外，在合同签订后，所有不符合《技术部分》要求的项目，卖方必须加以纠正。

4、投标人在响应表中标明完全响应的，但在投标文件中其它部分描述有偏离的视作完全响应，投标人一旦中标，必须无条件按照招标文件要求执行。

5、投标人没有进行应答的条目视为完全响应，均被视为投标人已经对招标文件相关内容理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

6．本表中“《技术部分》序号及内容”如与招标文件有偏差，可按技术部分自行调整，本表栏目不够时，投标人可自行增加。

投标人名称：（公章）

法定代表人

或授权代理人：（签字）

日    期：      年    月    日

## 8．资格审查资料

### 8.1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 投标人类型（勾选） | □制造商 □代理商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址（或电子邮箱） |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

说明：本表后应附申请人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等材料的复印件。

### 8.2 许可和认证

许可和认证基本情况表

| 序号 | 认证（许可）名称 | 编号 | 发证单位 | 有效期 | 认证（许可）范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：本表后应附招标文件中要求的许可、认证证书等证明材料的复印件。

### 8.3 生产能力证明

主要生产设备表

| 序号 | 主要生产设备/生产线 | 型号 | 单位 | 数量 | 日平均生产能力 | 生产的产品名称 | 生产产品的规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要检测设备表

| 序号 | 检测设备（设施） | 型号 | 单位 | 数量 | 被检测产品 | 被检测产品规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

说明：电子版投标文件应附主要生产、检验设备的实物照片。

### 8.4 近年财务状况表

财务状况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 指标 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 |
| 资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 负债总额 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 所有者权益 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 其中：资本金 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 资产负债率 | % | % | % |
| 销售收入 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 净利润 | 万元 | 万元 | 万元 |

说明：申请人应提供（2014-2016年）经会计师事务所审计的审计报告及财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益（或股东权益）变动表以及附注的复印件（如是公司成立不足3年，则提供成立以后的）。

### 8.5 质量保证能力证明

应附ISO9000系列质量管理体系认证证书、产品质量检验报告、安全运行证明（如要求）、等材料的复印件。应有产品质量保证措施。

### 8.6 近五年完成的同类物资供货业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 交货截止日期 |  |
| 合同履行情况描述 |  |
| 备注 |  |

说明：

1.每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号；

2.应附中标通知书或合同协议书或用户证明的复印件；

3.当投标人为制造商且同类供货项目是通过代理商签约并实施的，需注明代理商名称、地址、联系人及电话；

4.新型物资应按招标文件要求提供技术合格的证明文件。

### 8.7 履约信用证明

应附同类物资买方或使用单位出具的履约情况证明。

### 8.8 正在实施和新承接的同类物资合同情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 交货截止日期 |  |
| 合同履行情况描述 |  |
| 备注 |  |

说明：1.每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号；

2.应附中标通知书或合同协议书复印件（须能够体现合同数量及交货期等）；

3.当投标人为制造商且同类供货项目是通过代理商签约并实施的，需注明代理商名称、地址、联系人及电话；

4.新型物资应按招标文件要求提供技术合格的证明文件。

### 8.9 近年发生的诉讼、仲裁及行贿犯罪情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人在 年 月~ 年 月（递交投标文件之日起前 年内）发生的合同诉讼及仲裁历史，并指出每一案件的年份、采购人名称、诉讼缘由、争议事项、争议金额、胜诉或败诉。 |  |
| 投标人及投标人法定代表人在 年 月~ 年 月（递交投标文件之日起前 1 年内）中发生的由人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 |  |

说明：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

### 8.10 其他材料

附招标文件要求的其他资格证明材料。

## 9．投标设备技术性能指标的详细描述

## 10．技术支持资料

## 11．技术服务和质保期服务计划

## 12．投标人资格声明

### 12.1 制造商资格声明（适用于制造商投标的）

- 名称及概况：

  - 制造商名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- （1）制造投标物资的设施及有关情况：

| 工厂名称及地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造商名称和地址 |
| --- | --- |

- 本制造商生产投标物资的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  - 出口销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

  - 国内销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

- 近3年的营业额

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 易损件供应商的名称和地址：

| 易损件名称 | 供应商名称和地址 |
| --- | --- |

- 最近3年直接或通过贸易公司提供的投标物资：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

- 开立基本帐户银行的名称和地址：

- 其他情况：（组织机构、技术力量等）

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（公章）

法定代表人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

### 12.2 代理商的资格声明（适用于代理商投标的）

- 名称及概况：

  - 代理商名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- 近3年营业额：

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 近3年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  - 出口销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

  - 国内销售

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

（用户名称和地址）                      （销售项目名称）

- 同意为投标人制造物资的制造商名称、地址（附制造商资格声明）

- 由其他制造商提供和制造的物资部件，如有的话：

| 部件名称 | 制造商名称和地址 |
| --- | --- |

- 近3年提供的投标物资，如有的话：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

- 开立基本帐户银行的名称和地址：

- 其他情况：组织机构、技术力量等

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代理商名称（公章）

法定代表人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

### 12.3 制造商出具的授权函（适用于代理商投标的）

（招标编号）

（包 件 号）

致：               （招标人名称）

我们              （制造商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                          （制造商地址）。兹指定和委派按                 （国家名称）法律成立的，主要营业地点设在                    （代理商地址）的              （代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）授权物资类别/名称及规格型号：                      。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                 （代理商名称）全权办理和履行我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                （代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，                  （代理商名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

代理商名称（公章）                        制造商名称（公章）

签字人职务和部门                          签字人职务和部门

签字人姓名                                签字人姓名

法定代表人或其委托代理人签字              法定代表人或其委托代理人签字

## 13．生产组织供应能力分析表

|  |  | 投标物资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最大月生产能力 |  |  |
| 二 | 已签合同月供应数量 |  |  |
| 三 | 剩余月生产能力 |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

## 14．组织供应、运输、售后服务方案

要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案，方案包括但不限于以下内容：

1．生产、供应计划；

2．供应方式、设备包装、仓储、装卸等条件的要求；

3．运输方式（含由可能的转场倒运）；

4．设计联络、工厂验收（若有）；

5．现场施工（安装）配合；

6．人员培训计划（施工、运用两部分）。

## 15．拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

| 序号 | 设备、仪器名称 | 制造商 | 规格 型号 | 数量 | 状况 | 生产产品或部件 | 额定产能或生产参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验设备 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人可以将制造设备及检验设备分别列表。

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

## 16．投标物资运达施工现场后的保护措施和要求

## 17．投标产品承诺书

致：              （招标人）

我方已经仔细研究了              （招标编号）              （物资类别/名称）    （包件号）招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，按合同约定提供本包件的物资及服务。

如果我方的投标被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求，并严格执行招标文件中的各项条款，认真做好售前、售中、售后的服务，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年    月    日

## 18．生产企业简介

## 19．其他材料

投标人认为根据招标文件要求及自身情况有必要进行补充的材料

（项目名称）              （物资类别/名称）材料采购

投  标  文  件

（技术文件）

招标编号：

包 件 号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 二、技术部分

投标文件技术部分包括但不限于以下部分，应需包括招标文件技术部分所述内容。

1、投标人应根据招标物资的技术规格书进行逐条应答并编制详细的技术方案；

2、投标人应提供招标物资的供货范围、详细技术规格及主要技术和性能特征的详细描述表(技术指标与国标和招标文件要求指标的对照表)等；

3、生产组织供应能力分析

4、质量保证及抗风险能力

5、供应与服务保障能力

6、质量管控合理化建议

7、投标人认为需补充的其他内容

# Text boxes

红

绿

白

蓝

绝缘线芯

绝缘包带

综合护套

铠装层

外护层

内垫层

铝护套

外护套

编织屏蔽

缆芯包带

绝缘单线

4芯

灰

蓝

棕

黑

外护套

缆芯包带

绝缘单线

灰

蓝

棕

黑

内垫

外护

绝缘

导体

包带

钢带铠装

填充

T

T

T

3芯

内垫

外护

绝缘

导体

包带

钢带铠装

填充

T

T

T

3芯

导体

绝缘