| 招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间： |  |

总说明

一、工程概况：

工程名称：（小额工程）邹平市长山镇路灯及电缆改造（灾后重建）工程（二次）

建设地点：邹平市长山镇

建设单位：邹平市长山镇人民政府

二、清单编制范围：

本工程包括范公路（范公大桥南头至周村界）、风电城路、发展路、长星路（镇府路口至长星大桥南头）电缆敷设及更换路灯；范公路（范公大桥南头至长丰路）、308国道（北史至长星大桥南头）、会仙一路、苑城路灯电缆敷设及部分灯具恢复等工程

三、清单编制依据：

1、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《山东省市政、建筑、安装工程消耗量定额》(2016版)及滨州市2019年(营改增)价目表及其配套费用；

2、人工工日：市政103元/工日；材料价格执行邹平市市场价；

3、设计单位出具的设计图纸及建设单位要求；

4、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

5、山东省建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价文件。

四 、其他说明

1、原路灯拆除及路灯底座不做考虑，电缆报价综合考虑电缆头端子接线；

2、其他未尽事宜施工单位报价时综合考虑；

3、本工程未设暂列金额。

表-01 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040803001001 | 电缆 1.名称:路灯主电缆 2.型号:4*16 3.敷设方式、部位:管内敷设（含电缆头接线） | m | 23460 |  |  |  |
| 2 | 040803001002 | 电缆 1.名称:路灯电缆 2.型号:2*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设（含电缆头接线） | m | 4570 |  |  |  |
| 3 | 040501012001 | 顶管 1.名称:拖管 2.顶管工作方式:PE管φ50 | m | 23475 |  |  |  |
| 4 | 040805001001 | 常规照明灯 1.名称:双杆双臂路灯 2.灯杆材质、高度:10米，灯杆及底座均采用Q235钢材，壁厚≥3.5 mm，内外表面均酸洗除锈热浸锌处理（镀层厚度≥70μm），表面户外粉喷塑处理(涂层厚度≥70μm)，灯杆颜色下蓝上白，灯杆抗风风速大于30m/秒，防腐寿命20年 3.光源数量:灯具主灯功率为150W LED，副灯功率为90W LED；光源、电源均通过国家CCC认证，品质优良；满足防水、防雷标准；防护等级不低于IP65，绝缘等级I级 | 套 | 174 |  |  |  |
| 5 | 040805001002 | 常规照明灯 1.名称:高杆射灯 2.灯杆材质、高度:14米；灯杆及底座均采用Q235钢材，壁厚≥5mm，内外表面均酸洗除锈热浸锌处理（镀层厚度≥70μm），表面户外粉喷塑处理(涂层厚度≥70μm)，灯杆颜色下蓝上白，灯杆抗风风速大于30m/秒，防腐寿命20年 3.光源数量:灯具每组功率为200W LED，每灯4组；光源、电源均通过国家CCC认证，品质优良；满足防水、防雷标准；防护等级不低于IP65，绝缘等级I级 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称:路灯灯具 2.光源数量:灯具功率为150W?LED；光源、电源均通过国家CCC认证，品质优良；满足防水、防雷标准；防护等级不低于IP65，绝缘等级I级 | 套 | 57 |  |  |  |
| 7 | 040205001001 | 人（手)孔井 1.材料品种:路灯手孔井 2.规格尺寸:400*600 3.盖板材质、规格:井盖大于20T承载力 | 座 | 480 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 040801005001 | 低压成套控制柜 1.名称:路灯控制柜 2.型号:不锈钢材质，柜内包括：断路器、交流接触器、分路分项断路器及交流接触器、交流互感器、经纬仪时间控制等设施 | 台 | 11 |  |  |  |
| 9 | 040803001003 | 电缆 1.名称:电源线 2.型号:4*25 3.敷设方式、部位:穿管敷设（含电缆头接线） | m | 255 |  |  |  |
| 10 | 040803001004 | 电缆 1.名称:电源线 2.型号:4*25 3.敷设方式、部位:架空敷设（含电缆头接线） | m | 172 |  |  |  |
| 11 | 040803001005 | 电缆 1.名称:电源线 2.型号:4*35 3.敷设方式、部位:穿管敷设（含电缆头接线） | m | 360 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-02 材料暂估价一览表

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表-03措施项目清单与计价表（一） |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 041109002001 | 夜间施工费 |  |  |  |  |
| 2 | 041109003001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 4 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
| 5 | 04B001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |
| 6 | 04B002 | 地下管线交叉处理费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-04 措施项目清单与计价表（二）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-05 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见表-6 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | - | 明细详见表-10 |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  | 明细详见表-7 |
| 4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-8 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-9 |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-06 暂列金额明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 |  |  |

表-07 特殊项目暂估价表

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

表-08 计日工表

| 编号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |
| 总 计 |  |

表-09 总承包服务费清单与计价表

|  | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总承包服务费 | 0 |  |  |
| 合 计 |  |

表-10 专业工程暂估价表

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

表-11 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费 |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费 |  |  |
| 合 计 |  |