华能新泰光伏项目

光伏区电缆、灌溉水管防护保温方案

一、目的

本方案针对华能新泰光伏项目光伏场区裸露电缆、灌溉水管保温防护，本着安全施工及安全预防的原则，现场施工过程以此方案为基本施工原则，有疑义处续经现场确认并讨论通过。

- 技术方案

- 材料清单：

具体包括绝缘套管（Ф50mm-Ф200mm，视电缆粗细程度而定），防火泥，不锈钢卡扣或扎带、安全警示标语等。

需整理的裸露电缆约3500米，具体以现场收量为准。

- 施工方案：

具体施工参照以下流程：

2.1 将排水沟露出的电缆进行固定绑扎整理整齐，两端电缆离土墙处挖出固定绝缘管安全距离。

2.2 选择与裸露电缆粗细均匀的绝缘套管，将绝缘套管剖开，将整理好的电缆套于绝缘套管内，绝缘套管开的裂口向下，两端固定于排水沟土墙内，防止脱落，同时两侧用防火泥进行封堵严密，两端固定牢靠。

2.3 将固定好的绝缘套管用不锈钢卡扣或扎带绑扎结实，清理干净后贴上“高压危险、禁止触碰”等安全标语，并用透明胶带将标语缠包完整。

2.4 处理好的电缆防护，须经专业验收，验收合格后方能计入工程量。

说明：严格按照上述施工流程进行施工，如有疑义，需共同现场确定方能施工，且所有工作面经验收合格方能计入施工工程量，否则将不予收量。

三、项目工期

排水沟、电缆防护工期：三个月

| 附表： 电缆防护工程量明细 金额：元 |
| --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 绝缘套管（PVC材质） | Ф50mm（壁厚2.8mm） | 米 | 500 |  |  |
| 2 | 绝缘套管（PVC材质） | Ф100mm（2.8mm壁厚） | 米 | 2000 |  |  |
| 3 | 绝缘套管（PVC材质） | Ф150mm（2.8mm壁厚） | 米 | 500 |  |  |
| 4 | 绝缘套管（PVC材质） | Ф200mm（2.8mm壁厚） | 米 | 500 |  |  |
| 5 | 不锈钢卡扣 | Ф50mm | 个 | 500 |  |  |
| 6 | 不锈钢卡扣 | Ф100mm | 个 | 1000 |  |  |
| 7 | 不锈钢卡扣 | Ф150mm | 个 | 500 |  |  |
| 8 | 不锈钢卡扣 | Ф200mm | 个 | 500 |  |  |
| 9 | 防火泥 |  | kg | 300 |  |  |
| 10 | “高压危险、严禁触碰”警示标语 | 粘贴式 | 个 | 600 |  |  |
| 11 | 人工 |  | 个 | 200 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

水管保温施工方案

一、施工方案

1、清理裸露水管周围浮土，直至水管进入土内30cm，施工完成再次回填确保灌溉水管保温效果良好。

2、根据水管管径尺寸，把水管直接套进聚氨酯保温棉里面，采取双层保温，要求保证保温材料厚度不小于3cm。

3、检查保温棉光滑平整，无漏缝、无脱落，搭接严丝合缝。

4、使用锡箔纸胶带裹封口，要求均匀无漏缝。

二、工程量及概算

| 序号 | 管径 | 工程量 | 单位 | 单价元/米 | 合计元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De200 | 50 | 米 |  |  |
| 2 | De110 | 400 | 米 |  |  |
| 3 | De90 | 50 | 米 |  |  |
| 4 | De50 | 50 | 米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |