询比价函

各受邀供应商：

因中国水利水电第一工程局有限公司长春轨道4号线南延工程项目经理部施工   需要，我司拟采用邀请询比价采购方式进行配电柜、电缆及电器元件的批量采购，招标编号： POWERCHINA-0101002-20005请按以下要求于  2020  年 3 月 23 日（星期一  ）上午11：00前报价。

- 拟采购货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 配电柜里包含主要元件： 1.箱柜断路器{20Y-400\3300（3p）带互感器带电表}*1。 2.漏电保护器{315LE（4p）（315A）}*4。 3.带零线排地线排。 4.带箱门连接线。 5.配电柜室外摆放，要求防水，尺寸各报价人自行搭配。 6.所有组装配电箱需用的辅材均包含在价格中。 7.电器元件要求德力西品牌。 | 2台 |  |
| 2 | 一级配电箱 | 一级配电箱里包含主要元件 1.断路器{20Y-315A\3300（3p）}*1。 2.空开{20Y-250A\3300（3p）}250A*3；200A*2。 3.漏电保护器{250LE\（4p）}250A*3；200A*2。 4.带箱门连接线。 5. 配电柜室外摆放，要求防水，尺寸各报价人自行搭配。 6.所有组装配电箱需用的辅材均包含在价格中。 7.电器元件要求德力西品牌。 | 2台 |  |
| 3 | 二级配电箱 | 配电柜里包含主要元件： 1.断路器{20Y-250T\3300(3p)}*1 2.空开{20Y-160T\3300(3p)}160*4；100*4 3.漏电保护器{160LE(4p)}160*4；100*4 4.带箱门连接线。 5. 配电柜室外摆放，要求防水，尺寸各报价人自行搭配。 6.所有组装配电箱需用的辅材均包含在价格中。 7.电器元件要求德力西品牌。 | 2台 |  |
| 4 | 二级配电箱 | 配电柜里包含主要元件： 1.断路器{20Y-250T\3300(3p)带电表}。 2.空开{20Y-200T\3300(3p)}200*1；160*4；100*3。 3.漏电保护器{200LE（4p）}200*1；160*4；100*3。 4.带箱门连接线。 5. 配电柜室外摆放，要求防水，尺寸各报价人自行搭配。 6.所有组装配电箱需用的辅材均包含在价格中。 7.电器元件要求德力西品牌。 | 1台 |  |
| 5 | 三级配电箱 | 配电柜里包含主要元件： 1.断路器 {20Y-100T\3300(3p)}*1。 2.漏电保护器 {DZ15LE-100(4901(3p)100A)}*1 {3901(3p)100A}*1 {2901(2P)100A}*1。 3.带箱门连接线。 4. 配电柜室外摆放，要求防水，尺寸各报价人自行搭配。 5.所有组装配电箱需用的辅材均包含在价格中。 6.电器元件要求德力西品牌。 | 2台 |  |
| 电缆 | 铝芯电缆带铠 | 185*4+1 | 410m |  |
|  | 铝芯电缆带铠 | 185*4+1 | 26m |  |
|  | 铝芯电缆带铠 | 240*4+1 | 26m |  |
|  | 铝芯电缆带铠 | 16*4+1 | 254m |  |
|  | 铝芯电缆带铠 | 120*4+1 | 60m |  |
|  | 铝芯电缆带铠 | 16*4+1 | 40m |  |
| 材料 | 防水胶布 | 5色 | 50包 | 每色10包 |
|  | PV防水胶布 |  | 10包 |  |
|  | 高压绝缘胶布 |  | 10包 |  |
|  | 压线器 |  | 1个 |  |
|  | 扳手 | 12.14.10.16.18.20.17.19.22.21 | 1套 | 带头 |
|  | 铜铝线鼻子 | 240A | 80个 |  |
|  | 铜铝线鼻子 | 185A | 20个 |  |
|  | 铜铝线鼻子 | 25A | 20个 |  |
|  | 铜铝线鼻子 | 16A | 20个 |  |
|  | 铜铝线鼻子 | 120A | 20个 |  |
|  | 电缆线防水五指套 | 5芯185A | 10个 |  |
|  | 电缆线防水五指套 | 5芯120A | 10个 |  |
|  | 电缆线防水五指套 | 5芯240A | 20个 |  |
|  | 电缆线防水五指套 | 5芯16A | 10个 |  |
|  | 电缆线防水五指套 | 5芯25A | 20个 |  |
|  | 电缆线热缩管 | 5芯185A | 25个 |  |
|  | 电缆线热缩管 | 5芯240A | 40个 |  |
|  | 电缆线热缩管 | 5芯25A | 40个 |  |
|  | 电缆线热缩管 | 5芯16A | 10个 |  |
|  | 电缆线热缩管 | 5芯120A | 10个 |  |
|  | 液化气喷火枪带管 |  | 1个 |  |
|  | 钢锯 |  | 2把 |  |
|  | 钢锯条 |  | 1盒 |  |
|  | 双色线 | 16平 | 200m |  |
|  | 双色绝缘胶带 |  | 10捆 |  |
|  | 角磨机 |  | 1个 |  |
|  | 角磨机切片 | 骆驼牌 | 2盒 |  |
|  | 开口线鼻子（白色） | 150A | 100个 |  |
|  | 开口线鼻子（白色） | 60A | 100个 |  |
|  | 开口线鼻子（白色） | 100A | 100个 |  |
|  | 内六角扳手 | 5mm.6mm.8mm.10mm.12mm.4mm | 各1个 |  |
|  | 十字批头 | 6mm.5mm.8mm | 各1个 |  |
|  | 钻头 | 5mm.6mm.8mm | 各1盒 |  |
|  | 镀锌钢管 | 6分 6m长 | 10根 |  |
|  | 螺栓螺母 | 8m 4cm长 | 20套 |  |
|  | 蛇皮管 | 240；185；120；25；16 | 各100m |  |

二、报价要求：

1、价格说明：

本次邀请询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含13%增值税、制造费、包装费、国内运输费、保险费、技术服务、配电柜组装费、验收费、商检费（如有）、售后服务费用等交付招标人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、付款方式：

（1）根据实际进场并验收合格的数量对账无误后，卖方需向买方开具实际验收合格的全额13%增值税专用发票（一票制），买方在接到发票后，次月向卖方支付货款的95%。

（2）质保金：其余5％作为质保金，在质保期满后经使用方确认后支付。

3、交货期：合同签订或定标后的3天内。

4、交货地点：吉林省长春市南关区天普路与生态西街交汇中国水利水电第一工程局有限公司有限公司长春轨道4号线南延工程项目经理部施工现场指定地点。

5、质量标准或要求：

卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求满足项目技术合同规定，且该产品达到行业标准或国家标准（以标准高的为准）。

质保期内因产品质量不合格（不可抗力、人为因素除外）造成买方使用过程中发生火灾等灾害，卖方负全部责任。

主要配件要求德力西品牌。

6、质保期：6个月。

7、资质要求：

报价单需加盖供货单位的公章，并附企业营业执照、开户许可证、授权证明、被授权人及法人代表身份证、三证（如有）等相关资质复印件并加盖公章。

8、售后服务

出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的，造成用户不能使用的情况，卖方在收到产品损坏通知, 且故障是由于卖方生产原因所至, 卖方7日内准备同型号的货物，发运到买方使用现场，其风险和费用将由卖方承担。

9、包装及运输：

（1）卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。

（2）全部货物包装标准应符合国家运输产品要求。因包装问题造成设备、货物损物损坏或影响其使用性能，卖方负责免费更换或维修。

（3）所有包装要做防水、防腐、防锈、防碰撞变形等保护。

（4）满足根据国家和行业标准其他应具备的包装和运输要求。

10、响应文件：须提交报价单，报价单一式两份，一份电子版，一份扫描件。

11、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

# 12、其它要求：

# 以上报价要求的相应条款如与投标人实际情况有不适用的情况，请于报价单中注明，否则视为响应。

# 招 标 人：中国水利水电第一工程局有限公司

# 路桥工程分局设备物资部

地    址：长春市绿园区锦西路933号

邮    编：130000

联 系 人：唐宝玲

联系电话：15945184147

日    期：2020 年3月20日

报价单

# 一、招标编号：POWERCHINA-0101002-20005

# 二、货物名称：配电柜、电缆及电器元件

# 三、报价明细表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

以上报价包含货13%增值税、制造费、包装费、国内运输费、保险费、技术服务、配电柜组装费、验收费、商检费（如有）、售后服务费用等交付招标人使用前所有可能发生的费用。

报价有效期：

# 四、付款方式：

# 五、质保期：

# 六、交货期：

# 七、交货地点：中国水利水电第一工程局有限公司长春轻轨4号线南延工程

# 项目经理部。

# 八、技术参数及详细配置：

# 九、售后服务承诺：

# 十、资质证明文件：

# 十一、投标人承诺书：详见附件1

附件1：

# 承  诺  书

我（投标人单位全称）在此郑重承诺：如若我方中标，我方作为投标人，充分理解由于招标人、招标人项目业主、设计等各种原因，导致我方收到预中标通知书但不能签订正式合同，或者已签订正式合同在履行合同时出现合同中标的物数量和合同金额部分减少甚至全部取消，我方承诺不因此向招标人进行任何索赔或要求补偿，自愿承担所有损失。

承诺人（投标人单位全称）：

法人代表或授权代表（签字盖章）：

年  月  日