敦白客专外部供电工程二标段

线路工程及明月变、和龙变间隔扩建工程施工

招 标 文 件

招标编号：JLCTTC-19GQTSG1109-2

线路工程技术规范

（一）线路金具技术协议

年       月

采购单位：

代表签字：

盖    章：

日    期：

设计单位：吉林省电力勘测设计院

代表签字：

盖    章：

日    期：

供货单位：

代表签字：

盖    章：

日    期：

目    录

1  总则	3

2  工作范围	3

3  应遵循的主要标准	4

4  使用条件	5

5  技术要求	6

6  试验	16

7  工厂检验、监造及成品检验	17

8  标识与包装、运输及交货	18

9  技术服务	19

10 质量保证及管理	19

# 1  总则

1.1 本技术协议适用于敦白客专外部供电工程二标段线路工程项目采购的线路电力金具（导地线防振锤），它提出了该设备的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

1.2 本技术协议是对本工程招标技术规范书的补充规定，卖方所提供的货物应符合招标技术规范书的要求。本技术协议与招标技术规范书在某一条款有重复要求并且不一致时，以较高标准执行。

1.3本技术协议提出的是最低限度的技术要求。凡本技术协义中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4 本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术协议经买、卖双方确认后作为购货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7 卖方所用材料必须是全新的、没有不规则或缺陷。制造金具的原材料必须有出厂合格证，各项技术性能均应符合国家标准。卖方必须按规定频率对金具原材料进行复检，并将检验数据和原材料出厂合格证提供给买方买方。

1.8本技术协议和图纸所包含的材料的工艺和精加工应符合国内最先进的制造和装配实践。提供的电力金具应是全新的，未使用过的。其设计和制造，应根据招买方批准的图纸、设计数据和文件进行制造。

1.9不能因图纸和本技术协议的遗漏、疏忽和不明确而解脱卖方提供第一流材料、工作质量及服务的责任。倘若发现不正确之处，卖方应及时通知买方。在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作，应由卖方负责。

1.10卖方应提供以下文件等资料

（1）按表1的内容和时间要求及时提交设计图纸、说明书、试验报告等资料。

表1   设计图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间及数量（按施工单位提交）

| 序号 | 内 容 | 交付时间 | 交付单位及份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 | 交货前 | 物资部门：1份 监理：2份/标段 施工标段： 4份/标段 设计单位： 1份 |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| … | …… |  |  |
| 2 | 说明书 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| … | …… |  |  |
| 3 | 试验报告 |  |  |
| 3.1 | 产品质量检验证明 |  |  |
| 3.2 | 型式试验报告（有效期内） |  |  |
| 3.3 | 例行试验报告 |  |  |
| 3.4 | 成串电晕试验报告 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| 4.1 | 推荐的维修周期 |  |  |
| 4.2 | 产品合格证 |  |  |
| … | …… |  |  |

(2)	生产进度表

卖方应在合同签订后两周内向买方提交一份详细的生产进度表以便于进行工作。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括对每项工作及其过程的足够详细的全部细节。

任何延迟的原因及其造成的影响和为了维持既定的生产进度而采取或建议的补救措施应及时向买方通报备案。

(3)	文件和图纸

①	工作开始之前，为表明所供应货物的细节，卖方应提供 5 份图纸、设计资料和文件供买方批准。对于买方为满足技术规范书的要求直接作出的修改,卖方应重新提供修改的文件。

②	应在试验开始前1个月提交 2 份详细试验安排表以便买方掌握。

③	不应因为文件中一些修改而变更合同的价格，如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会减轻卖方对满足技术规范书的要求或在其文件中进行修改而承担的责任。

④	所有经批准的文件都应有可对修改内容加标注的专栏,经修改的文件应用红色箭头或其它清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件的编号。图纸和文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型）。

⑤ 出厂资料的要求

关于结构型式的简要概述及照片；

说明书应包括下列各项：型号、结构（附结构图）、尺寸、技术参数；

试验报告。应提供出厂试验、型式试验和特殊试验报告；

提供详细的装箱清单；

图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量及交付单位见表1。

# 2  工作范围

2.1 工程概况

本技术协议采购的金具适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 安装地址 |  |
| 4 | 工程设计单位 |  |

2.2 范围和界限

(1) 本技术协议适应于所供金具的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

(2) 运输

运输条件：

(3)  现场安装和试验在卖方的技术指导和监督下由买方完成。

(4）本技术协议未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3  服务范围

(1)卖方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的金具、专用工具和仪器。

卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，卖方应对质量向买方负责，并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围

详见后附表。

(3)工厂试验由卖方在生产厂家内完成, 但应有买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4)现场安装和试验在卖方的技术指导下由买方完成, 卖方协助买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。卖方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5)卖方应协助买方解决设备运行中出现的问题。

# 3  应遵循的主要标准

除技术规范书和图纸中提供的技术条件以外，卖方（卖方）还将再次确认下表标准的最新版本（以文字形式通知买方（买方）），并遵照最新标准要求执行：

表3-1  标 准 和 规 范

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 41-2000 | 六角螺母 C级 |
| 2 | GB 93-87 | 标准型弹簧垫圈 |
| 3 | GB/T 95-2002 | 平垫圈 C级 |
| 4 | GB/T 470-2008 | 锌锭 |
| 5 | GB/T 699-1999 | 优质碳素结构钢 |
| 6 | GB/T 700-2006 | 碳素结构钢 |
| 7 | GB/T 1173-1995 | 铸造铝合金 |
| 8 | GB/T 1179-2008 | 圆线同心绞架空导线 |
| 9 | GB/T 1196-2008 | 重熔用铝锭 |
| 10 | GB/T 1591-2008 | 低合金高强度结构钢 |
| 11 | GB/T 2314-2008 | 电力金具通用技术条件 |
| 12 | GB/T 2315-2008 | 电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 |
| 13 | GB/T 2317.1-2008 | 电力金具试验方法 第1部分：机械试验 |
| 14 | GB/T 2317.2-2008 | 电力金具试验方法 第2部分：电晕和无线电干扰试验 |
| 15 | GB/T 2317.3-2008 | 电力金具试验方法 第3部分：热循环试验 |
| 16 | GB/T 2317.4-2008 | 电力金具试验方法 第4部分：验收规则 |
| 17 | GB/T 3098.6-2000 | 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 |
| 18 | GB/T 3098.15-2000 | 紧固件机械性能 不锈钢螺母 |
| 19 | GB/T 3190-2008 | 变形铝及铝合金化学成分 |
| 20 | GB/T 3880.1-2006 | 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求 |
| 21 | GB/T 3880.2-2006 | 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能 |
| 22 | GB/T 3880.3-2006 | 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 |
| 23 | GB/T 4056-2008 | 绝缘子串元件的球窝连接尺寸 |
| 24 | GB/T 4437.1-2000 | 铝及铝合金热挤压管 第1部分：无缝圆管 |
| 25 | GB/T 5075-2001 | 电力金具名词术语 |
| 26 | GB/T 5780-2000 | 六角头螺栓 C级 |
| 27 | GB/T 6892-2006 | 一般工业用铝及铝合金热挤压型材 |
| 28 | GB/T 8162-2008 | 结构用无缝钢管 |
| 29 | GB/T 11352-2009 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| 30 | GB/T 14315-2008 | 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 |
| 31 | GB/T 50545-2010 | 110kV~750kV架空输电线路设计规范 |
| 32 | GB/T 16927.1-1997 | 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 |
| 33 | DL/T 683-1999 | 电力金具产品型号命名方法 |
| 34 | DL/T 756-2009 | 悬垂线夹 |
| 35 | DL/T 757-2009 | 耐张线夹 |
| 36 | DL/T 758-2009 | 接续金具 |
| 37 | DL/T 759-2009 | 连接金具 |
| 38 | DL/T 760.3-2001 | 均压环、屏蔽环和均压屏蔽环 |
| 39 | DL/T 763-2001 | 架空线路用预绞式金具技术条件 |
| 40 | DL/T 764.1-2001 | 电力金具专用紧固件六角头带销孔螺栓 |
| 41 | DL/T 764.2-2001 | 电力金具专用紧固件 闭口销 |
| 42 | DL/T 764.4-2002 | 输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母 |
| 43 | DL/T 768.2-2002 | 电力金具制造质量 锻制件 |
| 44 | DL/T 768.3-2002 | 电力金具制造质量 冲压件 |
| 45 | DL/T 768.5-2002 | 电力金具制造质量 铝制件 |
| 46 | DL/T 768.6-2002 | 电力金具制造质量 焊接件 |
| 47 | DL/T 768.7-2002 | 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 |
| 48 | DL/T 1098-2009 | 间隔棒技术条件和试验方法 |
| 49 | DL/T 1099-2009 | 防振锤技术条件和试验方法 |
| 50 | SDJ 226-87 | 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程（试行） |
| 51 | YB/T 4165-2007 | 防振锤用钢绞线 |
| 52 | YB/T 5004-2001 | 镀锌钢绞线 |
| 53 | JB/ZQ 4005-2006 | 扳手空间 |
| 54 |  | 国家电网公司输电线路工程通用设计（2010版）（金具卷） |

上述标准是买方最低要求。除此标准以外，卖方可以推荐其他标准，但事先必须通过买方认可，或选择其中较高标准。卖方可以推荐国标上接受的其它更高的标准。在这种情况下，应经买方确认，并应提供相关标准或有关标准中相关部分的中、英文副本。

# 4  使用条件

本技术协议适用于敦白客专外部供电工程二标段线路工程 的电力金具的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。根据技术协议和图纸可供应的货物见后附表。

本工程电力系统条件如下：

系统额定电压：

系统最高运行电压：

额定输送功率：

最大短路电流：

工程环境条件如下：

表4-1   工程环境条件

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点 |  |
| 2 | 海拔高程（m） |  |
| 3 | 环境温度（℃） |  |
| 4 | 覆冰厚度（mm） |  |
| 5 | 设计基本风速（m/s） |  |
| 6 | 污秽等级 |  |
| 7 | 雷暴日（日/年） |  |

# 5  技术要求

5.1  导地线特性

本工程所用的所有导地线

5.2　一般技术要求

5.2.1　设计

金具应做到：

－在线路运行中，金具应避免损坏导地线；

－金具应承受安装、维修和运行时产生的各种机械载荷，并能经受设计工作电流（包括短路电流）、运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验；用作电气连接的金具，其设计不得降低导、地线的导电能力；

－装配式金具的各部件应能有效锁紧，在运行中不松脱；

－所有高压端金具（例如：悬垂线夹、防振锤、预绞丝等）本身应满足750kV（最高运行电压800kV）线路高海拔1000m-2000m防电晕要求，高海拔地区的金具起晕电压和无线电干扰水平按照GB/T2317.2进行修正；

－金具的设计应考虑到足够的强度、耐冲击性能，在恶劣气象条件下的耐用性，联结的紧密性，充分的转动灵活性及尽量减少过流金具的电能损失；

－用于带电检修的金具，设计时应考虑到安全且便于操作；

－与导线和地线表面直接接触的压接金具，其压缩面在安装前要保护好，防止污染。

－应采用合适的材料及制造工艺防止产品的脆变。

5.2.2　材料

制造金具所采用的材料，应符合本规范引用标准中材料标准的相关规定。材料的机械性能和物理性能应满足220kV及66kV架空输电线路的使用要求。

金具的材料应便于加工制造和适用于批量生产，产品性能的分散性应通过制造工艺控制在允许的范围内。

5.2.2.1　金属材料

金具材料应满足金具使用寿命期限内的技术要求，且不易发生腐蚀或应力损失，也不得引起导线或地线其它部位的腐蚀。

压缩金具的材料应能经受住冷压加工。钢制压缩件在压缩以后还应具有足够的冲击强度。

合适材料举例：

－工业纯铝和铝合金

－碳素结构钢

－低合金结构钢

－可锻铸铁或球墨铸铁

－不锈钢

5.2.2.2　非金属材料

使用的非金属材料应抗老化，能经受住运行温度且不影响其性能。这些材料在运行温度条件下具有足够的抗臭氧、抗紫外线辐射、抗空气污染能力，且不应与之接触的材料诱发腐蚀。

5.2.3　标称破坏荷重系列及零件尺寸和公差

本工程所用金具标称破坏荷重系列分为如下几个等级60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、210kN、320kN、420kN、550kN、640kN、840kN、1100kN、1280kN。

金具应采用按规定程序批准的图样制造，在供货合同图样内应标示出金具的特征尺寸（如外形尺寸和连接尺寸等）。

金具的连接尺寸应符合GB/T 2315的规定。制造厂（商）提供的金具元件的连接长度应与附图中标示的及供货一览表中的金具元件的连接长度保持一致。所有元件应按附图成串试组装。应根据串图注意金具的尺寸配合，特别当不同强度等级的金具相连接时。

在联板上施加不同载荷时，连接尺寸应以较大的载荷作为基准进行设计。

金具的尺寸公差应满足国家标准，并达到规定的机械要求和电气要求。

本工程悬垂V串合成绝缘子端部为环形结构。卖方应与本工程合成绝缘子供货厂家密切配合，确保合成绝缘子与金具（包括U型挂环和均压环）按设计图纸（如附图）联接满足要求。

5.2.4  防腐

金具本身应具有耐受大气污染的能力。且能防止运输、库存及运行中的腐蚀。所有运行中暴露在大气中的黑色金属部件应进行热浸镀锌或更好的防腐手段。

5.2.5  标记

标记应能保证对金具每个部件的系列进行有效跟踪。

金具应有易于识别的、清晰的永久性标识，包括：规格型号、标称破坏载荷、制造商标识、批号等。

对于压缩金具应注明压缩长度。

生产商应提供金具的装配说明（包括金具螺栓安装扭矩，剪切型螺栓扭矩除外）或施工图样。

5.3  分类要求

5.3.1 防振锤

本工程防振锤采用非对称音叉式防振锤。

导、地线防振锤夹头采用预绞式夹头。

预绞式防振锤的预绞丝应采用耐腐蚀性好的铝合金丝（导线）、铝包钢丝（地线）制造，并应符合GB/T 1173的规定。预绞丝应进行防腐蚀防电晕处理。

防振锤技术要求按DL/T 1099的规定执行。预绞式防振锤还应满足DL/T 763的要求。

# 6  试验

6.1 一般规定

对于金具的试验及检验要按照相关标准及技术规范书进行。试验应在制造厂进行，或买方指定的检验部门完成。所有试验费用应由卖方承担。

金具试验包括型式试验、抽样试验和例行试验。

各种串型应进行成串电晕试验。

6.2 抽样试验

抽样试验的目的是证实材料和产品的性能。抽样试验按批进行，在一批金具中随机抽取试验样品。抽样的方法和抽样数量按GB/T 2317.4－2008的相关规定执行。热镀锌锌层检验的抽样数量按DL/T768.7的规定执行。抽样试验项目见表6-1，“○”表示进行该项试验。

表6-1  金具试验的项目及型式试验样品数量

| 序号 | 试验项目 | 悬垂线夹 | 连接金具 | 耐张线夹 | 接续金具 | 防护金具 | 型式试验样品 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 |  |
| 1 | 外观 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 |
| 2 | 尺寸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 |
| 3 | 组装 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | 3 |
| 4 | 热镀锌锌层 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 |
| 5 | 非破坏性试验 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6 | 破坏荷载 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○b | ○b |  |  |  |  | ○ |  |  | 3 |
|  | 握力 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 3 |
| 7 | 电阻 |  |  |  |  |  |  | ○a |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 温升 |  |  |  |  |  |  | ○a |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 热循环 |  |  |  |  |  |  | ○a |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | 电晕及无线电干扰 | ○c |  |  |  |  |  | ○a,c |  |  | ○c |  |  | ○c |  |  |  |
| 注： a 仅用于压缩型。 b 仅用于螺栓型及楔形耐张线夹。 c 用于额定电压330kV及以上的金具。 |

6.3 型式试验

金具必须进行型式试验以检验金具的性能是否满足设计要求。

金具型式试验必须在具有相应资质的质量检验机构进行。

在产品供货前，生产商必须提供所供产品的型式试验报告。

金具型式试验的试验项目和样品数量见表6-1，“○”表示进行该项试验。

防振锤、间隔棒和悬垂线夹还需满足DL/T 1099、DL/T 1098、DL/T 756规定的其他试验要求并提供试验报告。

6.4 例行试验

例行试验的目的是验证金具是否符合专门的技术要求，每个金具逐个进行。试验不应损坏金具。例行试验的试验项目见表6-1，“○”表示进行该项试验。

6.5 试验方法

（1）金具外观检查按GB/T 2314进行；

（2）金具尺寸测试和组装按相关图纸进行；

（3）热镀锌锌层试验按DL/T768.7进行。

（4）连接金具（除悬垂联板和耐张联板）进行保证荷载非破坏性试验，试验方法按GB/T2317.1进行，保证荷载取值为连接金具的40%标称破坏载荷。

（5）悬垂线夹、连接金具和耐张线夹的破坏载荷试验按GB/T2317.1进行，悬垂线夹、耐张线夹及接续金具的握力试验按GB/T2317.1进行。

（6）耐张线夹、接续金具的电阻、温升和热循环试验按GB/T2317.3进行。

（7）电晕和无线电干扰试验按GB/T2317.2进行。

（8）间隔棒机械试验项目包括机械强度试验、垂直振动疲劳试验、扭转振动疲劳试验、水平振动疲劳试验和系统振动对数衰减试验，试验按DL/T 1098进行。电晕和无线电干扰试验按GB/T2317.2进行。

（9）防振锤机械试验项目包括机械性能试验、功率特性试验、振动疲劳试验和防振效果评估试验等，试验按DL/T 1099进行。电晕和无线电干扰试验按GB/T2317.2进行。

# 7  工厂检验、监造及成品检验

7.1工厂检验及监造

7.1.1 卖方应在工厂生产开始前7天用信件或电传通知买方。买方将派出代表或监造工程师到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

7.1.2 买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和地方，卖方应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查卖方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量而负担的责任。

7.1.3 在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排检验。

7.1.4 除非买方用书面通知免予检验，则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本规范书中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

7.1.5 货物装运之前，应向买方提交6份出厂试验报告的复制件。包括原材料质量保证文件和复检报告，以及检验项目包括尺寸、外观、破坏载荷和镀锌层质量等的出厂检验报告。

7.2成品检验

7.2.1 在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并对装运和卸货时货物进行外观检查。

7.2.2 若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。

7.2.3 当货物到达施工现场，在拆除包装前6天内，买方书面通知卖方到现场当面进行检查。若卖方未按规定时间到达现场或书面答复不派人参加开箱检验，买方将单独开箱检验。如发现金具的质量和规格等与合同不符，责任属卖方承担，卖方应及时免费更换，否则买方将根据合同条款向卖方索赔。

7.2.4 根据买方相关管理规定，买方将对金具进行抽样检验。抽样试验委托有资质的质检机构进行。试验项目和抽样数量参照GB/T 2317.4进行。抽样前七天通知卖方，若卖方不参加或未按时到达，买方抽样检验的结果，卖方应认可。样品由买方负责发货至检验机构。如抽样检验合格，费用由买方承担。如第一次抽样检验不合格，则进行第二次加倍抽样检验，如不合格则将拒收此批货物，且无论检验合格与否卖方将承担全部检验费用。

# 8  标识与包装、运输及交货

8.1 概述

金具的标识与包装应符合最新的国家标准或行业推荐标准的要求，并具有良好的防震、防锈、防盗等保护措施，木制品应有植物检疫证及其它相关证明，包装应使得金具在运输、储存、装卸以及在现场安装中免于一切损伤，否则卖方将承担金具损坏、丢失的责任和经济损失。包装箱的结构尺寸和包装形式应符合相关工程的合同规定和招标文件要求。交货数量及提交的资料应符合交货计划和合同规定的质保资料的要求。

8.2 标识与包装要求

8.2.1标识

产品上的标记应能保证对金具每个部件的系列进行有效跟踪。

金具必须按图样的规定，做出清晰的永久性的标记。其内容包括：金具的识别标记(型号)和制造厂识别标记(厂标)等。

标记方法及要求a)金具的标记部位明显 ；b)用铸造方法生产的金具，应在铸造时一并铸出标志，凹字应与金具表面在同一水平上，外加凸槽加框； c)用冲压或锻造方法生产的钢制金具应在热浸镀锌前压出标记。铝制品金具应采用压印法标记。

对压缩型金具应作压起迄点位置的标记，对预纹丝制品应有安装起始位置标记。

8.2.2包装

所有金具的包装应按照GB/T 2317.4-2008的有关规定执行，金具的包装必须保证在运输中不致因包装不良而损伤金具。其包装的材质必要时可由供需双方商定，并满足但不限于以下条件：

（1）卖方应对货物的包装和运输到合同交货地负责。

（2）卖方应设计合理的包装方式，使包装能保护货物在运输过程中不受到损坏。

（3）作为导电体的金具，必须在图样规定的电气接触表面上涂以导电脂，并加套保护；铜、铝管状金具应将管口封堵，以防止在运输和储藏中弄脏或受到损伤。

（4）包装应有足够的强度能在短途搬运货场储存和装车、装船中承受正常搬卸。应装有适当的衬垫、保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。

（5）每件包装体总质量不宜超过50 kg（单件重量超过50kg的除外）。

（6）每件包装体应附有技术检验部门及检验员印章的产品合格证及必要的技术文件。

（7）根据用户要求卖方应提供有关金具组装及使用注意事项的说明书。

（8）全部包装箱应标记清楚和正确，以保证安全的到达目的地，并避免产品丢失或包装错误的可能性。每一包装箱应用不能抹除的墨水和采用模板印刷上全部标记。

（9）包装上的标记应标明卖方名称和收货单位名称、项目名称、、产品名称、型号数量、包装及毛重、到达的目的地以及其它必须的资料。

8.3 装运及交货

卖方应负责将金具运到合同指定的目的地，并保证金具在运输过程中不受损坏。

在每个包装箱的外部均应有防颠倒等指示性标记。

除合同条款的规定外，货物在装运后24小时内，将装运通知单及时给买方。

# 9  技术服务

卖方应提供必要的现场服务。

卖方在工程现场的服务人员称为卖方的现场代表。在产品进行现场安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，供买方认可。卖方应在生产前就现场供货具体事宜与买方或施工单位进行有效沟通。

卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以配合安装、调试、投运等其他各方面。卖方应指定一名本工程的现场代表，其作为卖方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与现场代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应有至少一名现场代表留在现场。

# 10 质量保证及管理

卖方应保证其所提供的金具的所有设备都是全新的，未使用过的，且按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

卖方应保证金具经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。卖方应承诺金具的运行寿命不少于__30__年。由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。

金具的质量保证期应为从投运算起_12_个月。

在质量保证期内由于卖方设备的质量问题而造成的停运，卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿由此造成的损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后的_12_个月。

卖方应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。卖方提供的所有设备均应附有制造商发出的，有卖方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

# 附表：供货需求一览表

表2-1  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 施工标段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、上表中损耗量按1%考虑，四舍五入。

6、后期若有微调，请以本工程《主要设备材料清册》中的材料数量为准。

7、所有金具串出厂前均须试组装，如有问题请提前通知设计单位。

8、交货地点及时间：如下表。

| 交货地点 | 交货百分比 | 交货时间 |
| --- | --- | --- |
| 买方指定仓库车板交货 |  |  |
| 买方指定仓库车板交货 |  |  |
| 买方指定仓库车板交货 |  |  |

附图： 详见施工图蓝图。

（二）交流盘形悬式玻璃绝缘子

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：

年    月

组长：	                           设计单位：

设计人：

主审专家：	                         手机号码：

传真号：

目  录

1. 标准技术参数表	1

2. 项目需求部分	10

表2　货物需求及供货范围一览表	10

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	10

2.1　工程概况	10

2.2　使用条件	10

2.3　项目单位技术差异表	11

2.4 第三方抽样试验	11

3　投标人提供信息	11

投标人技术偏差表	11

# 1. 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表6 技术差异表。技术参数表1中带“*”项为关键参数，投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应（见表1）。

1） 绝缘子代号的命名方法如下：

例：1.U70B/146：U—悬式、70kN，B—球窝型连接，普通型，146—结构高度；

2. U120BP/146：U120—悬式、120kN，B—球窝型连接，P—防污型，146—结构高度；

3. U210BP/170M：U210—悬式、210kN，B—球窝型连接，P—防污型，170—结构高度，M—空气动力型；

4. U70C（N）：U—悬式、70kN，C—槽型连接，CN—耐张型，地线绝缘子。

2) 关于技术参数和性能要求响应表中“招标人要求值”变更的说明：

√已变更—如果项目单位经正常审批手续，提出了与专用范本规定不同的产品型号和技术参数，则应在标准技术参数表的“招标人要求值”中相应的格内填写“√已变更”，并将变更了的数据填写在项目单位差异表中。投标人应在“投标人保证值栏”内相应的格内对变更后的参数进行响应。

表1-1  70kN悬式玻璃绝缘子技术参数和性能要求响应表

| 项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 制造商（厂）名称 |  |
| 项目、招标产品代号 | 参数 | 选√否× | 产品型号 | 参数 |
| 绝缘件公称直径（mm） | U70B/146 | 255 |  |  |  |
|  | U70BP/146-1 | 280 |  |  |  |
|  | U70BP/146-2 | 320 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 380 |  |  |  |
| 公称结构高度 （mm）* | U70B/146 | 146 |  |  |  |
|  | U70BP/146-1 | 146 |  |  |  |
|  | U70BP/146-2 | 146 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 146 |  |  |  |
| 公称爬电距离 （mm）* | U70B/146 | 320 |  |  |  |
|  | U70BP/146-1 | 450 |  |  |  |
|  | U70BP/146-2 | 550 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 365 |  |  |  |
| U70B/146 U70BP/146-1 U70BP/146-2 U70BP/146M | 规定机械破坏负荷（kN）* | 70 |  |  |
|  | 逐个拉伸负荷试验 | 35 |  |  |
|  | 连接标记（mm）* | 16 |  |  |
|  | 冲击击穿电压（p.u.） | 2.8 |  |  |
|  | 无线电干扰电压10kV，1MHz（(V） | 50 |  |  |
|  | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 |  |  |
|  | 工频电弧试验 | 0.12s，20kA |  |  |
|  | 玻璃绝缘子年自爆率（％） | 0.02 |  |  |
| 湿工频耐受电压 （kV） | U70B/146 | 40 |  |  |  |
|  | U70BP/146-1 | 50 |  |  |  |
|  | U70BP/146-2 | 55 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 45 |  |  |  |
| 雷电冲击耐受电压（kV） | U70B/146 | 100 |  |  |  |
|  | U70BP/146-1 | 125 |  |  |  |
|  | U70BP/146-2 | 125 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 90 |  |  |  |
| 工频击穿电压 （kV） | U70B/146 | 130 |  |  |  |
|  | U70BP/146-1 | 130 |  |  |  |
|  | U70BP/146-2 | 130 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 130 |  |  |  |

表1-2  120kN悬式玻璃绝缘子技术参数和性能要求响应表

| 项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 制造商（厂）名称 |  |
| 项目、招标产品代号 | 参数 | 选√否× | 产品型号 | 参数 |
| 绝缘件公称直径（mm） | U120B/146 | 255 |  |  |  |
|  | U120BP/146-1 | 280 |  |  |  |
|  | U120BP/146-2 | 320 |  |  |  |
|  | U120BP/146M | 380 |  |  |  |
| 公称结构高度 （mm）* | U120B/146 | 146 |  |  |  |
|  | U120BP/146-1 | 146 |  |  |  |
|  | U120BP/146-2 | 146 |  |  |  |
|  | U120BP/146M | 146 |  |  |  |
| 公称爬电距离 （mm）* | U120B/146 | 320 |  |  |  |
|  | U120BP/146-1 | 450 |  |  |  |
|  | U120BP/146-2 | 550 |  |  |  |
|  | U120BP/146M | 365 |  |  |  |
| U120B/146 U120BP/146-1 U120BP/146-2 U120BP/146M | 规定机械破坏负荷（kN）* | 120 |  |  |
|  | 逐个拉伸负荷试验 | 60 |  |  |
|  | 连接标记（mm）* | 16 |  |  |
|  | 冲击击穿电压（p.u.） | 2.8 |  |  |
|  | 无线电干扰电压10kV，1MHz（(V） | 50 |  |  |
|  | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 |  |  |
|  | 工频电弧试验 | 0.12s，20kA |  |  |
|  | 玻璃绝缘子年自爆率（％） | 0.02 |  |  |
| 湿工频耐受电压 （kV） | U120B/146 | 40 |  |  |  |
|  | U120BP/146-1 | 45 |  |  |  |
|  | U120BP/146-2 | 45 |  |  |  |
|  | U120BP/146M | 40 |  |  |  |
| 雷电冲击耐受电压（kV） | U120B/146 | 100 |  |  |  |
|  | U120BP/146-1 | 110 |  |  |  |
|  | U120BP/146-2 | 110 |  |  |  |
|  | U120BP/146M | 90 |  |  |  |
| 工频击穿电压 （kV） | U120B/146 | 130 |  |  |  |
|  | U120BP/146-1 | 130 |  |  |  |
|  | U120BP/146-2 | 130 |  |  |  |
|  | U120BP/146M | 130 |  |  |  |

表1-8  地线玻璃绝缘子技术参数和性能要求响应表

| 项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 制造商（厂）名称 |  |
| 项目、招标产品代号 | 参数 | 选√否× | 产品型号 | 参数 |
| 悬挂方式（mm） | U70C | 悬垂 |  |  |  |
|  | U70CN | 耐张 |  |  |  |
|  | U100C | 悬垂 |  |  |  |
|  | U100CN | 耐张 |  |  |  |
| 盘径 （mm） | U70C | 200 |  |  |  |
|  | U70CN | 200 |  |  |  |
|  | U100C | 200 |  |  |  |
|  | U100CN | 200 |  |  |  |
| 公称结构高度 （mm）* | U70C | 210 |  |  |  |
|  | U70CN | 210 |  |  |  |
|  | U100C | 210 |  |  |  |
|  | U100CN | 210 |  |  |  |
| 公称爬电距离 （mm）* | U70C | 217 |  |  |  |
|  | U70CN | 217 |  |  |  |
|  | U100C | 217 |  |  |  |
|  | U100CN | 217 |  |  |  |
| 规定机械破坏负荷（kN） | U70C | 70 |  |  |  |
|  | U70CN | 70 |  |  |  |
|  | U100C | 100 |  |  |  |
|  | U100CN | 100 |  |  |  |
| U70C U70CN U100C U100CN | 工频击穿电压（kV） | 130 |  |  |
|  | 20mm间隙工频放电电压上限值（kV） | 30 |  |  |
|  | 20mm间隙工频放电电压下限值（kV） | 8 |  |  |
|  | 15mm间隙2500V熄弧能力感性电流（kA） | 35 |  |  |
|  | 15mm间隙2500V熄弧能力容性电流（kA） | 20 |  |  |
|  | 电极耐弧能力（不小于）工频电流（kA） | 10 |  |  |
|  | 极耐弧能力（不小于）时间（s） | 0.2 |  |  |
|  | 耐弧能力（不小于）次数 | 2 |  |  |

# 2. 项目需求部分

## 表2　货物需求及供货范围一览表

单位：片

| 序号 | 工程名称 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号、规格 | 数量 | 型号、规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

## 表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 工程名称 | 材料名称 | 单 位 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注　应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的0.5%锁紧销作为备品，以上专用工具和备品计入投标总价。

投标人授权代表签字：

## 2.1　工程概况

2.1.1　项目名称：________________。

2.1.2　项目单位：________________。

2.1.3　设计单位：________________。

2.1.4　工程规模：________________。

（线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。）

2.1.5  适用范围：

本规范书适用于         工程      kV输电线路工程的盘形悬式玻璃绝缘子（以下简称绝缘子）的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。

## 2.2　使用条件

表4　使用条件参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点 | — |  | （投标人填写） |
| 2 | 海拔高度 | m |  | （投标人填写） |
| 3 | 最低环境温度 | ℃ |  | （投标人填写） |
| 4 | 最高环境温度 | ℃ |  | （投标人填写） |
| 5 | 覆冰厚度 | mm |  | （投标人填写） |
| 6 | 基本风速 | m/s |  | （投标人填写） |
| 7 | 年平均雷电日 | 日/年 |  | （投标人填写） |
| 8 | 污秽等级 |  |  | （投标人填写） |

## 2.3　项目单位技术差异表

项目单位要求的产品技术规范应完全符合本招标文件中规定。若有特殊要求，项目单位应如实、认真地在项目单位技术差异表中填写差异值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在项目单位技术差异表中填写“无差异”。

表5　项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 |  |  |  | （投标人填写） |
| 3 |  |  |  | （投标人填写） |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 |  |  |  | （投标人填写） |
| 3 |  |  |  | （投标人填写） |

注　本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

## 2.4 第三方抽样试验

买方       第三方抽样试验。（请在括号内填写“要求”或“不要求”）

# 3　投标人提供信息

## 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表6）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表6　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

（三）交流盘形瓷绝交流盘形悬式瓷绝缘子

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：

年    月

组长：	                           设计单位：

设计人：

主审专家：	                         手机号码：

传真号：

目  录

1. 标准技术参数表	3

2. 项目需求部分	12

表2　货物需求及供货范围一览表	12

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	12

2.1　工程概况	12

2.2　使用条件	13

2.3	项目单位技术差异表	13

2.4	第三方抽样试验	13

3　投标人提供信息	13

投标人技术偏差表	13

# 1. 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表6 技术差异表。技术参数表1中带“*”项为关键参数，投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应（见表1）。

1) 绝缘子代号的命名方法如下：

例：1. U70B/146：U—悬式、70kN，B—球窝型连接，普通型，146—结构高度；

2. U120BP/146D：U—悬式、120kN，B—球窝型连接，P—防污型，146—结构高度，D—双伞；

3. U160BP/170T：U—悬式、160kN，B—球窝型连接，P—防污型，170—结构高度，T—三伞；

4. U70C（N）：U—悬式、70kN，C—槽型连接，CN—耐张型，地线绝缘子。

2) 关于技术参数和性能要求响应表中“招标人要求值”变更的说明：

√已变更—如果项目单位经正常审批手续，提出了与专用范本规定不同的产品型号和技术参数，则应在标准技术参数表的“招标人要求值”中相应的格内填写“√已变更”，并将变更了的数据填写在项目单位差异表中。投标人应在“投标人保证值栏”内相应的格内对变更后的参数进行响应。

表1-1  70kN悬式瓷绝缘子技术参数和性能要求响应表

| 项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 制造商（厂）名称 |  |
| 项目、招标产品代号 | 参数 | 选√否× | 产品型号 | 参数 |
| 绝缘件公称直径（mm） | U70B/146 | 255 |  |  |  |
|  | U70BP/146 | 280 |  |  |  |
|  | U70BP/146D | 280 |  |  |  |
|  | U70BP/155T | 320 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 350 |  |  |  |
| 公称结构高度 （mm）* | U70B/146 | 146 |  |  |  |
|  | U70BP/146 | 146 |  |  |  |
|  | U70BP/146D | 146 |  |  |  |
|  | U70BP/155T | 155 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 146 |  |  |  |
| 公称爬电距离 （mm）* | U70B/146 | 320 | √已变更 |  |  |
|  | U70BP/146 | 400 |  |  |  |
|  | U70BP/146D | 450 |  |  |  |
|  | U70BP/155T | 550 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 300 |  |  |  |
| U70B/146 U70BP/146 U70BP/146D U70BP/155T U70BP/146M | 规定机电破坏负荷（kN）* | 70 |  |  |
|  | 逐个拉伸负荷试验 | 35 |  |  |
|  | 连接标记（mm）* | 16 |  |  |
|  | 冲击击穿电压（p.u.） | 2.8 |  |  |
|  | 无线电干扰电压10kV，1MHz（(V） | 50 |  |  |
|  | 电晕熄灭电压（kV） | 脚18，帽22 |  |  |
|  | 工频电弧试验 | 0.12s，20kA |  |  |
|  | 年劣化率（%） | 0.01 |  |  |
| 湿工频耐受电压 （kV） | U70B/146 | 40 |  |  |  |
|  | U70BP/146 | 42 |  |  |  |
|  | U70BP/146D | 42 |  |  |  |
|  | U70BP/155T | 45 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 40 |  |  |  |
| 雷电冲击耐受电压（kV） | U70B/146 | 100 |  |  |  |
|  | U70BP/146 | 120 |  |  |  |
|  | U70BP/146D | 120 |  |  |  |
|  | U70BP/155T | 120 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 105 |  |  |  |
| 工频击穿电压 （kV） | U70B/146 | 110 |  |  |  |
|  | U70BP/146 | 110 |  |  |  |
|  | U70BP/146D | 110 |  |  |  |
|  | U70BP/155T | 110 |  |  |  |
|  | U70BP/146M | 110 |  |  |  |

表1-8  地线瓷绝缘子技术参数和性能要求响应表

| 项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 制造商（厂）名称 |  |
| 项目、招标产品代号 | 参数 | 选√否× | 产品型号 | 参数 |
| 悬挂方式（mm） | U70C | 悬垂 |  |  |  |
|  | U70CN | 耐张 |  |  |  |
|  | U100C | 悬垂 |  |  |  |
|  | U100CN | 耐张 |  |  |  |
| 盘径 （mm） | U70C | 160 |  |  |  |
|  | U70CN | 160 |  |  |  |
|  | U100C | 170 |  |  |  |
|  | U100CN | 170 |  |  |  |
| 公称结构高度 （mm）* | U70C | 200 |  |  |  |
|  | U70CN | 200 |  |  |  |
|  | U100C | 210 |  |  |  |
|  | U100CN | 210 |  |  |  |
| 公称爬电距离 （mm）* | U70C | 160 |  |  |  |
|  | U70CN | 160 |  |  |  |
|  | U100C | 170 |  |  |  |
|  | U100CN | 170 |  |  |  |
| 规定机电破坏负荷（kN） | U70C | 70 |  |  |  |
|  | U70CN | 70 |  |  |  |
|  | U100C | 100 |  |  |  |
|  | U100CN | 100 |  |  |  |
| U70C U70CN U100C U100CN | 工频击穿电压（kV） | 110 |  |  |
|  | 20mm间隙工频放电电压上限值（kV） | 30 |  |  |
|  | 20mm间隙工频放电电压下限值（kV） | 8 |  |  |
|  | 15mm间隙2500V熄弧能力感性电流（kA） | 35 |  |  |
|  | 15mm间隙2500V熄弧能力容性电流（kA） | 20 |  |  |
|  | 电极耐弧能力（不小于）工频电流（kA） | 10 |  |  |
|  | 极耐弧能力（不小于）时间（s） | 0.2 |  |  |
|  | 耐弧能力（不小于）次数 | 2 |  |  |

# 2. 项目需求部分

## 表2　货物需求及供货范围一览表

单位：片

| 序号 | 工程名称 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号、规格 | 数量 | 型号、规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

## 表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 工程名称 | 材料名称 | 单 位 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注　应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的0.5%锁紧销作为备品，以上专用工具和备品计入投标总价。

投标人授权代表签字：

## 2.1　工程概况

2.1.1　项目名称：________________。

2.1.2　项目单位：________________。

2.1.3　设计单位：________________。

2.1.4　工程规模：________________。

（线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。）

2.1.5  适用范围：

本规范书适用于         工程      kV输电线路工程的盘形悬式瓷绝缘子（以下简称绝缘子）的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。

## 2.2　使用条件

表4　使用条件参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点 | — |  | （投标人填写） |
| 2 | 海拔高度 | m |  | （投标人填写） |
| 3 | 最低环境温度 | ℃ |  | （投标人填写） |
| 4 | 最高环境温度 | ℃ |  | （投标人填写） |
| 5 | 覆冰厚度 | mm |  | （投标人填写） |
| 6 | 基本风速 | m/s |  | （投标人填写） |
| 7 | 年平均雷电日 | 日/年 |  | （投标人填写） |
| 8 | 污秽等级 |  |  | （投标人填写） |

## 项目单位技术差异表

项目单位要求的产品技术规范应完全符合本招标文件中规定。若有特殊要求，项目单位应如实、认真地在项目单位技术差异表中填写差异值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在项目单位技术差异表中填写“无差异”。

表5　项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 |  |  |  | （投标人填写） |
| 3 |  |  |  | （投标人填写） |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 |  |  |  | （投标人填写） |
| 3 |  |  |  | （投标人填写） |

注　本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

## 第三方抽样试验

买方       第三方抽样试验。（请在括号内填写“要求”或“不要求”）

# 3　投标人提供信息

## 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表6）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表6　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

】、

（四） 220kV交流棒形悬式复合绝缘子

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：

年   月

组长：	                           设计单位：

设计人：

主审专家：	                         手机号码：

传真号：

目　　录

1　标准技术参数表	3

2　项目需求部分	5

表2　货物需求及供货范围一览表	5

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	5

2.1　工程概况	5

2.2　使用条件	5

2.3　项目单位技术差异表	6

2.4 第三方抽样试验	6

3　投标人提供信息	6

投标人技术偏差表	6

# 1　标准技术参数表

- 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出，如果招标人不提出要求，则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术差异表。表中带“*”项为关键参数，不满足带“*”项将视为实质性不响应（见表1）。

2) 关于技术参数和性能要求响应表中“招标人要求值”变更的说明：

√已变更—如果项目单位经正常审批手续，提出了与专用范本规定不同的产品型号和技术参数，则应在标准技术参数表的“招标人要求值”中相应的格内填写“√已变更”，并将变更了的数据填写在项目单位差异表中。投标人应在“投标人保证值栏”内相应的格内对变更后的参数进行响应。

表3-3  66/70复合绝缘子技术参数响应表

| 项 目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 公称结构高度 （mm） | FXBW-66/70-1 | 870 |
|  | FXBW-66/70-2 | 940 |
| 公称爬电距离 （mm） | FXBW-66/70-1 | 1650 |
|  | FXBW-66/70-2 | 1920 |
| FXBW-66/70-1 FXBW-66/70-2 | 连接标记 | 16 |
|  | 规定机械破坏负荷（kN） | 70 |
|  | 逐个拉伸试验负荷（kN） | 35 |
|  | 湿工频1min 耐受电压（kV） | 185 |
|  | 雷电全波冲击耐受电压（kV） | 410 |

表1-1　220/120复合绝缘子技术参数响应表

| 项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- |
| 制造商（厂）名称 |  |
| 项目、招标产品代号 | 参数 | 选√否× | 产品型号 | 参数 |
| 公称结构高度* （mm） | FXBW-220/120-1 | 2150 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-2 | 2350 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-3 | 2470 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
| 公称爬电距离* （mm） | FXBW-220/120-1 | 5040 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-2 | 6340 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-3 | 7040 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
| FXBW-220/120-1 FXBW-220/120-2 FXBW-220/120-3 | 额定电压（kV） | 220 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 绝缘距离（mm） | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 最小电弧距离（mm） | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 连接标记* | 16 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 芯棒直径（mm） | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 规定机械负荷*（kN） | 120 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 逐个拉伸试验负荷（kN） | 60 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 湿工频1min 耐受电压（kV） | 395 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 雷电全波冲击耐受电压（kV） | 1000 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 伞形结构 | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 均压装置材料 | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 均压装置外径/管径（mm） | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | 均压环屏蔽深度（mm） | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
| 防鸟害型均压装置（是/否） | FXBW-220/120-1 | （项目单位提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-2 | （项目单位提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-3 | （项目单位提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
| 每支重量（含均压装置）（kg） | FXBW-220/120-1 | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-2 | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  | FXBW-220/120-3 | （投标人提供） | （投标人填写） | （投标人填写） |

# 2　项目需求部分

## 表2　货物需求及供货范围一览表

单位：支

| 序号 | 工程名称 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号、规格 | 数量 | 型号、规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

## 表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 工程名称 | 材料名称 | 单 位 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注　应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的0.5%锁紧销作为备品，以上专用工具和备品计入投标总价。

投标人授权代表签字：

## 2.1　工程概况

2.1.1　项目名称：________________。

2.1.2　项目单位：________________。

2.1.3　设计单位：________________。

2.1.4　工程规模：________________。

（线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。）

2.1.5　适用范围：

本规范书适用于　　　　 工程　220 kV输电线路工程的复合绝缘子（以下简称绝缘子）的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。

## 2.2　使用条件

表4　使用条件参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点 | — |  | （投标人填写） |
| 2 | 海拔高度 | m |  | （投标人填写） |
| 3 | 最低环境温度 | ℃ |  | （投标人填写） |
| 4 | 最高环境温度 | ℃ |  | （投标人填写） |
| 5 | 覆冰厚度 | mm |  | （投标人填写） |
| 6 | 基本风速 | m/s |  | （投标人填写） |
| 7 | 年平均雷电日 | 日/年 |  | （投标人填写） |
| 8 | 污秽等级 |  |  | （投标人填写） |

## 2.3　项目单位技术差异表

项目单位要求的产品技术规范应完全符合本招标文件中规定。若有特殊要求，项目单位应如实、认真地在项目单位技术差异表中填写差异值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在项目单位技术差异表中填写“无差异”。

表5　项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 |  |  |  | （投标人填写） |
| 3 |  |  |  | （投标人填写） |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 |  |  |  | （投标人填写） |
| 3 |  |  |  | （投标人填写） |

注　本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

## 2.4 第三方抽样试验

买方       第三方抽样试验。（请在括号内填写“要求”或“不要求”）

# 3　投标人提供信息

## 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表6）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表6　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

（五）镀锌钢绞线

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：

年 月

1 标准技术参数	1

1×7-9.0-1270-B（GJ-50）标准技术参数	1

1×19-9.0-1270-B（GJ-50）标准技术参数	2

1×7-11.4-1270-B（GJ-80）标准技术参数	3

1×19-11.5-1270-B（GJ-80）标准技术参数	4

1×19-13.0-1270-B（GJ-100）标准技术参数	6

1×19-13.0-1370-B（GJ-100）标准技术参数	7

1×19-14.5-1270-B（GJ-120）标准技术参数	9

1×19-14.5-1370-B（GJ-120）标准技术参数	10

1×19-16.0-1370-B（GJ-150）标准技术参数	11

1×19-17.5-1370-B（GJ-180）标准技术参数	13

2 项目需求部分	14

2.1 货物需求及供货范围一览表	14

2.2 图纸资料提交单位	15

2.3 工程概况	15

2.4 使用条件	16

2.5 项目单位技术差异	16

3 投标人响应部分	16

# 1 标准技术参数

投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表，并认真逐项填写所招标规格的镀锌钢绞线技术参数响应表中“投标人保证值”，不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表

## 1×7-11.4-1270-B（GJ-80）标准技术参数

1×7-11.4-1270-B（GJ-80）镀锌钢绞线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人填写） |
| 原产地 | （投标人填写） |
| 产品型号规格 | 1×7-11.4-1270-B |
| 外观及表面质量 |  | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 | （投标人填写） |
| 结构 | 股数/直径 | 根/mm | 7/3.80 | （投标人填写） |
| 计算截面积 | mm2 | 79.39 | （投标人填写） |
| 外径 | mm | 11.4 | （投标人填写） |
| 单位长度重量 | kg/100m | 63.04 | （投标人填写） |
| 绞线破断拉力 | kN | ≥92.75 | （投标人填写） |
| 弹性模量 | GPa | 185.0 | （投标人填写） |
| 线膨胀系数 | 1/℃ | 11.5×106 | （投标人填写） |
| 节径比 | 内层 | / | / | / |
|  | 邻外层 | / | / | / |
|  | 外层 | / | 10～14 | （投标人填写） |
|  | 对于有多层的绞线 | / | / | / |
| 绞向 | 外层 | / | 右向 | （投标人填写） |
|  | 其他层 | / | / | / |
| 每盘绞线净重 | kg | / | （投标人填写） |
| 每盘绞线毛重 | kg | / | （投标人填写） |
| 每盘线长 | m | 2500 | （投标人填写） |
| 长度允许偏差 | 正 | ％ | 0.5 | （投标人填写） |
|  | 负 | ％ | 0 | （投标人填写） |
| 镀锌钢线不应有任何接头 |

1×7-11.4-1270-B（GJ-80）镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人填写） |
| 原产地 | （投标人填写） |
| 外观及表面质量 |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人填写） |
| 直径 | mm | 3.80 | （投标人填写） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.10 | （投标人填写） |
|  | 负 | mm | 0.10 | （投标人填写） |
| 抗拉强度 | MPa | ≥1270 | （投标人填写） |
| 伸长率（标距200mm） | ％ | ≥4.0 | （投标人填写） |
| 扭转（L=100d） | 次/360° | ≥14 | （投标人填写） |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥250 | （投标人填写） |
| 缠绕 | / | 14倍钢线直径紧密缠绕6圈，锌层不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度 | （投标人填写） |
| 镀锌层连续性 | / | 钢线表面应镀上均匀连续的锌层，不得有裂纹和漏镀 | （投标人填写） |
| 计算截面积 | mm2 | 11.34 | （投标人填写） |
| 单位长度质量 | kg/km | 88.23 | （投标人填写） |

# 2 项目需求部分

## 2.1 货物需求及供货范围一览表

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 工程名称 | 材料名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 | 投 标 人 响 应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 镀锌钢绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　1. 项目单位在表中“工程名称”栏填写使用所采购镀锌钢绞线的工程项目名称。

2. 在“项目单位要求”部分填写所采购镀锌钢绞线的“数量”和“技术参数”

## 2.2 图纸资料提交单位

卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的交付时间、数量及接收单位。

技术资料交付明细

| 序号 | 项 目 | 提交份数 | 接收单位 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 |  | （项目单位） | 交货前 |
| 1.1 | 产品结构图 | 6 |  |  |
| 1.2 | 线盘图 | 6 |  |  |
| 1.3 | 线盘包装图 | 6 |  |  |
| 1.4 | 线盘起吊尺寸图 | 6 |  |  |
| 2 | 参数表及说明书 |  |  |  |
| 2.1 | 单线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 2.2 | 绞线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 3 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.1 | 出厂试验报告 | 6 |  |  |
| 3.2 | 根据导、地线的不同要求提供相应的型式试验报告 | 6 |  |  |

## 2.3 工程概况

本工程项目单位：          。

本工程设计单位：          。

工  程  概  况

| 工程名称 | 线路长度（km） | 最大档距（m） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.4 使用条件

环  境  条  件

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m） |  | 4 | 覆冰厚度（mm） |  |
| 2 | 环境温度（℃） |  | 5 | 最大风速（m/s） |  |
| 3 | 日照（W/cm2） |  |  |  |  |

## 2.5 项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在技术差异表中列出。

项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 招标人要求值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表述 | 变更后表述 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 3 投标人响应部分

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在投标人技术偏差表中列出，必要时应提供相应的试验报告。

投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## （六）附表2-2OPGW技术参数表（OPGW标准采购目录）

| 序号 | 产品编号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 光缆结构形式 | 光纤最大芯数（芯） | 铝包钢截面 （mm2） | 铝合金截面 （mm2） | 光单元（mm2） | 外径 （mm） | 单位长度质量（kg/km） | 额定拉断力（kN） | 20℃直流电阻（Ω/km） | 40-200℃允许短路电流容量（kA2.s） |
| 66kV OPGW光缆 24芯 |
| 2 | OPGW-10-50-1 | 6/3.2/20AS,光单元1/3.2 | 24 | ≈50 |  |  | 9.6 | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 |
| 220kV OPGW光缆 24芯 |
| 16 | OPGW-15-120-2 | 1/3.2/30AS＋4/3.0/30AS＋12/3.0/30AS, 光单元 2/2.9 | 72 | ≈120 |  |  | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 |

注  1）以上光缆参数仅供项目单位和设计院作为参考，不同厂家生产工艺及计算方法不同，对参数会有微小影响。

2）以上光缆参数中光纤数量为此种结构可容纳的最大光纤数量，光纤型号可以是B1、B4或B1+B4（B1：G.652；B4：	G.655）。

3）只有外层为铝包钢单丝(20%IACS时直径不小于3mm,40%IACS时直径不小于3.2mm)时,耐雷击量可以按照150C作为最低保证值。

4）所有参数仅供招标人作为最低保证值的参考。

（七） 钢芯铝绞线

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：

年 月

1　标准技术参数	1

JL/G1A-70/40-12/7标准技术参数	1

JL/G1A-95/55-12/7 标准技术参数	3

JL/G1A-185/30-26/7标准技术参数	5

JL/G1A-185/45-30/7标准技术参数	7

JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数	9

JL/G1A-240/40-26/7标准技术参数	11

JL/G1A-300/25-48/7标准技术参数	13

JL/G1A-300/40-24/7标准技术参数	15

JL/G1A-300/50-26/7标准技术参数	18

JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数	20

JL/G1A-400/50-54/7标准技术参数	22

JL/G1A-400/65-26/7标准技术参数	24

JL/G1A-500/45-48/7标准技术参数	26

JL/G1A-500/65-54/7标准技术参数	28

JL/G1A-630/45-45/7标准技术参数	30

JL/G1A-630/55-48/7标准技术参数	32

JL/G2A-720/50-45/7标准技术参数	35

JL/G2A-720/90-54/19标准技术参数	37

2　项目需求部分	39

2.1　货物需求及供货范围一览表	39

2.2　图纸资料提交单位	40

2.3　工程概况	40

2.4　使用条件	41

2.5　项目单位技术差异	41

3　投标人响应部分	41

# 1　标准技术参数

投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表，并认真逐项填写所招标规格的钢芯铝绞线技术参数响应表中“投标人保证值”，不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。如有偏差，请填写技术偏差表。

## JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数

JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 产品型号规格 | JL/G1A-240/30-24/7 |
| 外观及表面质量 |  | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 结构 | 铝单线 | 股数/直径 | 根/mm | 24/3.60 | （投标人提供） |
|  | 镀锌钢线 | 股数/直径 | 根/mm | 7/2.40 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | 合计 | mm2 | 275.96 | （投标人提供） |
|  | 铝 | mm2 | 244.29 | （投标人提供） |
|  | 钢 | mm2 | 31.67 | （投标人提供） |
| 外径 | mm | 21.60 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 920.7 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻 | Ω/km | ≤0.1181 | （投标人提供） |
| 额定抗拉力 | kN | ≥75.19 | （投标人提供） |
| 弹性模量 | GPa | 73.0 | （投标人提供） |
| 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.6×106 | （投标人提供） |
| 节径比 | 钢芯6根层 | / | 16～26 | （投标人提供） |
|  | 铝线内层 | / | 10～16 | （投标人提供） |
|  | 铝线邻外层 | / | / | / |
|  | 铝线外层 | / | 10～12 | （投标人提供） |
|  | 对于有多层的绞线 | / | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | （投标人提供） |
| 绞向 | 外层 | / | 右向 | （投标人提供） |
|  | 其他层 | / | 相邻层绞向应相反 | （投标人提供） |
| 每盘线长 | m | 2500 | （投标人提供） |
| 线长偏差 | 正 | ％ | 0.5 | （投标人提供） |
|  | 负 | ％ | 0 | （投标人提供） |
| 每盘绞线净重 | kg | / | （投标人提供） |
| 每盘绞线毛重 | kg | / | （投标人提供） |
| 蠕变特性 | 试验张力 | 25％RTS | 40％RTS | 25％RTS | 40％RTS |
|  | 10年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
|  | 20年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
| 钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179—2008的要求，接头采用冷压焊接，强度不低于130MPa |

JL/G1A-240/30-24/7铝单线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 |  | 表面应光洁，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 3.60 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.036 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.036 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻率 | nΩ·m | ≤28.264 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥160 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥152 | （投标人提供） |
| 接头抗拉强度（冷压焊） | MPa | ≥130 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 10.18 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 27.51 | （投标人提供） |
| 卷绕 | / | 1倍铝线直径卷绕8圈，退6圈，重新紧密卷绕，铝线不得断裂 | （投标人提供） |

JL/G1A-240/30-24/7镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 2.40 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥1310 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥1245 | （投标人提供） |
| 1％伸长应力 | MPa | ≥1140 | （投标人提供） |
| 伸长率（标距250mm） | ％ | ≥3.0 | （投标人提供） |
| 扭转（L=100d） | 次/360° | ≥16 | （投标人提供） |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥230 | （投标人提供） |
| 卷绕试验 | / | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂 | （投标人提供） |
| 镀锌层附着性 | / | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦锌层不会产生脱落的起皮 | （投标人提供） |
| 镀锌层连续性 | / | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实践相一致 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 4.52 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 35.20 | （投标人提供） |

## JL/G1A-400/35-48/7标准技术参数

JL/G1A-400/35-48/7钢芯铝绞线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 产品型号规格 | JL/G1A-400/35-48/7 |
| 外观及表面质量 |  | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 结构 | 铝单线 | 股数/直径 | 根/mm | 48/3.22 | （投标人提供） |
|  | 镀锌钢线 | 股数/直径 | 根/mm | 7/2.50 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | 合计 | mm2 | 425.24 | （投标人提供） |
|  | 铝 | mm2 | 390.88 | （投标人提供） |
|  | 钢 | mm2 | 34.36 | （投标人提供） |
| 外径 | mm | 26.8 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 1347.5 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻 | Ω/km | ≤0.0739 | （投标人提供） |
| 额定抗拉力 | kN | ≥103.67 | （投标人提供） |
| 弹性模量 | GPa | 65.0 | （投标人提供） |
| 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.5×106 | （投标人提供） |
| 节径比 | 钢芯6根层 | / | 16～26 | （投标人提供） |
|  | 铝线内层 | / | 10～16 | （投标人提供） |
|  | 铝线邻外层 | / | 10～16 | （投标人提供） |
|  | 铝线外层 | / | 10～12 | （投标人提供） |
|  | 对于有多层的绞线 | / | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | （投标人提供） |
| 绞向 | 外层 | / | 右向 | （投标人提供） |
|  | 其他层 | / | 相邻层绞向应相反 | （投标人提供） |
| 每盘线长 | m | 2500 | （投标人提供） |
| 线长偏差 | 正 | ％ | 0.5 | （投标人提供） |
|  | 负 | ％ | 0 | （投标人提供） |
| 每盘绞线净重 | kg | / | （投标人提供） |
| 每盘绞线毛重 | kg | / | （投标人提供） |
| 蠕变特性 | 试验张力 | 25％RTS | 40％RTS | 25％RTS | 40％RTS |
|  | 10年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
|  | 20年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
| 钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179—2008的要求，接头采用冷压焊接，强度不低于130MPa |

JL/G1A-400/35-48/7铝单线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 |  | 表面应光洁，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 3.22 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.032 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.032 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻率 | nΩ·m | ≤28.264 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥165 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥157 | （投标人提供） |
| 接头抗拉强度（冷压焊） | MPa | ≥130 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 8.14 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 22.01 | （投标人提供） |
| 卷绕 | / | 1倍铝线直径卷绕8圈，退6圈，重新紧密卷绕，铝线不得断裂 | （投标人提供） |

JL/G1A-400/35-48/7镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 2.50 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥1310 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥1245 | （投标人提供） |
| 1％伸长应力 | MPa | ≥1140 | （投标人提供） |
| 伸长率（标距250mm） | ％ | ≥3.0 | （投标人提供） |
| 扭转（L=100d） | 次/360º | ≥16 | （投标人提供） |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥230 | （投标人提供） |
| 卷绕试验 | / | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂 | （投标人提供） |
| 镀锌层附着性 | / | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦锌层不会产生脱落的起皮 | （投标人提供） |
| 镀锌层连续性 | / | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实践相一致 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 4.91 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 38.19 | （投标人提供） |

# 2　项目需求部分

## 2.1　货物需求及供货范围一览表

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 工程名称 | 材料名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 | 投 标 人 响 应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
|  |  | 钢芯铝绞 线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 钢芯铝绞线 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |

注  1. 项目单位在表中“工程名称”栏填写使用所采购钢芯铝绞线的工程项目名称。

2. 在“项目单位要求”部分填写所采购钢芯铝绞线的“数量”和“技术参数”，并在备注栏注明所采购钢芯铝绞线是用于地线还是导线

## 2.2　图纸资料提交单位

卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的接收时间、数量及接收单位。

技术资料交付明细

| 序号 | 项 目 | 提交份数 | 接收单位 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 |  | （项目单位） | 交货前 |
| 1.1 | 产品结构图 | 6 |  |  |
| 1.2 | 线盘图 | 6 |  |  |
| 1.3 | 线盘包装图 | 6 |  |  |
| 1.4 | 线盘起吊尺寸图 | 6 |  |  |
| 2 | 参数表及说明书 |  |  |  |
| 2.1 | 单线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 2.2 | 绞线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 3 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.1 | 出厂试验报告 | 6 |  |  |
| 3.2 | 根据导、地线的不同要求提供相应的型式试验报告 | 6 |  |  |

## 2.3　工程概况

本工程项目单位：          。

本工程设计单位：          。

工　程　概　况

| 工程名称 | 线路长度（km） | 最大档距（m） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.4　使用条件

环  境  条  件

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m） |  | 4 | 覆冰厚度（mm） |  |
| 2 | 环境温度（℃） |  | 5 | 最大风速（m/s） |  |
| 3 | 日照（W/cm2） |  |  |  |  |

## 2.5　项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在技术差异表中列出。

项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表述 | 变更后表述 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 3　投标人响应部分

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在投标人技术偏差表中列出，必要时应提供相应的试验报告。

投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

（八）  角钢塔/钢管杆/钢管塔

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：

**** 年 **月

# 目　　次

货物需求一览表	3

供货范围一览表	3

1　工程概况	4

2　铁塔结构特征	4

3　损耗、备件与合同结算重量	4

4　原材料要求	4

5　技术差异表	5

附录A　货物需求明细表	5

附录B　技术规范通用部分条款变更表	5

货物需求一览表

| 包号 | 序号 | 项目名称 | 电压等级 | 货物名称 | 物资名称 | 计量单位 | 总数量 | Q420所占比例 | Q460所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 角钢塔 | 铁塔,AC220kV,单回路,角钢,Q420,直线塔 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 角钢塔 | 铁塔,AC220kV,单回路,角钢,Q420,耐张塔 |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供货范围一览表（投标人填写）

| 包号 | 序号 | 项目名称 | 电压等级 | 塔材类型 | 物资名称 | 计量单位 | 总数量 | Q420所占比例 | Q460所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1　工程概况

本招标文件适用于         输电线路工程所需输电铁塔的制造、试验和检验、包装、运输等。

工 程 概 况 表

| 工程项目名称 | 至 kV线路工程 |
| --- | --- |
| 工程规模 | 线路全长 km |
| 塔材类型及基数 | 钢管杆 基；角钢塔 基；角钢钢管组合塔 基。 |
| 备注 |  |

2　铁塔结构特征

本工程采用角钢塔/钢管塔/钢管杆。

3　损耗、备件与合同结算重量

螺栓供货需按图纸中螺栓总数增加3％作为安装损耗。考虑螺栓无扣长的加工误差影响，除图中统计的垫圈数量外，需另按施工图中螺栓总数的5％增加备用垫圈，以供安装铁塔紧固螺栓（垫在螺帽一侧）之用。

铁塔招标重量为初步设计估算重量（或施工图重量），该重量中未考虑螺栓安装损耗、备用垫圈和采用防卸螺栓引起的铁塔采购重量增加。合同签订采购重量以设计图纸重量为准，合同结算重量以竣工图中重量为准。

4　原材料要求

4.1　输电线路铁塔用角钢、钢板、直缝焊管、无缝钢管、法兰等主要原材料应满足相应标准、规范的要求，并有质量证明书。

4.2　对输电线路铁塔用直缝焊管、带颈法兰等关键原材料实施延伸监造，必要时配合对高强角钢、∠20以上大规格角钢实施延伸监造。同时中标方在随后的加工中应按规定对原材料进行入厂复验。

4.3　铁塔材质：除注明为Q420、Q460钢材外，其余未注明者均为Q235B、Q345B钢材（铁塔材质以设计文件或施工图为准），中标方应依据铁塔材质选择相应的焊接材料，并进行相应的焊接工艺评定。

角钢、钢板尺寸的负偏差不大于国家标准规定的0.5倍，且存在负偏差的抽检产品数量不超过所有抽检产品数量的50%，并取得监制单位中国电力科学研究院出具的检测合格证明。

1）角钢截面尺寸偏差应满足表1要求，其他执行国家标准（GB/T706）规定，且存在负偏差的抽检产品数量不超过所有抽检产品数量的50%。

表1 等边角钢边厚度、边宽度允许偏差规定(单位：mm)

| 边宽度 | 边厚度允许偏差 | 边宽度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| ≤56 | -0.2，+0.4 | -0.4，+0.8 |
| ＞56～90 | -0.3，+0.6 | -0.6，+1.2 |
| ＞90～140 | -0.4，+0.7 | -0.9，+1.8 |
| ＞140～200 | -0.5，+1.0 | -1.3，+2.5 |
| ＞200 | -0.7，+1.4 | -1.8，+3.5 |

2）钢板厚度允许偏差满足表2要求，其他执行国家标准（GB/T709）规定，且存在负偏差的抽检产品数量不超过所有抽检产品数量的50%。

表2 单轧钢板厚度允许偏差

| 公称厚度 | 下列公称宽度的厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | ≤1500 | ＞1500～2500 | ＞2500～4000 | ＞4000 |
| 3～5.0 | -0.23～+0.45 | -0.28，+0.55 | -0.33～+0.65 | - |
| ＞5.0～8.0 | -0.25～+0.50 | -0.30～+0.60 | -0.38～+0.75 | - |
| ＞8.0～15 | -0.28～+0.55 | -0.33～+0.65 | -0.40～+0.80 | -0.45～+0.90 |
| ＞15～25 | -0.33～+0.65 | -0.375～+0.75 | -0.45～+0.90 | -0.55～+1.10 |
| ＞25～40 | -0.35～+0.70 | -0.40～+0.80 | -0.50～+1.00 | -0.60～+1.20 |
| ＞40～60 | -0.40～+0.80 | -0.45～+0.90 | -0.55～+1.10 | -0.65～+1.30 |

4.4　对于建设在严寒地区输电线路工程，投标人应根据本工程技术文件或施工图的要求，在材料采购、选择和制造中使用防低温脆断钢种和焊接材料，并进行相应的焊接工艺评定。

4.5　防卸螺栓高度：从塔脚基础顶面以上 8m 高度水平范围内（长短腿铁塔以最短腿的塔脚计算）的所有连接螺栓（包括横隔面），均使用防卸螺栓，若在 8m 处遇有节点板或接头时，其上所有螺栓均使用防卸螺栓。

5　技术差异表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件（含技术规范通用部分）中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

技 术 差 异 表

| 序号 | 项目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差异 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

附  录  A
货 物 需 求 明 细 表

| 序号 | 项目名称 | 塔型 | 呼高（m） | 基数 | 总重量 | 板材及角钢所占比例（%） | 螺栓所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购塔型总基数和总重量 |  |  |  |  |

附  录  B
技术规范通用部分条款变更表

| 变更条款页码、款号 | 变 更 内 容 |
| --- | --- |
|  | 原 表 述 | 变 更 后 表 述 |

注　本表是对技术规范通用部分的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

（2013年版）

（九）线路金具

通用技术规范

（编号：1411000-0000-00）

# 本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35kV配电线路导线金具串专用技术规范 | 1411000-0035-01 |
| 2 | 110kV（66kV）输电线路导线金具串专用技术规范 | 1411000011001 |
| 3 | 220kV输电线路导线金具串专用技术规范 | 1411000022001 |
| 4 | 330kV输电线路导线金具串专用技术规范 | 1411000033001 |
| 5 | 500kV输电线路导线金具串专用技术规范 | 1411000050001 |
| 6 | 750kV输电线路导线金具串专用技术规范 | 1411000075001 |
| 7 | 110～750kV输电线路地线金具串专用技术规范 | 1411000000001 |
| 8 | 110～750kV输电线路档内金具串专用技术规范 | 1411000000013 |

# 线路金具采购标准技术规范使用说明

1. 物资采购标准是国家电网招标、采购的规范性文件，分为通用部分和专用部分。通用部分用于收录对于产品生产、质量、技术服务、试验检验、监造，以及设计接口的一般规定和技术要求 。专用部分用于收录标准技术参数、组件材料配置要求、使用环境条件、产品预设方案及相关说明。

2. 项目单位在使用过程中，应根据工程需求，选择所需专用技术规范，并在招标文件中直接引用，原则上不能更改本规范中固化的技术参数。确需修改的技术参数，须在招标文件中以差异表形式予以表现，并根据国家电网公司规定，加盖各单位或物资部公章，提交招标评审委员会确定。

3. 本标准通过招标文件的引用，成为招标文件的组成部分。在招标文件中无特殊规定的技术要求和参数，以本标准中规定为准。凡招标文件中载明的技术要求和参数，以招标文件为准。

# 目　　次

1　总则	5

1.1　一般规定	5

1.2　投标人应提供的资格文件	5

1.3　工作范围和进度要求	5

1.4　技术资料、图纸和试验报告	6

1.5　标准和规范	6

1.6　必须提交的技术数据和信息	7

2　技术参数和性能要求	8

2.1　一般规定	8

2.2　通用技术要求	8

2.3　分类要求	10

3　试验	16

3.1　一般规定	16

3.2　抽样试验	16

3.3　型式试验	17

3.4　例行试验	17

3.5  试验方法	17

4　工厂检验、监造及成品检验	17

4.1　厂检验及监造	17

4.2　成品检验	17

5　标识与包装、运输及交货	18

5.1　概述	18

5.2　标识与包装要求	18

5.3　装运及交货	18

6　技术服务	19

附录A　供货业绩表	19

附录B　工艺控制一览表	19

附录C　主要生产设备清单	20

附录D　主要试验设备清单	20

附录E　主要原材料产地清单	20

附录F　主要外协件产地清单	20

附录G　本工程人力资源配置表	21

附录H　产品清单	21

1　总则

1.1　一般规定

1.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范（通用部分和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的金具应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3　本技术规范提出了对输电线路金具技术上的规范和说明。

1.1.4　本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本技术规范要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5　如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范的要求。

1.1.6　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8　本技术规范通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.2　投标人应提供的资格文件

投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏项将导致废标：

1）	投标人应建立了完善的质量保证体系，并出具ISO 9000系列或等同质量体系的证书。

2）	按附录A提供业绩资料。

3）	按附录B填写工艺控制一览表。

4）	投标人应提供生产计划进度表。

5）	投标人应提供所投标产品的月生产能力。

6）	按附录C填写主要生产设备清单。

7）	按附录D填写主要试验设备清单。

8）	按附录E填写主要原材料产地清单并提供分供商的资质材料。

9）	按附录G填写本工程人力资源配置表。

10） 试验报告要求。
投标人应提供近8年内不低于所投标工程电压等级的金具型式试验报告，机械型式试验包括外观、尺寸、组装、热镀锌锌层、破坏载荷、握力、电阻、温升、热循环，电气试验包括500kV（330kV）及以上还应提供无线电干扰和电晕试验报告。

11） 投标人应提供生产工艺说明。
除以上内容外，投标人应对技术规范要求的其他内容明确应答或明确承诺。如有需要，投标人应提交必要的补充数据和资料。

1.3　工作范围和进度要求

1.3.1　本技术规范仅适用于技术规范专用部分中通用设计金具串型及档内金具涉及的金具。

1.3.2　卖方应在合同签订后不超过2周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

1.3.3　交货时间如有延误，卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。

1.4　技术资料、图纸和试验报告

1.4.1　技术资料和图纸

1）	如有必要，工作开始之前，卖方应提供6份图纸、设计资料和文件经买方批准。对于买方为满足技术规范的要求而直接作出的修改，卖方应重新提供修改的文件。

2）	如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会降低产品的质量，并且不因此减轻卖方为提供合格产品而承担的责任。

3）	所有经批准的文件都应有可对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。图纸和文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型）。

4）	出厂资料的要求：

a）	关于结构型式的简要概述及照片。

b）	说明书，应包括下列各项：型号、出厂日期、结构（附结构图）、尺寸、技术参数、执行标准。

c）	出厂试验报告，抽样试验报告。

d）	产品合格证。

e）	产品清单。

f）	装箱清单。

1.4.2　资料交付

按照需求提供图纸、说明书、试验报告等资料。

1.5　标准和规范

下列标准中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款，凡是注明日期的引用标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本技术规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本均适用本技术规范。

GB/T 41	六角螺母  C级

GB 93	标准型弹簧垫圈

GB/T 95	平垫圈  C级

GB/T 470	锌锭

GB/T 699	优质碳素结构钢

GB/T 700	碳素结构钢

GB/T 1173	铸造铝合金

GB/T 1179	圆线同心绞架空导线

GB/T 1196	重熔用铝锭

GB/T 1591	低合金高强度结构钢

GB/T 2314	电力金具通用技术条件

GB/T 2315	电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸

GB/T 2317.1	电力金具试验方法　第1部分：机械试验

GB/T 2317.2	电力金具试验方法　第2部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3	电力金具试验方法　第3部分：热循环试验

GB/T 2317.4	电力金具试验方法　第4部分：验收规则

GB/T 3098.6	紧固件机械性能　不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.15	紧固件机械性能　不锈钢螺母

GB/T 3190	变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3880.1	一般工业用铝及铝合金板、带材  第1部分：一般要求

GB/T 3880.2	一般工业用铝及铝合金板、带材  第2部分：力学性能

GB/T 3880.3	一般工业用铝及铝合金板、带材  第3部分：尺寸偏差

GB/T 4056	绝缘子串元件的球窝连接尺寸

GB/T 4437.1	铝及铝合金热挤压管  第1部分：无缝圆管

GB/T 5075	电力金具名词术语

GB/T 5780	六角头螺栓　C级

GB/T 6892	一般工业用铝及铝合金热挤压型材

GB/T 8162	结构用无缝钢管

GB/T 11352	一般工程用铸造碳钢件

GB/T 14315	电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 16927.1	高电压试验技术  第一部分：一般试验要求

GB/T 50545	110kV~750kV架空输电线路设计规范

DL/T 683	电力金具产品型号命名方法

DL/T 756	悬垂线夹

DL/T 757	耐张线夹

DL/T 758	接续金具

DL/T 759	连接金具

DL/T 760.3	均压环、屏蔽环和均压屏蔽环

DL/T 763	架空线路用预绞式金具技术条件

DL/T 764.1	电力金具专用紧固件六角头带销孔螺栓

DL/T 764.2	电力金具专用紧固件　闭口销

DL/T 764.4	输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母

DL/T 768.2	电力金具制造质量　锻制件

DL/T 768.3	电力金具制造质量　冲压件

DL/T 768.5	电力金具制造质量　铝制件

DL/T 768.6	电力金具制造质量　焊接件

DL/T 768.7	电力金具制造质量　钢铁件热镀锌层

DL/T 1098	间隔棒技术条件和试验方法

DL/T 1099	防振锤技术条件和试验方法

JB/ZQ 4005	扳手空间

SDJ 226	架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程（试行）

YB/T 4165	防振锤用钢绞线

YB/T 5004	镀锌钢绞线

国家电网公司输变电工程通用设计（金具卷）

电力设备（交流部分）监造大纲

电网设备及材料质量管控重点措施

注：上述标准是招标方最低要求，除这些标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中较高标准。

1.6　必须提交的技术数据和信息

1.6.1　每个投标人应提供1.2中要求的技术资料和技术数据，投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经过买方的同意。

1.6.2　卖方提供金具的特性参数和其他需要提供的信息。

2　技术参数和性能要求

2.1　一般规定

项目单位根据需求依据《国家电网公司输变电工程通用设计金具分册丛书》选择通用设计金具串型名称和对应图纸编号。

投标人应按照《国家电网公司输变电工程通用设计金具分册丛书》中金具串型和对应图纸编号进行响应。

除非本技术规范另有规定，金具应符合1.5条款中所述标准的要求。

2.2　通用技术要求

2.2.1　对原材料的要求

金具的材料应便于加工制造并适用于批量生产，产品性能的分散性应便于通过适当的制造工艺控制在允许的范围内。

所用原材料必须是全新的，且无不规则或缺陷；各项技术性能均应符合相应标准，必须有出厂合格证。卖方必须对原材料进行复检，并将检验结果和原材料的出厂合格证提供买方。

投标人用于生产金具的原材料中，钢应符合GB/T 699、GB/T 700或GB/T 1591的要求，钢管应符合GB/T 8162的要求，铝锭应符合GB/T 1196的要求，变形铝及铝合金应符合GB/T 3190的要求，锌锭应满足GB/T 470的要求。35kV及以上电压等级输电线路金具的制作不能使用可锻铸铁材质的黑色金属。

标称破坏载荷在160kN及以上的钢铁制件，其制造材料的抗拉强度不低于500MPa。

金具材料应满足使用寿命期限内的技术要求，且不易发生腐蚀或应力损失，也不得引起导线或地线其他部位的腐蚀。

尽可能采用不敏感的钢材，如必须采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。

钢制件的材料屈强比应不大于0.75。

压缩金具的材料应能经受住冷压加工。钢制压缩件在压缩以后还应具有足够的冲击强度。钢质接续管应选用含碳量不大于0.15%的优质钢，铝质压缩件应采用纯度不低于99. 5%的铝。

以铜合金材料制造的金具，其铜含量应不低于80%。

合适材料包括但不限于：工业纯铝和铝合金、碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢，及不锈钢（防锈性能不低于1Cr18Ni9Ti）。

金具部件使用的非金属材料应抗老化，能经受住运行温度且不影响其性能。这些材料在运行温度条件下具有足够的抗臭氧、抗紫外线辐射、抗空气污秽能力，且不应与其接触的材料诱发腐蚀。

在户外的金具其黑色金属部件，除重锤片外，表面均应参照DL/T 768.7的规定进行热浸镀锌的防腐处理。

对于两种接触电位不同的金属相互间接触时（含直接与导线相接触的金具部件），应采取特殊措施，以免引起电化腐蚀，降低接触性能。

2.2.2　基本要求

金具应满足以下技术要求：

1）	在线路运行中，金具应避免损坏导线。

2）	金具应能承受安装、维修和运行时产生的各种机械载荷，并能经受设计工作电流（包括短路电流）、运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验。

3）	装配式金具的各部件应能有效锁紧，在运行中不松脱。

4）	金具的可见电晕、无线电干扰应满足GB/T 2317.2的要求。

5）	用于带电检修的金具，设计时应考虑到安全且便于操作。

6）	与导线和地线表面直接接触的压接金具，其压缩面在安装前要保护好，防止污染。

7）	与导、地线直接接触的各种线夹及接续金具，其出线口应做成圆滑的喇叭口状，金具的结构应避免积水。

8）	应采用合适的材料及制造工艺防止产品的脆变。

9）	具有耐受大气污染的能力，且能防止在运输、库存及运行中的腐蚀。所有运行时暴露在大气中的黑色金属部件应进行热浸镀锌或用其他的相应手段防腐处理。

10）	应考虑金具的强度、冲击性能、耐久性，活动部分转动应灵活，电气接触面应接触紧密，尽量减少过电流金具的电能损失。

11）	应采取预防措施，如选用合适的原料或加工方法等，以避免电晕、无线电干扰和可听噪声等。

2.2.3　外观质量

金具的厂标、型号等标识应清晰可辨。

黑色金属铸件表面应光洁、平整，不允许有裂纹等缺陷，铸件的重要部位（指不允许降低机械载荷的部位）不允许有气孔、砂眼、缩松、渣眼、胀砂、结疤、毛刺及飞边等缺陷。

冲裁件的剪切断面斜度偏差应小于板厚的1/10；锻件、冲压件、剪切件应平整光洁，不允许有毛刺、开裂和叠层等缺陷。

锻件、热弯件不允许有过烧、叠层、局部烧熔及氧化皮存在。

铝制件表面应光洁、平整，不允许有裂纹等缺陷；重要部位（指不允许降低机械载荷的部位）不允许有缩松、气孔、砂眼、渣眼、飞边等缺陷；与导线接触面及与其他零件连接的部位（接续管与压模的压缩部位以及有防电晕要求的部位），不允许有胀砂、结疤、凸瘤等缺陷；电气接触面，不允许有碰伤、划伤、凹坑、凸起等缺陷。

铜铝件与导线的接触面应光洁、平整，不允许有毛刺或超过其板厚极限偏差的碰伤、划伤、凹坑、凸起及压痕等缺陷。

焊接件的焊缝应为细密平整的鱼鳞形并应封边，咬边深度不大于1mm，无裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

紧固件表面不应有锌瘤、锌渣、锌灰，外螺纹、内螺纹应光整，螺杆、螺母均不应有裂纹，螺杆头部应印有性能等级标记。

2.2.4　尺寸和公差

金具应采用按规定程序批准的图样制造，在供货合同图样内应标示出金具的特征尺寸。

金具的尺寸及公差，应保证金具满足规定的机械及电气性能要求。

经镀锌的金具其尺寸均为镀锌后的尺寸。

金具的尺寸公差应满足相关标准的要求。

球、窝的连接尺寸应符合GB/T 4056的规定。

对未注尺寸偏差的部位，金具的基本尺寸小于或等于50mm时，其允许极限偏差为±1mm；金具的基本尺寸大于50mm时，其允许极限偏差为基本尺寸的±2%。

在弯曲处的板件宽度尺寸极限偏差应符合GB/T 1804的规定，选用Ｖ级。

冲压件、锻件及热弯杆件基本尺寸的极限偏差应按图样要求，其未注公差按GB/T 1804的规定选用Ｖ级。

钢接续管和挤压铝管的外径及内径尺寸的极限偏差应符合GB/T 2314的规定。

2.2.5　连接与紧固

金具的连接尺寸应符合GB/T 2315的规定。在同一连板上，在不同位置施加不同载荷时，连接尺寸的设计应以较大的载荷作为基准。

受剪切螺栓的螺纹，允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的1/3。

U型挂板连接方式的挂板宽度不宜大于100mm，否则应采用整板钻孔的槽型连接型式。

金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，然后进行热浸镀锌，内螺纹在热浸镀锌前后均可加工，如果在热浸镀锌后加工应涂防腐油脂。

螺栓一般应加装开口销，不加装开口销的螺栓应露出螺母2扣。

用于承受较大机械载荷（160kN以上）的连接螺栓，其强度等级应为6.8级，螺母为6级，并符合DL/T 764.1的规定，闭口销按DL/T 764.2执行。

紧固用螺栓应符合GB/T 5780的规定，螺母应符合GB/T 41的规定，垫圈应符合GB/T 93和GB/T 95的规定。

2.2.6　制造工艺和质量控制

金具的制造应采用先进的生产工艺和设备，并满足DL/T 768.2、DL/T 768.3、 DL/T 768.5 和DL/T 768.6 的要求。

金具的生产应建立完善的质量控制管理体系（包括每道工序），产品应有可追溯性。

金具的铸造工艺应适用于批量生产，应采用金属模重力铸造、压力铸造等方式，不允许砂型铸造（重锤片除外）。

铝合金铸件的生产应把握以下环节：

1）	合金的配料成分应保证元素配成比例；

2）	合金的熔炼过程中应有效控制杂质的含量，尤其是铁的含量；

3）	对气体的排出应采取有效措施；

4）	必须经过适当的热处理，以获得所需的材料性能。

铝和铝的焊接采用氩弧焊工艺，焊接必须有坡口，以保证焊接质量，避免点焊、虚焊等缺陷。

凡是进行冷加工的部件在镀锌前均应进行退火处理。

板类连接金具应采用数控切割机加工；板件厚度为12mm及以上时，螺栓孔应采用钻孔。

2.3　分类要求

2.3.1　阻尼间隔棒

1）	基本要求。

分裂导线间隔棒宜采用阻尼间隔棒，间隔棒应能抑制导线微风振动及次档距振荡，防止不均匀覆冰或脱冰引起的相导线扭转。

除短路情况以外，在间隔棒安装位置上应能保持子导线间距的要求值。

间隔棒应能承受安装、维修和运行（包括短路）条件下的机械负荷，任何部件不能损坏或出现永久性变形。

在要求的运行条件下，应避免间隔棒线夹滑动引起导线损伤。

间隔棒应能易于安装和拆卸，而不需要全部拆散。此外，线夹应能在设计力矩下拆卸和重新安装。

线夹应能补偿导线的蠕变松弛效应，保证适当握紧而又不损伤导线。线夹内补偿导线蠕变松驰装置和线夹的材料，应有适合其工作范围的静态负荷特性。对间隔棒线夹的基本要求见表1。

间隔棒的整体机械强度必须满足短路电流向心力的要求。

表1　对间隔棒线夹的基本要求

| 项 目 | 要求值（不小于） | 项 目 | 要求值（不小于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺线握力 | 2.5kN | 线夹本体破坏载荷 | 6kN |
| 扭握力矩 | 40 Nm | 线夹间拉力、压力 | 6kN（重冰区） 4kN（非重冰区） |

间隔棒在经受水平振动7×106次、扭转振动1×106次、垂直振动3×107次的疲劳试验考核后，线夹处的导线动弯应变值均在±100((范围内；并且各部件应无松动，线夹无滑移，橡胶元件无明显磨损，线夹处导线无损伤，具体试验要求应依照DL/T 1098进行。

分裂导线—间隔棒系统的对数衰减率不小于0.04。

间隔棒线夹具有防晕性能，表面应进行必要的修光处理，不得有明显棱角、毛刺等，弧与弧连接过渡应自然、圆滑，边缘曲率半径的设计应满足GB/T 2317.2关于可见电晕的要求。

间隔棒上的橡胶材料，应能承受导线90℃的温度而不丧失其弹性性能；在40～+80℃时，应能保持其有效阻尼性能；对臭氧、紫外线辐射及其他在整个温度变化范围内的大气污染，应有足够的抗御能力。

2）	结构型式。

间隔棒宜为阻尼型，本体采用单框架或双框架结构，500kV及以上应采用双框架结构。

本体框架与线夹用螺栓连接时，应采用有效方法防止螺栓在实际运行中松动。

阻尼型间隔棒的线夹关节及夹紧导线的部位均应填充橡胶，配合尺寸应保证橡胶的固有弹性。线夹与本体之间有限位装置，可采用限位挡块或限位销。线夹关节应有足够灵活性，使线夹在导线分裂圆切线方向有±15º的活动范围。在间隔棒框架下方预留防舞装置的安装孔。

3）	材料与工艺。

导线间隔棒本体框架和线夹材料应选用优质高强铝合金材料。挡位销和夹头铰链销应采用不锈钢，铰轴采用热镀锌钢件。橡胶元件应满足表2的技术指标要求，所有材料性能应满足DL/T 1098的要求。

间隔棒的本体框架和线夹均采用压力铸造工艺生产，表面进行喷丸处理，保证外观质量。

表2　橡胶元件技术指标

| 项 目 | 技术指标 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 300%定伸强度 | ≥9.8MPa | GB/T 528《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 |
| 拉伸强度 | ≥16.1MPa | GB/T 528 |
| 拉断长伸力 | ≥350% | GB/T 528 |
| 硬度 | 67～73邵尔A | GB/T 531.1～531.2《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验》 |
| 压缩永久形度 | ≤3.5% | HG/T 3843《硫化橡胶短时间静压缩试验方法》 |
| 耐寒系数 | ≥0.2 | HG/T 3867《硫化橡胶 拉伸耐塞系数的确定》 |
| 示波弹性 | 58%～82% |  |
| 体积电阻率 | （1.1～9.5）×103Ω·cm | GB/T 2439《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》 |
| 耐臭氧老化性能（25℃，72h） | 不龟裂 | GB/T 7762《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验》 |
| 阻尼系数（40～+40℃，25Hz） | 0.1～0.4 |  |

2.3.2　悬垂线夹

1）	技术要求。

悬垂线夹一般技术条件应符合GB/T 2314的规定，并按规定程序批准的图样制造。

导线使用防晕型悬垂线夹。

悬垂线夹应考虑减少微风振动对导线、地线产生的影响，线夹应具有良好的动态特性，其船体能自由、灵活地转动，相对于回转轴的转动惯量应尽量小。

悬垂线夹应尽量减少因磁滞、涡流引起的电能损耗。

悬垂线夹与被安装的导、地线之间，应具有充分的接触面，以降低由短路电流引起的导线损伤。

悬垂线夹设计应除考虑正常的张拉应力外，在线夹出口（包括线夹内）处还应考虑弯曲应力和挤压应力。

悬垂线夹的结构型式应便于带电作业，线夹的组成部件数应减为最少，并可采用带电作业工具进行线夹的安装或拆卸。

悬垂线夹的连接装置应有足够的耐磨性，不应在长时间运行后因磨损而破坏。

悬垂线夹的线槽及压条等与导线接触的表面应平整光滑，不允许存在毛刺、凸出物及可能磨损导线的缺陷。

悬垂线夹船体的两端应呈圆滑的喇叭口形状，压条的两端应呈圆滑的曲线状。

悬垂线夹应考虑适用于安装裸导线、地线或包缠铝包带、护线条等多种使用条件。

悬垂线夹船体线槽的曲率半径应不小于导、地线直径的8倍。线夹船体的线槽半径值应满足DL/T 756的规定。

悬垂线夹对导地线的握力应满足GB/T 2314的规定。

330kV及以上电压等级护线条端部采用鸭嘴型。

悬垂线夹应提供的主要尺寸包括总长度、全高、总质量、船体单侧的最大出口角（一般不小于25°）、最小出口角（一般不大于3°，用于大跨越的线夹除外）及挂架的允许回转角（不小于最大出口角的1.5倍）。

悬垂线夹的标称破坏载荷、挂架（耳）螺栓直径及挂架（耳）开档应满足DL/T 756的规定。

2）	结构型式。

导线悬垂线夹采用提包式、上扛式或预绞式；地线悬垂线夹采用中心回转式或预绞式。提包式、上扛式和中心回转式悬垂线夹船体单侧的出口角适用范围为0°～25°，预绞式悬垂线夹单侧悬垂角适用范围为0°～15°。

3）	材料及工艺。

导线提包式和上扛式悬垂线夹本体可采用重力铸造或锻造工艺进行加工，压板应采用重力铸造工艺进行加工。

铸造导线悬垂线夹的本体和压板材料按GB/T 1173的规定，选用高强铝合金。锻造导线悬垂线夹本体材料选用按GB/T 16474的规定，变形铝合金6082。

导线预绞丝悬垂线夹中预绞丝选用铝合金。

地线中心回转式悬垂线夹本体和压条可采用重力铸造或锻造工艺进行加工。

铸造地线悬垂线夹的本体按GB/T 1348的规定，选用球墨铸铁。地线预绞丝悬垂线夹中预绞丝选用铝包钢材料。

导线悬垂线夹的U型挂板等附件采用抗拉强度不低于375MPa的钢材。所有用钢制造的附件、紧固件均采用热镀锌进行防腐处理。

2.3.3　耐张线夹和接续金具

1）	技术要求。

耐张线夹和接续金具应满足GB/T 2314的规定，其中用作电气连接的金具，其设计不得降低导线的导电能力，其中电气性能应满足如下要求：

a）	导线接续处两端点之间的电阻，不应大于同样长度导线的电阻。

b）	导线接续处的温升不应大于被接续处导线的温升。

c）	耐张线夹的载流量不应小于被安装导线的载流量。

压缩型金具设计应减少内部空腔，防止运行中潮气侵入和滞留。

压接后的导线和地线在线夹端部应不产生泡鼓和外层松散。

耐张金具和接续金具的设计，不应使安装后导线与原接触面的应力增大以致在微风振动时破坏。

耐张金具和接续金具的设计应避免应力集中，出线口内侧应做成圆弧倒角；压接管端部的拔稍长度不小于导线的直径。

耐张金具尾部应采取防水措施。

用于修补导线机械、电气性能的金具，应说明所能补修的损伤范围。

耐张线夹本体压缩区段应刻有清晰的指示标志。铝管表面应光滑平整，不应有裂纹、划伤、剥层及碰伤等缺陷。

耐张线夹、接续金具握力强度应满足GB/T 2314的要求，其与导线、地线计算拉断力之比不应小于表3的规定。

表3　耐张线夹、接续金具握力与导线、地线计算拉断力之比

| 金 具 类 别 | 百分比（%） | 金 具 类 别 | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩型耐张线夹、接续金具 | 95 | 螺栓型耐张线夹 | 90 |
| 预绞式耐张线夹 | 95 | 楔型耐张线夹 | 90 |

2）	结构型式。

导线耐张线夹采用整体式液压型耐张线夹。引流板开口应符合图样要求，平面度不大于30μm，表面粗糙度Ra不大于3.2。外侧面应平整、无划伤，周边光滑。引流管的平板端与引流板的装配公差为0.5mm。耐张线夹钢管中心同轴度公差小于0.5mm，钢管出口端应去刺、倒圆角。

导线接续管中钢管采用镀锌钢管，钢芯采用搭接方式。

地线耐张线夹采用预绞式或液压式，地线接续管采用镀锌钢管。

500kV及以上电压等级引流板应采用双板型式。

3）	材料与工艺。

导线接续管和耐张线夹用本体材料按照GB/T 3190的规定执行，其中选用铝纯度不低于99.5%的热挤压成型或拉拔铝管，不允许铸造。铝管强度不小于80MPa，铝合金管强度不小于160MPa，铝（铝合金）管延伸率不小于20%（12%），铝（铝合金）管的布氏硬度HB应不大于25，超过25时必须进行退火处理。铝（铝合金）管其他技术条件要求应符合GB/T 4437.1的规定。引流板按照GB/T 3880.1~3880.3的规定执行。

引流线夹选用铝纯度不低于99.5%的热挤压成型铝管。导线耐张线夹钢锚和接续管的钢管按GB/T 699的规定，牌号为10号钢，或采用GB/T 700的规定，牌号为Q235A，含碳量不超过0.15%，成品硬度HB不大于137。钢锚应采用整体锻造工艺加工，非加工表面钢印深度不大于1mm，宽度不大于3mm，不允许有裂纹、剥层及氧化皮存在。钢锚采用热镀锌防腐，钢管孔镀锌后应回锌。

750kV引流板与引流管装配应采用过盈配合工艺，且双面施焊。

地线预绞式耐张线夹的预绞丝采用铝包钢，心型环采用球墨铸铁或铸钢，并进行热镀锌。地线接续管按GB/T 699的规定，牌号为10号钢，或采用GB/T 700的规定，牌号为Q235A，含碳量不超过0.15%，成品硬度HB不大于137。

2.3.4　均压环、屏蔽环和均压屏蔽环

1）	技术要求。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环应具有足够的机械强度和刚度，能承受不小于2kN的静态机械载荷，应保证环体和连接支架不得因风振动引起松脱或疲劳损坏。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环应满足电晕要求。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环与绝缘子串金具的连接应方便可靠。

2）	结构型式。

均压环采用闭口型式。

均压屏蔽环采用跑道型，结构型式为圆环型或两侧轮型。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环结构型式、尺寸及布置位置应满足DL/T 760.3及《国家电网公司输变电工程通用设计——输电线路金具图册》相关要求。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环管径管表面电位梯度必须小于产生电晕的临界电位梯度。330～750kV均压环和均压屏蔽环管径在不同海拔下应不小于表4的要求值。

表4　330～750kV均压环和均压屏蔽环管径在不同海拔下的限值

| 电压等级 | 海拔（m） | 1500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330kV | 管径（mm） | 32 | 40 |
| 500kV | 管径（mm） | 50 | 60 |
| 750kV | 管径（mm） | 80 |

3）	材料与工艺。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环应采用采用铝管制造，环的支撑架采用牌号不低于1015A的铝棒制造。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环的支架与环体采用氩弧焊连接，焊缝应光滑，均匀一致，不得有裂纹、弧坑、烧穿、焊缝间断等缺陷。

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环应采用铝管弯制，应避免管体开裂、严重变形等缺陷，管弯曲变形量在外径的±3%范围内，管子弯曲直径公差为±2mm。开口处加装的球体表面粗糙度应与铝管一致。

2.3.5　连接金具

1）	连塔金具。

连塔金具设计时应考虑在两个正交的方向上灵活转动，还应考虑上部与塔连接处的磨损问题，连塔端强度应比设计标称强度高一级。

连塔金具材料通常采用抗拉强度不小于500MPa的钢材锻造，如35号等。连塔金具应整体锻造，并进行正火处理。与连塔金具配套的螺栓强度等级至少为6.8级，螺母为6级。

在同一条输电线路中考虑到简化杆塔挂点的结构类型，减少杆塔挂点材料的种类，应对连塔金具的连塔端进行统一设计。

连塔金具为U型挂环时，其标称破坏载荷应比第二金具高一个等级，与之相连的U型挂环的开口相应加宽一个等级。

2）	联板

悬垂联板和耐张联板的设计应保证满足以下条件：

a）	强度等级与绝缘子的强度匹配；

a）	分裂导线的电气间隙不得改变；

c）	载荷通过连板均匀一致地分配到每联绝缘子；

d）	考虑线路运行时绝缘子串风偏的影响；

e）	连接在联板上的金具在转动时不得与板相碰，安装有导线的悬垂线夹可在垂直导线的平面内自由摆动±15°。

3）	球头挂环和碗头挂板。

球头挂环和碗头挂板均应整体锻造，并进行正火处理。球头挂环和碗头挂板的材料采用抗拉强度不低于500MPa，屈服强度与极限强度之比不大于0.75的材料。

4）	U型挂环和直角挂板。

标称破坏载荷为320kN及以上的U型挂环和直角挂板采用整体锻造。材料选用抗拉强度不低于500MPa且屈服强度与极限强度之比不大于0.75的材料。

5）	其他连接金具。

其他连接金具应符合GB/T 2314的规定。

2.3.6　防振锤

1）	技术要求。

防振锤的技术要求按DL/T 1099的规定执行。谐振频率小于或等于15Hz时，频率分散范围为3Hz；谐振频率大于15Hz时，频率分散范围为20%。功率特性曲线上相邻的峰谷比值不大于5。线夹对导地线的握力不小于1.5kN，锤头对钢绞线的握力不小于5kN，线夹对钢绞线的握力不小于2.5kN。对于螺栓型线夹，用1.1倍供方推荐的力矩拧紧螺栓，经数次装、拆后，螺纹应连接有效，且线夹的所有部件不得损坏，线夹内导地线无损伤。将力矩增加到供方提供的最大力矩值，螺纹部分和线夹的其他部件不得损坏。

防振锤锤头外表光洁、圆滑，防振锤可见电晕、无线电干扰和可听噪声在GB/T 2317.2要求的限度内，具有防晕性能。

防振锤具有良好的机械性能和耐疲劳性能，在运行过程中不滑移、锤头不脱落、各部件不松动。在运行寿命内应保持其使用功能。

防振锤在线路施工建设时和带电运行条件下应便于在导、地线上拆除和安装。

防振锤在安装、拆除及运行条件下，不应对导线、地线产生损伤。

钢绞线与锤头的连接方式不允许采用焊接的方式。

2）	结构型式。

防振锤线夹可采用压盖式、铰链式或预绞式。

3）	材料及工艺。

防振锤的锤头采用铸钢或锌铝合金，并进行热浸镀锌处理。

导线防振锤线夹采用铝合金材料制造，应符合GB/T 1173的规定。

地线预绞式防振锤的预绞丝采用铝包钢材料。

防振锤的钢绞线应符合YB/T 4165的要求，钢绞线单线抗拉强度不低于1520MPa，绞合节径比不大于11，在不采取任何措施的情况下切割的镀锌钢绞线不应散股、锈蚀。

2.3.7　跳线（软跳线、铝管式刚性跳线，笼式刚性跳线）

1）	技术要求。

跳线应具有良好的电气性能，满足导流要求，电气连接部件不应降低跳线的导电能力。通过金具的连续额定载流量，在允许的温度下不小于回路的额定电流值。

跳线应能经受安装、维修和运行时产生的各种机械荷载，并能经受工作电流（包括短路电流）运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验。

刚性跳线的水平段应有足够的悬挂点，并装配有跳线绝缘子串。

750kV铝管式刚性跳线铝管两端安装屏蔽环，屏蔽环管径为80mm；悬吊绝缘子串安装均压环，管径为80mm。

刚性跳线应满足刚度要求。

2）	结构型式。

刚性跳线有笼式刚性跳线和铝管式刚性跳线两种类型。悬挂方式采用斜拉杆式或绝缘子串进行悬挂。

笼式刚性跳线结构型式：杆塔两侧耐张串的连接采用软导线；刚性部分采用钢管骨架和间隔棒支撑的结构形式；软线部分安装等径刚性间隔棒进行支撑，采用子导线间距逐步缩小的刚性间隔棒。

铝管刚性跳线结构型式：杆塔两侧耐张串的连接采用软导线与铝管相连接的型式；在跳线的刚性部分使用两根平行铝管作为导流体，中间安装多个间隔棒；软导线部分采用等径刚性间隔棒。

跳线中采用的间隔棒均为刚性间隔棒。

3）	材料及工艺。

a）	笼式刚性跳线。

跳线钢管骨架按GB/T 8162的规定执行，采用Q235钢管。钢管之间采用法兰盘方式连接。与钢管相连的悬吊金具按GB/T 2315的规定执行。

笼式跳线间隔棒夹头采用铝合金铸造，线夹内衬保护导线用的橡胶垫。

b）	铝管式刚性跳线。

铝管式刚性跳线用铝管应按GB/T 4437.1的规定，选用热挤压成型铝合金管。

铝管间的间隔棒按GB/T 1173的规定，选用铸造铝合金以重力铸造工艺制造。铝管式跳线软线部分间隔棒夹头采用铝合金铸造，线夹内衬保护导线用的橡胶垫。

铝管两端与软跳线的连接部分的引流板部件应按GB/T 3190的规定，选用铝纯度不低于99.5%的热挤压板，或按GB/T 3880.1的规定，选用铝纯度不低于99.5%的热挤压板。

铝管的连接采用加装衬管工厂焊接、现场组装的方式；两端连接金具均用铝板焊接而成。

螺栓紧固导线连接方式应保证长期运行可靠连接要求，采取措施满足电晕要求。

软跳线与铝管连接的引流金具备有双板式（开口）的接合面。

铝管终端部线夹采用焊接型式。

3　试验

3.1　一般规定

对于金具的试验及检验要按照相关标准及技术规范书进行。试验应在制造厂进行，或买方指定的检验部门完成。所有试验费用应由卖方承担。

金具试验包括抽样试验、型式试验和例行试验。

3.2　抽样试验

抽样试验的目的是证实材料和产品的性能。抽样试验按批进行，在一批金具中随机抽取试验样品。抽样的方法和抽样数量按GB/T 2317.4的相关规定执行。热镀锌锌层检验的抽样数量按DL/T768.7的规定执行。抽样试验项目见表5，表中“○”表示进行该项试验。

表5　金具试验的项目及型式试验样品数量

| 序号 | 试验项目 | 悬垂线夹 | 连接金具 | 耐张线夹 | 接续金具 | 防护金具 | 型式试验样品 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 | 型式 | 抽样 | 例行 |  |
| 1 | 外观 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 |
| 2 | 尺寸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 |
| 3 | 组装 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | 3 |
| 4 | 热镀锌锌层 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 |
| 5 | 非破坏性试验 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6 | 破坏荷载 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○b | ○b |  |  |  |  | ○ |  |  | 3 |
|  | 握力 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 3 |
| 7 | 电阻 |  |  |  |  |  |  | ○a |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 温升 |  |  |  |  |  |  | ○a |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 热循环 |  |  |  |  |  |  | ○a |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | 电晕及无线电 干扰 | ○c |  |  |  |  |  | ○a,c |  |  | ○c |  |  | ○c |  |  |  |

注　a 仅用于压缩型。

b 仅用于螺栓型及楔形耐张线夹。

c 用于额定电压330kV及以上的金具。

3.3　型式试验

金具必须进行型式试验以检验金具的性能是否满足设计要求。

金具型式试验必须在具有相应资质的质量检验机构进行。

金具型式试验报告是生产商参与产品报价的不可或缺的重要资质文件。在投标时，生产商必须提供所有已经完成的型式试验报告；在产品供货前，生产商必须提供所供产品的型式试验报告。

金具型式试验的试验项目和样品数量见表5。

防振锤、间隔棒和悬垂线夹还需满足DL/T 1099、DL/T 1098、DL/T 756规定的其他试验要求。

3.4　例行试验

例行试验的目的是验证金具是否符合专门的技术要求，在每个金具上进行。试验不应损坏金具。例行试验的试验项目见表5。

3.5　试验方法

3.5.1　金具外观检查按GB/T 2314进行。

3.5.2　金具尺寸测试和组装按相关图纸进行。

3.5.3　热镀锌锌层试验按DL/T 768.7进行。

3.5.4　连接金具（除悬垂联板和耐张联板）进行保证荷载非破坏性试验，试验方法按GB/T 2317.1进行，保证荷载取值为连接金具的40%标称破坏载荷。

3.5.5　悬垂线夹、连接金具和耐张线夹的破坏载荷试验按GB/T 2317.1进行，悬垂线夹、耐张线夹及接续金具的握力试验按GB/T 2317.1进行。

3.5.6　耐张线夹和接续金具的电阻、温升和热循环试验按GB/T 2317.3进行。

3.5.7　电晕和无线电干扰试验按GB/T 2317.2进行。

3.5.8　间隔棒机械试验项目包括机械强度试验、垂直振动疲劳试验、扭转振动疲劳试验、水平振动疲劳试验和系统振动对数衰减试验，试验按DL/T 1098进行。电晕和无线电干扰试验见3.5.7。

3.5.9　防振锤机械试验项目包括机械性能试验、功率特性试验、振动疲劳试验和防振效果评估试验等，试验按DL/T 1099进行。电晕和无线电干扰试验见3.5.7。

4　工厂检验、监造及成品检验

4.1　工厂检验及监造

4.1.1　卖方应在工厂生产开始前7天用信件或电传通知买方。买方将派出代表或监造工程师到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

4.1.2　买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和地方，卖方应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查卖方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量而负担的责任。

4.1.3　在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排检验。

4.1.4　除非买方用书面通知免予检验，则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本技术规范中所规定的全部检验之后，才能发运货物。

4.1.5　货物装运之前，应向买方提交6份出厂试验报告的复制件。包括原材料质量保证文件和复检报告，以及检验项目包括尺寸、外观、破坏载荷和镀锌层质量等的出厂检验报告。

4.2　成品检验

4.2.1　在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到货物的数量进行核对，并在装运和卸货时对货物进行外观检查。

4.2.2　若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。

4.2.3　当货物到达施工现场，在拆除包装前6天内，买方应书面通知卖方到现场当面进行检查。若卖方未按规定时间到达现场或书面答复不派人参加开箱检验，买方将单独开箱检验。如发现金具的质量和规格等与合同不符，责任由卖方承担，卖方应及时免费更换，否则买方将根据合同条款向卖方索赔。

4.2.4　根据相关管理规定，买方将对金具进行抽样检验。抽样试验委托有资质的质检机构进行。试验项目和抽样数量参照GB/T 2317.4进行。抽样前7天通知卖方，若卖方不参加或未按时到达，卖方应认可买方抽样检验的结果。样品由买方负责发至检验机构。如抽样检验合格，费用由买方承担。如第一次抽样检验不合格，则进行第二次加倍抽样检验，如不合格则将拒收此批货物，且无论检验合格与否卖方将承担全部检验费用。

5　标识与包装、运输及交货

5.1　概述

金具的标识与包装应符合最新的国家标准或行业推荐标准的要求，并具有良好的防振、防锈、防盗等保护措施，木制品应有植物检疫证及其他相关证明，包装应使得金具在运输、储存、装卸以及在现场安装中免于一切损伤，否则卖方将承担金具损坏、丢失的责任和经济损失。包装箱的结构尺寸和包装形式应符合相关工程的合同规定和招标文件要求。交货数量及提交的资料应符合交货计划和合同规定的质保资料的要求。

5.2　标识与包装要求

5.2.1　标识

产品上的标记应能保证对金具每个部件的系列进行有效跟踪。

金具必须按图样的规定，做出清晰的永久性的标记，包括金具的识别标记（型号）和制造厂识别标记（厂标）等。

标记方法及要求：

1）	金具的标记部位明显；

2）	用铸造方法生产的金具，应在铸造时一并铸出标志，凹字应与金具表面在同一水平上，外加凸槽加框；

3）	用冲压或锻造方法生产的钢制金具应在热浸镀锌前压出标记，铝制品金具应采用压印法标记。

对压缩型金具应作压起迄点位置的标记，对预纹丝制品应有安装起始位置标记。

5.2.2　包装

所有金具的包装应按照GB/T 2317.4的有关规定执行，金具的包装必须保证在运输中不致因包装不良而损伤金具。其包装的材质必要时可由供需双方商定，并满足但不限于以下条件：

1）	卖方应对货物的包装和运输到合同交货地负责。

2）	卖方应设计合理的包装方式，使包装能保护货物在运输过程中不受到损坏。

3）	作为导电体的金具，必须在图样规定的电气接触表面上涂以导电脂，并加套保护；铜、铝管状金具应将管口封堵，以防止在运输和储藏中弄脏或受到损伤。

4）	包装应有足够的强度能在短途搬运货场储存和装车、装船中承受正常搬卸。应装有适当的衬垫、保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。

5）	每件包装体总质量不宜超过50kg。

6）	每件包装体应附有技术检验部门及检验员印章的产品合格证及必要的技术文件。

7）	根据用户要求卖方应提供有关金具组装及使用注意事项的说明书。

8）	全部包装箱应标记清楚和正确，以保证安全地到达目的地，并避免产品丢失或包装错误的可能性。每一包装箱应用不能抹除的墨水标记或用模板印刷上全部标记。

9）	包装上的标记应标明卖方名称和收货单位名称、项目名称、产品名称、型号数量、包装及毛重、到达的目的地以及其他必须的资料。

5.3　装运及交货

卖方应负责将金具运到合同指定的目的地，并保证金具在运输过程中不受损坏。

在每个包装箱的外部均应有防颠倒等指示性标记。

除合同条款的规定外，货物在装运后24h内，将装运通知单及时给买方。

6　技术服务

卖方应提供必要的现场服务。

卖方在工程现场的服务人员称为卖方的现场代表。在产品进行现场安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，供买方认可。卖方应在生产前就现场供货具体事宜与买方或施工单位进行有效沟通。

卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以配合安装、调试、投运等其他各方面。卖方应指定一名本工程的现场代表，其作为卖方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与现场代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应有至少一名现场代表留在现场。

附  录  A
供 货 业 绩 表

投标人名称：

| 序号 | 工程名称 | 导线型号 规格 | 供货数量 千米数 | 供货时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注　1. 本表所列业绩均须提供最终用户证明材料（销售合同、运行证明）。

2. 证明材料中销售合同供货范围应涵盖串内金具（导地线悬垂串、导地线耐张串、导线跳线串）和档内金具（防振锤、间隔棒、护线条、接续管和补修管）。

3. 工程名称应包含电压等级。

附  录  B
工艺控制一览表

| 工 艺 环 节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锻造工艺 |  |  |  |
| 重力铸造工艺 |  |  |  |
| 压力铸造工艺 |  |  |  |
| 铝制品焊接工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |
| 热处理 |  |  |  |

附  录  C
主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 台数 | 进厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附  录  D
主要试验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 台数 | 进厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附  录  E
主要原材料产地清单

| 序号 | 材 料 名 称 | 型号 | 特性/指标 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注　本表所列材料应同时提供供应商的资质证明文件。

附  录  F
主要外协件产地清单

| 序号 | 外协件名称 | 型号 | 特性/指标 | 供货商 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注　本表所列材料应同时提供供应商的资质证明文件。

附  录  G
本工程人力资源配置表

| 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 本工程岗位职责 | 本工程岗位工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附  录  H
产  品  清  单

| 所供各类金具的总数量 | （填写绝缘子串名称） | （填写绝缘子串名称） | （填写绝缘子串名称） | （填写绝缘子串名称） | （填写绝缘子串名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （填写串型 型号） | （填写串型 型号） | （填写串型 型号） | （填写串型 型号） | （填写串型 型号） |
|  | （填写串型 数量） | （填写串型 数量） | （填写串型 数量） | （填写串型 数量） | （填写串型 数量） |
| 1 | （金具元件 名称） | （填写金具型号） |  |  |  |  |  |
| 2 | （填写） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |