河北邯峰发电有限责任公司W火焰锅炉抽高温炉烟降NOx技术研究项目控制电缆

询价采购文件

采购编号：

| 采购人 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 西安热工研究院有限公司 |
| 日 期 | ： |  |

目 录

第一章 采购公告	3

第一章 采购公告	4

1. 采购条件	4

2. 项目概况与采购范围	4

3. 供应商资格要求	4

4. 采购文件的获取	4

5. 响应文件的递交	5

6. 发布公告的媒介	5

7. 联系方式	5

第二章 供应商须知及前附表	6

供应商须知前附表	7

1. 适用范围	8

2. 定义	8

3. 询价费用	8

4. 现场踏勘	8

5. 采购文件的构成	8

6. 采购文件的澄清、修改、补充	9

7. 编制基本要求	9

8. 语言和计量单位	10

9. 报价	10

10. 报价货币	10

11. 响应保证金	10

12. 采购有效期	11

13. 响应文件递交截止时间及地点	11

14. 响应文件的修改和撤销	11

15. 询价小组	11

16. 开启响应文件	12

17. 评审方法	12

18. 确定成交供应商	12

19. 采购结果公告	12

20. 成交通知	12

21. 签订合同	12

22. 其他需要补充的内容	12

第三章 评审办法	13

一、总则	13

二、评审方法	13

三、评审程序	13

四、推荐成交供应商	14

第四章 合同条款及格式	15

第五章 采购需求	21

第六章 响应文件格式	22

一、授权委托书	25

二、报价部分	26

三、商务部分	28

四、技术部分	29

第一章 采购公告

第一章 采购公告

控制电缆  采购公告

采购编号：

## 1. 采购条件

本项目 河北邯峰发电有限责任公司W火焰锅炉抽高温炉烟降NOx技术研究项目  采购人为   西安热工研究院有限公司        ，资金来源为    自筹     ，该项目已具备采购条件，现对  控制电缆   进行合格供应商邀请询价。

## 2. 项目概况与采购范围

河北邯峰发电有限责任公司位于邯郸市峰峰矿区义井镇，本次采购项目为河北邯峰发电有限责任公司W火焰锅炉抽高温炉烟降NOx技术研究项目控制电缆，交货地点为河北邯峰发电有限责任公司（邯郸市峰峰矿区义井镇），接到中标通知后7天内发货，具体规格型号见报价清单。

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：无。

3.2.2 业绩要求：无。

3.2.3 是否允许联合体：否。

3.2.4 是否接受代理商：只接受电缆生产厂家，不接受代理商。

3.2.5 应具备的其他要求：无。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从     年   月   日  时起至    年    月   日  时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：       元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：     年   月   日    时    分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 西安热工研究院有限公司 | 采购代理： | 西安热工研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  | 地 址： | 陕西省西安市雁翔路99号博源广场A座 |
| 邮 编： |  | 邮 编： | 710054 |
| 电 话： |  | 电 话： | 18792445362 |
| 电子邮箱： | wangbiao@tpri.com.cn | 电子邮箱： | gaohaolong@tpri.com.cn |
| 联 系 人： | 王彪 | 联 系 人： | 高豪龙 |

年   月   日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | □不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在____年____月____日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | 无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | 无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | 人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | 无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：__ __年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：__ __年 月 日 时 分 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：__ __年 月 日 时 分 |
| 16.2 | 谈判时间及地点 | 谈判开始时间__ __年 月 日 时 分 谈判地点： 电话谈判 |
| 21.3 | 履约担保 | 不提供 □提供，履约担保金额： 总合同额的10% 履约担保形式： 履约保函 |
| 22 | 其他需要补充的内容 |  |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《西安热工研究院有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《西安热工研究院有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

采购合同

甲方：西安热工研究院有限公司               主合同编号：

乙方:                                        签订地点：西安

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，并结合项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就有关事宜达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

- 合同标的

乙方按照甲方要求，向甲方提供保质保量保工期的合同标的。（可以回车增填写行）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价:￥ 元（大写： 元整）含13%税及运保费等 |

（1）本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具等）、技术资料、技术服务（含现场服务）等费用，还包括合同设备的运杂费、运保费、税费等本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作的费用。

（2）质量技术标准：本合同所供货物，应符合本合同技术协议和合同其他条款的规定。

（3）乙方所供货物的随货资料，应包括（但不限于）发货清单、设备运行和维护说明书（如有）、合格证、材料材质证明书（如有）及其他质量证明文件一正一副（材料材质证明书必须加盖供货单位公章），否则将不予验收或视产品不合格处理。

（4）在合同执行过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中未列出而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的保证要求所必须的，均应由乙方将其补上，且不发生费用问题。本合同总价在合同有效期内为固定不变价。

（5）质保期：指项目业主签发临时验收证书之日起至业主签发最终验收证书之日止。【或设备安装调试合格正常运行后12个月或到货后18个月。(以先到为准)】

二、货物交运验收

（1）运输：乙方负责包装和运输，包装应适合长途运输和储存，费用均由乙方承担。

（2）交货时间：接到中标通知后7天内发货（交货时间如有调整，甲方提前2周通知）

（3）交货地点： 邯峰电厂（邯郸市峰峰矿区义井镇）

三、 付款方式

1预付款：无

2到货验收款：最后一批货到现场，且收到合同总价100%增值税发票，经审核无误60日内将合同总价的90%支付给卖方；

3质保金：自设备运行一年后无设备问题一次付清合同额的10%。

四、 违约责任

1乙方保证其供应的本合同设备的质量是优良的、全新的和可靠的。符合工艺、安全运行和长期操作使用的要求，并符合本合同技术协议和合同其他条款的规定。

2乙方保证竣工图纸和技术文件是完整、清晰和正确的。

3在保证期内，如果发现乙方所供设备有缺陷或不符合合同规定时，甲方有权向乙方提出索赔。

4乙方接到甲方索赔函后，应立即修理或无偿换货，并负担由此产生的到安装现场的风险和运费。如乙方对索赔有异议，应在接到甲方索赔函后二个星期内提出商议，双方应另行协商。如果乙方在上述期间内没有答复，索赔将被认为接受。

5如果不是由于甲方原因或甲方没有要求推迟交货而乙方未能按本合同规定的交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按合同设备运达甲方指定地点计算，每迟交一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。如果乙方未能按本合同的约定使本合同项下的标的物达到验收标准，每延误一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。如果因乙方延误给甲方造成的损失（包括工期损失）大于上述违约金，甲方有权就超出部分继续向乙方追索。

6 乙方支付迟交货违约金并不免除其继续交货的义务。乙方逾期交货，超过（15天）的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金。违约金按合同总价款（30%）计算。当违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失，其损失包括直接损失和间接损失。

7如果乙方提交的标的物不符合约定，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行修理、更换；如果乙方未派人到现场免费维修和/或免费更换，在问题存续期间，乙方需每天向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。甲方也可选择以退货、降价、解除合同等方式解决和/或要求乙方赔偿损失。

8如果乙方应向甲方承担违约金或赔偿责任，甲方有权从任何一笔付款中扣除。乙方向甲方支付违约金的行为并不免除乙方在本合同下应履行的义务。

9本合同执行期间，如果乙方提供的货物有缺陷和资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起的10天内，否则，每延误一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。

10质保期内，如发现乙方提供的设备有缺陷或损坏，甲方有权向乙方提出要求修理或更换，如有异议，乙方应在收到甲方索赔要求后的两个星期内提出协商意见，由双方商定。如属乙方责任，或在必要的情况下甲方可凭中国商品检验局等具有检测检验资格的检验机构出具的检验证书向乙方提出索赔。乙方在收到甲方索赔证书后，应立即无偿修理、换货或请求甲方安排大型修理或向甲方赔款（由双方商定），包括由此产生的到安装现场的换货费用、运费、保险费。

11质保期内,因设备质量问题而造成事故，乙方除承担赔偿责任外，还应按每出现一次事故扣合同款0.5%的标准承担违约责任。(如有较严重的质量问题而厂家不能按要求配合，视为一次事故)。

12乙方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

13知识产权及免责。乙方应保证，其所售予甲方的设备，均已合法地获得并有效适用于甲方所在国家和地区的所有有关知识产权的规定，若甲方因购买和使用乙方所售予甲方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到甲乙双方所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，乙方应承担甲方因此而遭受的一切损失。

14如果乙方所供应的设备在技术上、质量上不能满足本合同及附件技术协议的要求，无法适用于本工程，则视为乙方构成根本违约，甲方在该等情形发生后有权选择下列处理方式：

（1）随时有权书面通知乙方终止本合同，由此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方已付货款、业主对于甲方的处罚、甲方根据其与业主所签合同正常履行后所获得的预期利益）均由乙方无条件承担，同时，乙方还应向甲方承担本合同金额30%的损失。如果上述措施仍无法弥补甲方损失的，乙方承诺将无条件的继续予以补偿。本合同其他条款约定的乙方的违约责任并不包括于本款，应当各自独立适用，不能相互替代。

（2）甲方要求乙方继续履行的，则乙方应积极配合对其所供应设备进行修理，以满足技术协议，并承担在此阶段给甲方所造成的实际损失。如果乙方的维修工作无法满足甲方或业主的要求，则甲方随时有权终止本合同，并按照（1）款的约定要求乙方承担损失赔偿及违约责任。

五 其他事项

- 合同纠纷解决：

1）双方友好协商；

2）经协商后仍不能达成协议时，依法向甲方所在地人民法院提出诉讼。

- 合同份数：本合同壹式五份，甲方执四份，乙方执一份，具同等法律效力。

- 未尽事宜：甲乙双方经协商一致，可订立补充条款和附件，补充条款和附件是本合同不可分割的一部分。

| 甲方：西安热工研究院有限公司 | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人或授权代表： | 法人或授权代表： |
| 地址：西安市雁翔路99号博源科技广场A座 | 地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 帐号：102800213518 | 帐号： |
| 联系人: 王彪 | 联系人： |
| 电话：029-82002391 | 电话： |

供 货 安 全 协 议

甲方：西安热工研究院有限公司

乙方：

为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方在货物运输服务过程中，涉及的货物运输、现场装卸及到厂交接的安全生产责任，确保货物运输、人员及设备安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律、法

规及电力安全生产相关规定，针对河北邯峰发电有限责任公司W火焰锅炉抽高温炉烟降NOx技术研究项目控制电缆采购合同，经甲乙双方协商，签订本协议。

一、甲乙双方的责任和义务

1．遵守安全生产法律、法规、货物运输安全规程及电力安全生产相关规定，认真履行安全生产责任制，做好货物运输及交接的现场安全工作，避免人身伤害和设备事故发生。

2．货物抵达厂区（现场）的交接及卸车过程发生人身伤害、设备损坏等事故（包括一方责任造成对方人员、第三方人员伤害等），应首先抢救伤员，采取措施防止事故扩大，同时必须保护事故现场，在规定的时间要求，将事故情况报告各自的上级主管部门，并根据国家的相关规定，配合有关部门进行调查。

二、甲方的安全责任

1．甲方或业主安全管理人员可随时检查、监督乙方在进入厂区后的人员和车辆安全状态，对乙方货物交接过程中的违章作业、野蛮装卸等违章行为有权做出停止作业、责令整改的处罚。

2．对乙方不称职的货物运输人员，有权提出更换。

三、乙方的安全责任

（一）安全管理目标

1．不发生人身死亡事故及群伤事故；

2．不发生恶性误操作事故；

3．不发生主设备损坏事故；

4．不发生一般及以上设备事故；

5．不发生一般及以上火灾事故；

6．不发生一般及以上交通事故；

7．不发生一般及以上环境污染事故;

8．现场隐患整改率达到100％，杜绝出现重大隐患；

9．现场火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100％；

10．保证供货在施工期间不损坏项目单位的设备、设施，不影响项目单位正常生产。

（二）安全管理要求

1．乙方应确保在货物运输、现场装卸及到厂交接过程不发生人身伤亡事故、设备损坏事故、环境污染事故等事故；货物交货期间不损坏项目单位的设备、设施，不影响项目单位正常生产。

2．乙方对货物运输全过程的安全负全面责任，承担包括（但不限于）由于自身管理不善、或因乙方运输人员过错所造成的人身伤亡、设备损坏以及一切责任事故的全部责任。

3．乙方应为从业人员配备合格的劳动防护用品、用具。

4．乙方应做好货物运输人员的安全交底工作。所有被交底人员要熟悉、掌握交底内容和要求并有签字备案。

5．乙方应及时识别货物运输及现场卸货作业过程中的危险有害因素，采取有效的货物运输安全措施，避免事故的发生。

6．乙方对因本供货合同需要租赁、借用第三方运输设备，负有全部安全责任。应加强对第三方安全监督，认真核查其设备的安全措施；还必须对操作人员的安全资质、资格认真核查并备案。有必要签订相应的安全协议，明确安全责任与义务。

7．乙方应采取有效管控措施，管理货物运输人员，防止货物运输人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和责任由乙方负责。

8．负责货物运输、装卸以及派往甲方服务人员的工伤保险和其他有关商业保险，费用由乙方自行负责。

（三）包装、运输、装卸要求

1．货物的包装必须与运输方式相适应，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中或者装卸货过程中发生的任何货物、设备损坏或人员伤亡均由乙方负责。

2．乙方应加强运输车辆的安全管理，车辆不得无资质运输、超限超载。

3．装车时堆放货物整齐有序，并采取有效措施防止物体坍塌滑落，同时应保证解绳时货物不会出现意外滑落。堆放货物不得歪斜，对易滑动货物要用木块垫塞以防止滑落。合理配重，绑扎牢固。

4．乙方运输车辆在到货前一天通知甲方，货物抵到电厂进厂位置时，应首先与甲方现场经理取得联系，征得甲方同意，并经甲方对运送车辆和货物的安全状态进行检查，确认正常，办理相关手续后才能进入现场。

5．货物运送车辆必须具有安全防护措施，以防止货物在运输途中和现场卸货时发生滑落及其他不安全事件，无安全防护措施不得进入厂区和现场。运送车辆和货物缺少安全措施（如货物码放凌乱、平板车辆运输无立杆、货物绑扎用麻绳等）不得进入厂区和现场卸货，货物倒运需在厂区以外的场地进行。

6．运输车辆进入厂区后，要严格遵守电厂相关规定，按照业主和甲方规定的运输路线、行车速度和指定的卸货场地进行作业。进场行驶途中应加强监护，以防超宽超高车辆碰撞刮擦。

7．运输车辆到达甲方指定的卸货场地后，待甲方现场经理联系相关专业施工队伍进行货物的装卸。卸车时必须利用器械稳定车辆，严禁车辆来回晃动。卸货作业前由交货方和卸货方共同对运送车辆和货物的安全状态进行安全检查，确认安全后才能解开货物的捆绑设施（捆绑钢丝绳、拉链等），进行卸货吊装作业，以防发生意外事故。

8．货物运送人员在进入现场后需佩戴个人安全防护用具（如安全帽等）。未佩戴安全帽、穿戴不规范者不允许进入施工现场。

9．乙方在交货过程中要接受业主和甲方的安全监督。对因乙方的责任造成设备损失及人身伤亡等影响生产施工和安全生产目标的行为，必须接受业主和甲方的考核，并承担相应的法律责任。

四、发生事故及违章违规的处罚

1．乙方在供货过程、现场发生违章违规作业、人身伤亡或其他事故时，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额从合同款中扣除，并以书面形式通知乙方。

2．凡在供货中由于乙方原因发生事故时，经认定责任由乙方负责，除扣除相应的合同款外，造成的全部经济损失由乙方自行承担；造成甲方损失的，损失由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。甲方以书面形式通知乙方，扣除的主要项目和比例如下：

1）发生由于乙方责任造成的人身死亡事故及群伤事故、恶性误操作事故、主设备损坏事故、一般及以上设备事故、一般及以上火灾事故、一般及以上交通事故、一般及以上环境污染事故，每发生一项次扣除合同款的5%。

2）发生由于乙方责任造成的人身重伤事故，每发生一次扣除乙方合同款的2.5%。

3）发生由于乙方责任造成的人身轻伤事故，每发生一次扣除乙方合同款的1.5％。

3．如果合同款的5%扣除后，仍需继续处罚的，处罚金额从剩余的合同款中扣除。

4．凡在供货过程中由于乙方原因或乙方委托的第三方原因发生事故时，经认定责任由乙方或乙方委托的第三方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担；造成甲方损失的，损失由乙方承担，同时乙方还应承担相关法律责任。

5．对乙方人员在现场工作中的违章、违规行为进行处罚的，罚款部分从乙方的合同款中扣除，并以书面形式通知乙方。

6．由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤亡、设备损坏等，由责任方承担相应责任，并赔偿因此造成的对方或第三方全部经济损失。

7．其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。

五、其他条款

1．本协议作为供货合同附件，与供货合同具有相同法律效力，甲乙双方都受本协议的约束。

2．本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方盖章有效。全部货物到达现场经验收合格移交施工单位后，本协议效力即自行终止。

甲      方：（盖章）                      乙      方：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

或                                        或

委托代理人：                             委托代理人：

年    月   日                              年    月   日

第五章 采购需求

详见报价表清单。

第六章 响应文件格式

河北邯峰发电有限责任公司W火焰锅炉抽高温炉烟降NOx技术研究项目控制电缆采购

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

| 序号 | 组件名称 | 规格型号及材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZR-KVVP-40×0.75 | 米 | 2000 |  |  | 只接受电缆生产厂家，不接受代理商 |
| 合计 | 元 | 报价为含税价 税率 13 % |
| 供货地点 | 华能邯峰电厂（河北省邯郸市峰峰矿区义井镇） |
| 供货时间 | 接到中标通知后7天内发货 |
| 报价有效期 | 报价有效期为30天 |
| 付款方式 | 1预付款：无 2到货验收款：最后一批货到现场，且收到合同总价100%增值税发票，经审核无误60日内将合同总价的90%支付给卖方； 3质保金：自设备运行一年后无设备问题一次付清合同额的10%。 |
| 承诺所能提供的售后服务及售后服务时间保证 | 如果有请填写，没有请填写“/” |
| 其他说明 |  |
| 联系人及电话 | 姓名： 手机： |
| 备注：报价含税费及运费等其他费用。 |

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。