配电箱技术标准

- 颜色中建红

- 漏电保护器参数：

1)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流为150mA，额定漏电动作时间为0.2s，其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·s。（A开头一级柜）

2)二级箱漏电保护器的额定漏电动作电流应为75mA，额定漏电动作时间为0.1s，其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·s（B开头二级箱）

3)开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流为30mA，额定漏电动作时间不大于0.1s。（C开头三级箱及开关箱）

3、配电箱高度：配电箱操作中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m

4、带塑封系统图

5、包封护腿样式：红白相间警示条纹

- 一级柜及二级箱三级箱均采用单向排布，单向开门，背部有可以拆卸挡板；

- 除一级柜、消防泵房电源箱、水泵房控制箱、宿舍电箱外其余所有电箱均设置工业插头；

- 电箱内开关均有挡弧板，设插销式挂锁口

- 电箱除特殊标注外全部为室外防雨型

10、分项清单及要求：

| 箱体编号 | 箱体用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| A2 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| A3 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| A4 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| A5 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| A6 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| A7 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| A8 | 现场一级柜 | 双开门，落地安装 |
| B-8-负2 | 8#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-8-1 | 8#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-8-6 | 8#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-8-11 | 8#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-8-16 | 8#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-8-21 | 8#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯8 | 8#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊8 | 8#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 8#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 8#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 8#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-9-负2 | 9#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-9-1 | 9#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-9-6 | 9#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-9-11 | 9#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-9-16 | 9#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-9-21 | 9#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯9 | 9#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊9 | 9#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 9#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 9#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 9#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-10-负2 | 10#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-10-1 | 10#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-10-6 | 10#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-10-11 | 10#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-10-16 | 10#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-10-21 | 10#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯10 | 10#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊10 | 10#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 10#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 10#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 10#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-11-负2 | 11#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-11-1 | 11#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-11-6 | 11#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-11-11 | 11#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-11-16 | 11#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-11-21 | 11#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯11 | 11#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊11 | 11#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 11#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 11#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 11#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-12-负2 | 12#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-12-1 | 12#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-12-6 | 12#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-12-11 | 12#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-12-16 | 12#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-12-21 | 12#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯12 | 12#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊12 | 12#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 12#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 12#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 12#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-13-负2 | 13#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-13-1 | 13#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-13-6 | 13#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-13-11 | 13#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-13-16 | 13#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-13-21 | 13#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯13 | 13#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊13 | 13#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 13#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 13#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 13#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-14-负2 | 14#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-14-1 | 14#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-14-6 | 14#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-14-11 | 14#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-14-16 | 14#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-14-21 | 14#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯14 | 14#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊14 | 14#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 14#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 14#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 14#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-15-负2 | 15#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-15-1 | 15#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-15-6 | 15#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-15-11 | 15#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-15-16 | 15#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-15-21 | 15#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯15 | 15#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊15 | 15#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 15#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 15#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 15#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-16-负2 | 16#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-16-1 | 16#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-16-6 | 16#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-16-11 | 16#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-16-16 | 16#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-16-21 | 16#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯16 | 16#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 16#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-17-负2 | 17#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-17-1 | 17#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-17-6 | 17#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-17-11 | 17#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-17-16 | 17#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-17-21 | 17#楼21层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯17 | 17#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊17 | 17#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 17#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 17#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 17#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-18-负2 | 18#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-18-1 | 18#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-18-6 | 18#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-18-11 | 18#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-18-16 | 18#楼16层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯18 | 18#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊18 | 18#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 18#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 18#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 18#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-机电加工场01 | 东北角机电加工场二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-加工场 | 中部加工场二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-加工场 | 加工场三级箱（钢筋加工场及机电加工场） | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-办公区1 | 办公区北侧房二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-办公区2 | 办公区西侧房二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-工人生活区 | 工人生活区二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-生活区1 | 1号宿舍三级箱 | 双开门，落地安装 |
| C-生活区2 | 2号宿舍三级箱 | 双开门，落地安装 |
| C-生活区3 | 3号宿舍三级箱 | 双开门，落地安装 |
| C-生活区4 | 4号宿舍三级箱 | 双开门，落地安装 |
| C-开水房 | 开水房三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-生活区5 | 工人厨房栋三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-生活水泵房 | 生活水泵房三级箱 | 单开门，壁挂安装 |
| 消防水泵房专用箱 | 消防水泵房专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-1-负2 | 1#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-1-1 | 1#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-1-6 | 1#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-1-11 | 1#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯1 | 1#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊1 | 1#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 1#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 1#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 1#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-2-负2 | 2#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-2-1 | 2#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-2-6 | 2#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-2-11 | 2#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯2 | 2#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊2 | 2#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 2#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 2#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 2#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-3-负2 | 3#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-3-1 | 3#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-3-6 | 3#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-3-11 | 3#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯3 | 3#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊3 | 3#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 3#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 3#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 3#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-4-负2 | 4#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-4-1 | 4#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-4-6 | 4#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-4-11 | 4#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯4 | 4#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 4#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-5-负2 | 5#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-5-1 | 5#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-5-6 | 5#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-5-11 | 5#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯5 | 5#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊5 | 5#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 5#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 5#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 5#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-6-负2 | 6#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-6-1 | 6#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-6-6 | 6#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-6-11 | 6#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯6 | 6#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 6#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-7-负2 | 7#楼二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-7-1 | 7#楼1层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-7-6 | 7#楼6层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-7-11 | 7#楼11层二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-梯7 | 7#楼电梯专用箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| B-吊7 | 7#楼塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 7#楼塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 7#楼塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-低压照明箱 | 7#楼低压照明 | 单开门，壁挂安装 |
| B-小学1 | 小学1二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-小学2 | 小学2二级箱 | 双开门，防雨型，工业插头，全封闭带支腿 |
| B-吊小学 | 小学塔吊专用二级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用三级箱 | 小学塔吊专用三级箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |
| C-塔吊专用照明箱 | 小学塔吊专用照明箱 | 双开门，防雨型，全封闭带支腿 |