合同编号：

深圳龙岗区启迪协信科技园项目二期总承包工程（3.1、3.2、3.3、3.4区）

电线电缆分供招标文件

招标单位：中国建筑一局（集团）有限公司

日    期：2020年11月20日

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标须知	3

一、 适用范围	3

二、 定义：	3

三、 投标单位资格与合格条件要求	3

四、 招标文件的构成	3

五、 招标文件的澄清	4

六、 招标文件的补充和修改	4

七、 电子网络投标要点	4

八、 投标文件编制的基本要求	4

九、 投标文件格式	4

十、 投标报价	4

十一、 付款及结算方式	6

十三、投标的其他基本条件及要求	6

十四、投标注意事项	7

十五、投标有效期	7

十六、投标文件的份数和签署	7

十七、投标文件的密封和标记	7

十八、投标文件的截止时间	8

十九、迟交的投标文件	8

二十、投标文件的修改和补充	8

二十一、开标	8

二十二、议标	8

二十三、废标	8

二十四、评标原则	8

二十五、中标通知	8

二十六、签订供货合同	8

第三部分  技术要求	10

一、基本原则	10

二、普通电线电缆及附件技术要求：	10

第四部分  招标附件	13

第五部分  投标书组成及附件格式	14

一、 企业资质	17

二、 企业基本情况表	18

三、 法定代表人身份证明	19

四、 法定代表人授权书	20

五、投标承诺函	21

六、投标保证金（本次暂无）	22

七、报价清单格式（参照采购清单）	23

八、技术文件	24

主要工程业绩清单	24

投标货物设备材料品牌表	25

# 第一部分  招标公告

尊敬的女士/先生：

我公司作为深圳龙岗区启迪协信科技园项目二期总承包工程（3.1、3.2、3.3、3.4区）项目的承包商对本工程的电线电缆材料进行公开招标，欢迎符合条件并经资格预审合格的投标商参加投标。

(一)工程名称：深圳龙岗区启迪协信科技园项目二期总承包工程（3.1、3.2、3.3、3.4区）

（二）工程简介：

本工程位于深圳市龙岗区青春路与飞扬路交叉口，总用地面积27960.14m2，总建筑面积19.31万m2，整体采取框架结构。主要建筑由18、19、20、21、22栋组成。18栋A座9层，建筑高度44.7m；B座4层，建筑高度23.7m；裙楼1层，建筑高度8.6m；19栋A座：建筑高度75.7m；19栋B座：建筑高度68m；20栋：建筑高度95.4m；21栋：建筑高度87.5m；22栋：建筑高度52.1m。

（三）招标内容：

1、货物名称、数量及技术要求和需提供的服务：见技术要求（招标文件第三部分）、采购清单部分（招标附件二）、招标文件附件三：全套采购图纸（电子版）、附件四：全套技术规范书（电子版、含品牌要求）。

2、品牌要求：金龙羽、广东电缆、宝胜、远东

3、交货时间：按招标方要求时间进场。

4、交货地点： 施工现场内招标人指定地点落地。包括但不限于建筑物内外卸料平台,地下室等位置。

5、保修期：由业主方发出实际竣工证书内所指的实际竣工日期起计24个月。

（四）招标方法：采取公开招标方式。

（五）招标文件获取方法：在“云筑网”（网址：https://auth.yzw.cn）下载。

（六）投标资料递交截止日期、开标日期、中标结果公示日期均以“云筑网”公布的时间为准。

（七）线下议标要求：线上报价截止后要求线下议标，议标文件中应包含资信部分、商务部分与技术部分（一式三份、一正两副，电子版一份）

（八）投标书有效期：为提交投标文件截止日后120天。

（九）投标费用：投标人应自行承担投标过程中的一切费用，不管投标进程或结果如何，投标人均应对招标文件保密。

（十）投标保证金：（无）

（十一）招标及议标：

1、线上报名时间：2020年11月22日

2、线下议标地点：以招标人通知为准

3、线下议标时间：以招标人通知为准

4、联系人：吴昊俣               电  话：13265501604              邮  箱：1040579736@qq.com

中国建筑一局（集团）有限公司

2020年11月20日

# 第二部分  投标须知

## 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件中所叙述的货物采购及其相关服务。

## 定义：

2.1“招标人”是指中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称招标人）。

2.2“投标人”是指参加投标的制造厂或供应商。

2.3“货物”系指按招标文件要求，投标人向招标人提供的一切货物、易损件、备品备件、附件、专用工具、手册、技术文件及其他资料和材料。

2.4“服务”系指按本招标文件要求，投标人必须承担的安装指导、技术协助、售后服务、培训及其他类似义务。

## 投标单位资格与合格条件要求

投标单位必须是中国建筑一局（集团）有限公司合格供应商名录内的供应商（截止开标前）。

3.1具备独立法律主体资格的电线电缆材料设备生产厂家或生产厂家独资的销售公司，且有相应的供货、服务能力的公司。

3.2具备国家有关部门、行业要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与一局集团各子企业没有不良合作记录。

3.3具有一定的经营规模和服务能力，生产厂家注册资金不少于1000万元（含），销售公司注册资金不少于200万元（含）。

3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，技术和生产能力，具有一般纳税人资格，能开增值税专用发票。

3.5投标人供应范围和服务能力根据具体采购合同约定条款分批送货到指定地点。

3.6产品必须是本厂生产，不得分包、转包、分厂、协作厂加工生产，招标人根据生产进度随时进厂检查。

3.7投标人应具有在深圳市（工程所在地）进行所售产品长期的售后、保养、维修服务的能力。

3.8投标人应具有类似项目供货的历史和业绩。

3.9投标人代表：负责本项目投标的投标人代表，必须是投标单位的法人代表或持有法人代表亲自签署授权委托书的代理人。

## 招标文件的构成

4.1招标文件（电子版一份）

附件一：招标合同文本

附件二：采购清单

附件三：全套采购图纸（电子版）

附件四：全套技术规范书（电子版、含品牌要求）

（电子版文件在“云筑网”自行下载）

## 招标文件的澄清

如投标人发现招标文件有不清楚的地方或对内容有疑问，要求澄清和解答的，投标人可在2020年11月25日17:00前通过“云筑网”提出问题，招标人在2020年11月27日17:00前通过“云筑网”进行答疑。投标人未及时下载答疑文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

## 招标文件的补充和修改

招标人在投标截止时间前的任何时候，任何原因通过“云筑网”发出招标文件变更、补充、修改通知，该类变更、补充、修改可能是招标人主动发起的，也可能是为了解答投标人要澄清的问题而发起的，招标人无义务对变更具体原因予以解释。

## 电子网络投标要点

7.1投标人需确认本企业已经在“云筑网”（网址：https://www.yzw.cn/）进行注册并通过审核，拥有唯一的用户名和密码，投标人不能重复注册，确认自身企业是否已经注册。

7.2投标人使用用户名和密码登陆“云筑网”，按照要求及时进行密码修改、企业信息和产品信息维护与确认工作。

7.3按照本招标文件确定的时间节点要求，登录“云筑网”进行网上投标文件的提报。

7.4投标人未按照招标文件要求提交全部资料，未及时对企业信息、产品信息维护与确认，或者未及时进行网上报价等，投标人的投标将被拒绝。

## 投标文件编制的基本要求

8.1投标人应认真阅读、充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承认并履行招标文件中各项条款的规定及要求。

8.2若投标人填写招标文件要求的内容和附件，给评标造成困难，招标人有权拒绝其投标文件。

8.3投标人应按招标文件要求提供所有投标报价资料，作为附件上传至“云筑网”。投标文件和图纸及与报价有关的所有文件等均应使用简体中文汉字。

8.4议标文件要求与云筑网上传文件应一致，如出现不一致以云筑网递交的数据为准，议标文件中应包含资信部分、商务部分与技术部分（一式三份、一正两副）

## 投标文件格式

投标书是投标人对招标文件的响应和承诺，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。否则招标人有权拒绝其投标。

## 投标报价

10.1投标货币：人民币。

10.2本合同为不固定综合单价合同。

10.3本投标报价为基准单价为1#铜均价49000元/吨为基准，该单价包括货物生产前准备、生产、运输、保护、装卸、现场指导服务及质保期服务等全过程所产生的所有成本和费用以及一切税费；结算价格结合工程每月进度进行价格调整，如因中标人不供货，而给招标人造成的一切损失由中标人负责。

单价按照中标价格结合调价约定每月进行价格调整，具体调价原则如下：投标报价单价以1#铜均价49000元/吨为基准，根据由长江有色金属网长江现货1#铜均价与定价基准的差价作为调价原则。

调价公式：P =P0± P0*（（B-A）/1000）取整*1.5%，

其中P0*（（B-A）/1000）取整为向下取整，即小数点后的全部不计取；

P——订单当天的计算单价（元/米）；

P0——清单中标单价（元/米）；

B——订单当天长江有色金属网长江现货1#铜均价；

A——铜基价49000元/吨；

10.4 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应为包括本次招标全部工作内容以及合同履行期间各类市场风险的完全价格。包括但不限于产品本身价格、设计费、包装费、运费、装卸费、试验检验费、产品保护、保险费、税金（包括关税、增值税、营业税等）、含从国外进口到境内货物应付的关税及商检费和其它费用、资料费、调试费、考察费、管理费、利润、各类措施费、指导安装、售后服务、食宿、差旅、现场不利因素对生产及供应产生的不利影响及费用、承担各种风险及满足国家规范通过验收等要求所发生的一切费用。

10.5 投标人应根据招标人需要报送样品样机，并无条件接受招标人的对投标人的考察，包括：工厂考察、汇报考察或其他考察形式。以上要求将作为招标评判工作的一部分。

10.6投标人应在投标报价书上标明拟供货物和服务的单价和合价。单价和合价必须统一，若不统一，则以最低价为准。每种规格货物只允许有一个报价，任何有可供选择的报价，招标人不予接受。任何未报价的项目将被视为已包括在报价书报价内。

10.7货物价格应为项目施工现场内指定地点落地的价格，包括但不仅限于：

10.7.1货物原价。含原材料、标准件、配套件、外协件及加工产品整个过程中的一切费用和各种税费（含从国外进口到境内货物应付的关税及商检费和其它费用），并包括随货物供应的易损件、备品备件、专用工具和应提供的图纸资料等价格在内。

10.7.2包装费、运输费、装卸费、产品供销部门手续费。其中运输费系指由投标人将货物自制造厂运至指定项目施工现场内指定地点落地发生的所有运输费用。

10.7.3指导安装及调试，以及操作维修人员的培训，备品备件以及招标文件所要求的各种费用。

10.7.4 针对本货物的设计、选型计算、各种检测检验试验等一切费用。

10.7.5 样品样机的一切费用（如需要）。

10.8投标人应根据招标人的招标文件及企业自身的技术能力和企业自身的生产、工作效率，结合本公司和自身的实际情况及材料市场的现价，合理编制投标报价书。

10.9投标人在投标函中填写的投标报价金额应被视为在完全接受本招标文件的要求及条件的基础上做出的报价，如投标人根据招标人提出的基本条件进一步深化，提出新的条件目标和保证实现目标的措施以降低造价，投标人须以造价节省建议书的形式单独说明仅供招标人参考，任何来自投标人的未经招标人批准的建议均不可视为招标人对招标文件内容的修改。

10.10投标人可依据自身实力作出让利的承诺，并须明确让利前投标金额、让利金额及最终有效投标金额。

10.11为保证货物的进场时间满足招标方要求，投标方应在投标文件中着重说明投标方为保证合同的履行所采取的具体措施。

## 付款及结算方式

11.1本工程无预付款。

11.2付款方式：每月20-25日双方核对上月21日至本月20日供货小票量，出具对账明细单，作为月度付款依据，月度对账单数量经确认无误后，卖方于每月25日向买方递交本期费用汇总表和请款报告，买方收到报告后于次月的30日前支付上月货款80%，在买方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项的前提下、全部产品安装完毕、且绝缘摇测合格、系统通电试运行、通过工程竣工验收后30日内、且办理完结算手续后，买方向卖方支付至结算总价的95%。，留取质保金5%，待保修期满（保修期为2年，自整体工程竣工验收合格之日起算）后一个月内支付。 买方以承兑汇票、国内信用证、商票及保理等方式支付电线电缆货款，买方不给予卖方任何财务费用补偿。

11.3投标方申请付款的同时须向招标方提供13%增值税发票,发票抬头为：中国建筑一局（集团）有限公司，否则招标方有权暂不支付；如投标方提供虚假发票，则因假发票而引起的税款、滞纳金及罚款等由投标方自行承担，因假发票给招标方造成的经济损失由投标方负责赔偿。如因特殊原因（包括但不限于代付第三方货款、执行法院裁决和政府决定的款项）招标方先行支付材料款的，投标方应于招标方通知之日起七日内开具相应数额的发票，投标方不履行开票义务的，应每日按所应开发票额度0.3%向招标方承担违约责任。凡投标方未能按约定及时向招标方开具发票的，招标方可按照本合同约定的争议解决方式向投标方主张权利，要求投标方按合同约定开具发票并承担违约责任。

11.4结算后投标方需提供结算额与累计已开具增值税发票差额部分的、符合约定的增值税发票予招标方；保修期满后，招标方向投标方支付余款，投标方无需向招标方开具该部分的增值税发票。

11.5招标方收到投标方提供的最后一次款项相对应的增值税发票时，应待招标方确认投标方已全额缴税、且到买卖双方原合同约定的最终付款时间后一个月内，方可支付尾款。（提供专票时需要本条）

11.6本合同在执行过程中如发生货物、服务质量问题导致扣款、退货或其他需要发生开具增值税红字发票的（含专用发票和普通发票），由投标方按照税务管理部门规定完成开具工作，买卖双方发生的费用已包含在签约合同价中，不得另行向招标方主张。

11.7招标方办理结算手续后，根据招标方资金状况进行支付。若因业主原因导致计价款滞后，招标方可延迟付款。投标方必须向招标方提供以投标方公司（非个人）全称开户的银行账户账号，招标方将款项支付至此指定账户。

11.8投标方向非本合同当事人提供发票行为不当，引起国家税务管理机构或公安机关查处，要求招标方配合调查的，投标方应赔偿损失并支付合同价格6%的违约金。

十二、投标保证金

12.1、各投标单位在领取招标文件时需交1000 元投标保证金（现金）；本次暂免，但必须履行投标单位的承诺及义务。

## 十三、投标的其他基本条件及要求

13.1 场地基本条件：投标人须到施工现场进行实际考察，并结合现场的实际情况进行投标报价，投标人一旦中标后，不得以现场条件等为借口延期交货或要求增加费用等。

13.2 供应期基本条件：投标人一经中标，必须保证严格按照招标人根据工程材料需用计划提出的要求按时完成供应工作。因工程总进度计划调整而需调整供货期时，投标人应完全接受招标人的要求并不得以此要求增加费用。

13.3 质量基本条件：产品质量应严格符合设计、招标文件及有关工程施工及验收规范的要求。

13.4 安全基本条件：投标人必须对自身出入现场的人员进行安全交底，对因非招标人原因造成的安全事故承担全部责任。同时，因产品质量造成的损失（事故），由投标人承担相应的经济及法律责任。

## 十四、投标注意事项

14.1 投标人应保证所提交给招标人的资料和数据是真实的，并保证有关货物、服务之提供和利用不侵犯或违反任何工业产权或知识产权或任何第三方提出的权利。

14.2 若投标人在递交报价后发觉有错误，可书面更正，该书面更正只要在截止投标前递交，便可获接纳。

14.3 开标后招标人发现投标文件有任何错误或疑问，可以向投标人提出询问，但询问并不表示改变投标文件，亦不减少投标人的任何责任。对于此种询问，投标人应在收到后两天内予以书面答复。

14.4 在招标过程中招标人发出的对于各种疑问解答的文件及其他补充文件，将发送至各个投标人，并构成招标文件不可缺少的组成部分。

14.5 招标文件所附的条件未列明的细节，投标人可提交建议，和投标书一同送交招标人考虑，双方协商确定。

14.6 投标人的投标文件一旦被招标人接受，本招标文件连同投标人的投标文件将构成对双方具有法律约束力的文件。

## 十五、投标有效期

15.1 投标有效期为：规定的投标截止之日后120天内投标文件有效。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。中标单位的报价文件有效期将顺延至工程结束。

15.2 投标有效期的延长：在原定投标文件有效期届满之前,如招标人因故未能确定中标人,投标人须同意招标人延长其投标文件有效期,延长有效期的通知将以书面形式发送投标人。在投标有效期延长期限内，不需要也不允许投标人修改其投标文件。

15.3 投标人投标有效期缩短的，招标人可以视为未响应招标文件而被拒绝。

## 十六、投标文件的份数和签署

16.1 投标文件一式三份，其中正本一份，副本两份。投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件的正本、副本均需由投标人法定代表人或经法定代表人授权代表签字，加盖公章。授权代表的“法定代表人授权书”附在投标文件内。

## 十七、投标文件的密封和标记

装投标书的信袋上应注明“工程名称”，“货物名称”，“投标单位名称”，“投标日期”等字样。

## 十八、投标文件的截止时间

投标人必须在规定的投标截止时间前向招标人送达投标文件。

## 十九、迟交的投标文件

招标人有权拒绝其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

## 二十、投标文件的修改和补充

在评标结束以后，投标人不论中标与否均不得收回投标文件，各投标人的投标文件由招标人归档，以便接受上级部门的复查。

## 二十一、开标

招标人自主开标。

## 二十二、议标

议标时间、地点以招标人通知为准。

## 二十三、废标

23.1投标文件有下列情形之一的，招标人有权拒绝：

23.1.1 投标袋、投标书未按招标文件规定密封的；

23.1.2 逾期送达的或者未送达指定地点的；

23.1.3 无单位公章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

23.1.4 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

23.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

23.1.6 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

## 二十四、评标原则

24.1评标原则：招标方根据评标依据，选择最适当的投标方中标。

24.2评标依据:

24.2.1费用：最低价格。

24.2.2履约保证措施：投标方提供的完善的履约保证措施及其保证。

24.2.3质量：满足招标条件的要求，质量优良。

24.2.4供货期限：保证按招标方项目的具体要求供货及时。

24.2.5投标方信誉：良好的企业信誉。

## 二十五、中标通知

定标后，由招标人向中标人发出中标通知书。招标人对未中标的投标人不作任何未中标原因的解释。

## 二十六、签订供货合同

26.1 中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同。

26.2当中标人未按规定的时间、地点同招标人签订合同时，招标人将选择下一中标候选人中标，组织签订合同并不退还投标保证金。

# 第三部分  技术要求

## 一、基本原则

1.1本招标文件第四部分附件三：全套采购图纸（电子版）、附件四：全套技术规范书（电子版、含品牌要求）纳入本技术要求涵盖范围，上述文件但凡涉及此次招标活动的内容及条款必须严格遵循响应。

1.2如投标方有不满足技术要求的条款或内容，则要求要优于招标文件的要求，并提供相关证明文件。

1.3投标人保证提供的所有技术数据与货物及服务均真实有效，否则由此产生的一切责任及损失均由投标方承担。

## 二、普通电线电缆及附件技术要求：

2.1 总则

2.1.1 说明

（1） 提供所有配电电缆如图纸上所示及按本章规定。

（2） 投标总价和单价也应考虑电缆的位置,是否位于导管内或在电缆支架或电缆钩上。如果有待连接电缆的设备按原定地点安装,未作变动,则总价格不应调整。

（3） 由本承包人负责挖掘和填平电缆沟,并安装地下主电缆的PVC导管和电缆槽。

2.1.2 质量保证

（1） 所有装备、材料和工艺均应符合有关的国家规范标准和当地电力局要求。

（2） 所有装备、材料和附件须适用于指定的使用条件。一般情况下,环境温度可达40摄氏度,相对湿度为100%。

（3） 所有同类型的装备和材料须为同一厂商的产品。所有相同的部件须能互相替换。

（4） 每一种型号电缆均应由认可的国家测试机构证明,其设计和生产符合相应的国家规范标准。

（5） 电缆的载电容量和电压降必须符合国家规范标准布线规则,其额定值须按本地条件、即分组法、最高环境温度因素等调节。

2.1.3 交付

（1） 在合同签订后的21天内,订货和开工前,须交付下列各项供批准用:

a. 设备、部件和制造厂商数据的详细投标表。如有必要之处,须提交厂商类型测试明书和测试文件,供审查用。

b. 电缆路线图、标明电缆的座标线、电缆支架和电缆的固定方法等。

c. 电缆自线路分出分路接头。

d. 建筑承包人施工要求。

（2） 在完工证书签发之日起30天内,交付下列各项供验收用:

a. 安装图。

b. 完整的测试和试运行报告。

3.2 产品

3.2.1 PVC绝缘铠装电缆(PVC/PVC CABLE)

（1） 本类电缆应是600/1000伏级符合国家规范标准铜芯、PVC绝缘和PVC铠装。

（2） 导线符合国家规范标准的普通型软铜线。

（3） 绝缘须符合国家规范标准。

（4） 电缆芯须按国家规范标准规定全部绝缘,并用指定颜色标明。

（5） 电缆外层护套须为黑色PVC套,符国家规范标准规定,为TMI型化合物,并须符合国家规范标准规定的防火要求。PVC材料须添加批准的防高热附加剂。

2.2.2 PVC绝缘钢线铠装电缆(PVC/SWA/PVC CU CABLE)

（1） 本类电缆须为600/1000伏级,符合国家规范标准,铜芯、PVC绝缘、PVC包填、钢丝铠装和PVC护套。

（2） 导线须符合国家规范标准的软铜线,每根线芯的横载面积相等。

（3） 线芯绝缘须为PVC型,T11,符合国家规范标准。

（4） 填充物须符合国家规范标准化合物挤压层。

（5） 每根电缆芯须按国家规范标准规定全部绝缘,用指定颜色标明。

（6） 缆铠装应由单层镀钢线组成,其尺寸见有关图表并和国家规范标准相符合。

（7） 电缆外层护套须为黑色PVC套,符合国家规范标准规定,为TM1挤压型化合物,并须符合国家规范标准的防火要求。PVC材料添加批准的防高热附加剂。

2.2.3 XLPE交联聚乙稀绝缘铜电缆(XLPE/SWA/PVCCUCABLE)

（1） 本类电缆须为600/1000伏级,符合国家规范标准规定,铜芯、交联聚乙稀绝缘、PVC包填、钢丝铠装和PVC护套。

（2） 导线须符合国家规范标准的软铜线,每根线芯的横载面积相等。

（3） 线芯绝缘须为交联聚乙稀,符合国家规范标准。

（4） 填充物须符合国家规范标准。

（5） 每根电缆芯须按国家规范标准规定全部绝缘及指定颜色。

（6） 电缆铠装应由单层镀锌钢线组成,其尺寸见有关图表,并和国家规范标准相符合。

（7） 电缆外层护套须为黑色PVC套,符合国家规范标准要求,并符合国家规范标准防火要求。

2.2.4 无卤低烟阻燃绝缘电缆(WDZA+-YJY)

（1） 此种型式的电缆须为600/1000V电压，铜芯，低烟无卤阻燃材料绝缘电缆，材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。此种电缆须符合GB/T12706.1-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》的要求。

（2） 阻燃测试须符合GB/T 18380.31-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》规定的标准。

（3） 无卤低烟测试须须按GB/T17650.2-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第二部分： 卤酸气体的测定》及GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》之要求。

（4） 电缆技术参数：

| 阻燃 类别 | 非金属含量 >（升/米） | 火焰温度（℃） | 试验时间 （min） | 炭化高度 ＜（米） | 自熄时间 ＜(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA+(CZA) | 28 | 815 | 40 | 1 | 60 |

2.2.5 辐照型无卤低烟阻燃（耐火）电缆(WDZA（N）+-YJY)

（1） 此种型式的电缆须为600/1000V电压，铜芯，辐照型低烟无卤阻燃（耐火）材料绝缘，低烟无卤阻燃材料护套电缆，材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。无卤低烟测试须须按GB/T17650.2-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第二部分： 卤酸气体的测定》及GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》之要求。电缆导体的最高额定工作温度为105º。

（2） 阻燃测试须符合GB/T 18380.31-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》规定的标准。

（3） 耐火测试须符合GB/T19216.11-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第十一部分：试验装置在90分钟内火焰温度不低于750º的单独供火》的耐火要求。

2.2.6 矿物绝缘铜电缆(MICS CU CABLE)

（1） 这类电缆应是750V大功率的等级,符合国家规范标准,铜芯、镁氧化物绝缘、无缝铜护套和PVC外护套。

（2） 导体应是光滑的退火铜导体,符合国家规范标准,每根线芯的横截面积相等。

（3） 电缆外护套应是黑色的PVC挤包护套,须符合国家规范标准要求,并符合国家规范标准的防火要求。

2.2.7 铠装和无铠装的电缆套管和附件

（1） 本文说明的所有电缆套管和附件须由同一厂商提供。

（2） 所有的电缆套管须按国家规范标准要求,生产和测试。

（3） 所有的电缆套管须按国家规范标准要求,用未电镀黄铜制成。

（4） 铠装电缆的套管应精细加工,并在电缆的外护层和套管间内护层和线固定部件间防水密封,对金属内护层加以屏蔽接地。铜套管螺母须和锥形铠装夹相配,其设备应保证每条铠装电缆能对接合线的电导起相同的作用。

（5） 每根电缆套管必须配有黄铜管锁定螺母和垫片,普通黄铜接地终端和电缆套管防高热PVC外护套。接地端子箍须为扁圆形,安放在套管和装置之间箍紧,以保证在设备/接地终端和套管的金属与金属接触。螺纹的齿合不应低于国家规范标准规定的限度。PVC护套应把套管全部包住,形成可靠的外壳密封。

（6） 电缆套管应加上印记,以辨认其尺寸,型号和制造厂家。

（7） 由空气断路器或模制外壳断路保护的电缆,应带有原块铸成的接地衔套为铠装夹,作为电缆套管的进口部份。该衔套应使用镀锌化螺栓,把铠装接到电源终点的主接地系统。

# 第四部分  招标附件

附件一：招标合同文本

附件二：采购清单（电缆要求报价分解）

附件三：全套采购图纸

附件四：全套技术规范书

# 第五部分  投标书组成及附件格式

投标文件的组成

1、企业资质；

2、企业基本情况；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权书;

5、投标承诺书

6、投标保证金(本次暂无）;

7、报价清单格式;

8、技术文件

8.1投标人对招标文件条款提出的不同意见（如有时）

8.2国家产品认证证书（满足本项目要求）和其它投标人认为有必要提供的认证及资格证明文件；

8.3本次投标产品主要技术说明；（包括但不限于以下内容：依据标准、产品使用条件、采用材质标准及技术处理、主要技术标准、出厂检测标准）

8.4主要工程业绩；

8.5投标货物设备材料品牌表

8.6售后服务承诺；

8.7投标人认为有必要提供的资料.

深圳龙岗区启迪协信科技园项目二期总承包工程（3.1、3.2、3.3、3.4区）

电线电缆分供

投

标

文

件

招标单位：中国建筑一局（集团）有限公司

日    期：****年**月**

## 企业资质

| 装订顺序 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造商的营业执照副本 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 制造商的组织机构代码证 | 复印件加盖公章 |
| 3 | 制造商的税务登记证 | 复印件加盖公章 |
| 4 | 制造商的ISO9001：2000质量管理体系认证证书 | 复印件加盖公章 |
| 5 | 制造商的ISO14001环境管理体系认证证书 | 复印件加盖公章 |
| 6 | 制造商的全国工业产品生产许可证 | 复印件加盖公章 |
| 7 | 代理商的营业执照副本 | 复印件加盖公章 |
| 8 | 代理商的组织机构代码证 | 复印件加盖公章 |
| 9 | 代理商的税务登记证 | 复印件加盖公章 |
| 10 | 代理商取得的专项代理授权书 | 复印件加盖公章 |
| 11 | 近三个月委托代理人社保证明 | 复印件加盖公章 |
| 12 | 企业业绩及其他相关资料 | 复印件加盖公章 |
| 注： 1.以上材料按中建集采网络交易平台中的相关要求同时上传至平台，为投标文件组成部分。 2.资质文件中的企业名称、法定代表人姓名应与《法定代表人证明书》中的企业名称、法定代表人姓名保持一致，并为通过集中采购管理中心资格审查的供应商。 3.所有资质文件应在规定的有效期内。 4.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。 5.资质文件（或复印件）必须清晰，不得涂改。原件备查。 6上述资信资料必须真实可靠，提供复印件并加盖相应资料主体公章，其中1～6项必须提供，7～12仅对报价单位为代理商时要求提供。 |

## 企业基本情况表

| 企业名称(盖章) |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 有限责任公司 □股份有限公司 中外合资企业□全民所有制企业 □集体所有制企业□独资企业 | 上年度销售额 |  |
| 详细地址 |  |
| 营业执照 | 注册号 |  | 法定代表人 |  |
|  | 经营范围 |  | 注册资本 |  |
|  | 发证时间 |  | 营业期限 |  |
| 生产许 可证或经营许可证 | 许可证号 |  |
|  | 发证机关 |  |
| 被授权人情况 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 联系 电话 |  | 传真 |  | 手机 |  |
|  | 通讯 地址 |  |
|  | 邮编 |  | 电子信箱 |  |

注：1、本表作为投标文件的重要部分，务必认真填写，不得涂改。

2、投标人应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则视为无效投标。

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：系（投标人名称）的法定代表人（职务：电话：）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(正反面)

投标人：（盖单位章）

年   月   日

## 法定代表人授权书

致：中国建筑一局（集团）有限公司

本授权书声明：位于（公司地址）                            的            （公司名称）               的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加                         采购招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订采购合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

授权期限为：2019年 月 日起至本次采购期结束。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人(签字) ：                 被授权人(签字)：

授权单位名称（盖章）：               联系电话：

## 五、投标承诺函

中国建筑一局（集团）有限公司：

根据贵方深圳龙岗区启迪协信科技园项目二期总承包工程（3.1、3.2、3.3、3.4区）机电专业分包工程项目招标采购的电线电缆货物的招标，我方 							（投标人全称）在对招标文件内容及要求充分理解的基础上，愿意以：RMB           元，（人民币大写）                       元

我方对贵单位所发的招标文件中所有条款予以确认，并进一步承诺如下：

1、我方所报的单价，已充分考虑了招标文件及供货合同要求中标单位（供方）应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我方已包含在报价中。

2、若我单位中标，除非贵单位要求，我方将不主动要求调整合同条款。否则，贵单位可以随时取消我单位的中标资格。

3、我方的承诺书（若有），将作为合同的组成部分。

4、若我单位没有中标，我单位将不要求贵方做任何解释。

5、我单位理解贵单位不以最低投标价为中标价的唯一选择。

6、若我单位中标，我单位同意本确认函及所有投标文件作为合同的组成部分，与合同具有同样的法律效力。

7、我司将严格按照具体供货合同的要求提供工程所需材料，在供货过程中出现的质量问题我司将及时调换合格材料进场，各类质量资料随货同行，并保证各类质量资料真实有效。

8、我司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作风做好对项目部的服务，让贵司满意，让工程业主和监理满意。

9、我司郑重承诺：我司对招标文件的合同协议条款完全接受和遵守，一旦中标，将履行合同约定。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期

## 六、投标保证金（本次暂无）

致：中国建筑一局（集团）有限公司（招标人名称）

在本次投标活动中，我公司                        愿提供                 投标保证金并做出以下承诺：

  - 保证金额（人民币大写）拾萬元。

  - 在投标有效期内，我公司做出下列事实中的任何一项时，投标保证金将被贵方没收：

a．投标人在领取招标文件后以各种理由拒绝投标；

b．投标人在投标有效期内撤销投标；

c．投标人在收到中标通知后，未能按中标通知书规定的时间、地点与投标人签订合同；

法定代表人（签字）：

投标人（公章）：

日期：

## 七、报价清单格式（参照采购清单）

附件二：采购清单（电缆要求报价分解）

# 八、技术文件

# 主要工程业绩清单

| 序号 | 客户（工程）名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 合同签订日期 | 合同金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

# 投标货物设备材料品牌表

| 序号 | 设备/材料名称 | 规格与型号 | 品牌 | 档次 (国产/合资/进口) | 制造商 | 产地 | 供货周期 (天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可扩展

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

售后服务要求响应表

| 序号 | 招标方对投标方的要求 | 投标方是否响应（填“是”或“否”，如填“否”，请在备注一栏说明原因） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方应在深圳设有常驻维修机构，处理所有保修服务，该服务须24小时免费提供，在接到保修通知后0.5小时内赶到现场，并能够连续进行维修，直至故障排除并完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足工程的维修需要。若因维修人员未及时赶到而造成的经济损失及人身伤害的，由投标方负责。 |  |  |
| 2 | 投标方须为所提供的设备/材料提供为期36个月的免费保修服务，时间从业主方发出实际竣工证书内所指的实际竣工日期起计36个月。 |  |  |
| 3 | 免费保修期内，由于设备/材料质量因素而造成的任何损伤或损坏，均由投标方负责免费维修、更换，并承担由此给招标人造成的全部损失。 |  |  |
| 4 | 同一部位、同一故障在三个月内，出现2次或以上的故障，（人为操作不当除外）或故障造成影响区域超过200m²或者影响人数达20人或以上，需要向招标方提交事故原因分析报告。 |  |  |
| 5 | 投标方为招标方提供服务时，如发现设施设备/材料存在隐患，应主动书面告知招标方，及时答复招标方提出的咨询，如隐患属规划设计存在的问题，投标方有义务提出建议并协助招标方解决该问题。 |  |  |
| 6 | 如设备/材料涉及深圳市或以上政府部门年度复检或其它检查，投标方应保证该设备设施一次性通过检测，检测费用由投标方承担 |  |  |
| 7 | 报障后维修时间：一般故障不超过24 小时，特殊情况不超过15 个工作日。如因材料或其他原因，在经过在招标方确认后可延期完成。 |  |  |
| 8 | 紧急事故4 小时内得到控制，8 小时内恢复或临时恢复服务供应，根据实际情况，2～15 天内完成修复 |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日  期：

# Text boxes

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(正面)

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(反面)

加盖

单位印章