技术要求

## 技术要求：1、按照订单型号购买，伴热电缆JNYBBGM-2204050WT\2*1.5MM2

2、 伴热电缆表面维持温度能达到60°左右

3、功率：30-50W

4、电压：交流220V

5、外护套带阻燃层

- 导线：镀锡铜丝

- 绝缘电阻＞300兆欧

- 验货时需带电测试伴热电缆表面温度，不达标者为不合格产品

- 需提供合格证，供货时间：自订单签订起7天内供货。

## 技术要求：1、按照订单型号转速传感器\GD1033004购买。

- 物资规格尺寸符合现场安装需求

3、供货时间：自订单合同签订起7天内供货。

4、提供合格证、质检单，质保期3年。

## 技术要求：1、按照订单型号购买，设备名称：电动执行装置\YDD15-JY

- 物资规格尺寸符合现场安装需求

- 现场电源：380VAC50HZ

- 开启扭矩：300NM

- 开启时间：30S

- 防护等级：IP68双密封结构，接线方式采用插拔式。

- 基本误差：≤1%，相对湿度：5%-95%

- 环境温度:-40---+70摄氏度

选用国内引进型技术，智能一体化带遥控器免开盖调试，有中英文菜单，操作要简单易学。位移传感器采用绝对编码器，无需电池记忆，阀门定位精度的基本误差≤1%；执行器可以断电调试：在无外部供电电源情况下，调试菜单可被激活，并进行开关位设置等操作。采用进口的压力传感器测量输出轴的力矩值，保证力矩测量值的准确度，并可动态监视，显示。机械部分采用铝合金箱体，体积小，重量轻，机械传动采用少齿差行星齿轮传动，效率高，传动平稳，抗冲击，抗振动强度大，传动比大。

- 阀门规格型号符合现场安装要求

- 需生产厂家提供现场接口测量服务

- 提供3年质保、合格证

- 供货时间：自订单合同签订起8天内供货

## 技术要求：1、按照订单型号购买，调节型。

- 物资规格尺寸符合现场安装需求

- 现场电源：380VAC50HZ

- 开启扭矩：700NM

- 开启时间：30S

- 防护等级：IP68双密封结构，接线方式采用插拔式。

- 基本误差：≤1%，相对湿度：5%-95%

- 环境温度:-40---+70摄氏度

选用国内引进型技术，智能一体化带遥控器免开盖调试，有中英文菜单，操作要简单易学。位移传感器采用绝对编码器，无需电池记忆，阀门定位精度的基本误差≤1%；执行器可以断电调试：在无外部供电电源情况下，调试菜单可被激活，并进行开关位设置等操作。采用进口的压力传感器测量输出轴的力矩值，保证力矩测量值的准确度，并可动态监视，显示。机械部分采用铝合金箱体，体积小，重量轻，机械传动采用少齿差行星齿轮传动，效率高，传动平稳，抗冲击，抗振动强度大，传动比大。

- 阀门规格型号符合现场安装要求

- 接口尺寸需生产厂家现场测量

- 要求带配套的减速机构及挡板拐臂

- 供货时间：订单签订起8天内供货.

## 联系人：张波  电话：2652711