MHYVP型煤矿用屏蔽电缆

技术规范

天津市万博线缆有限公司

2019.1

1.范围

本规范规定了煤矿用屏蔽电缆（以下简称电缆）的分类与命名、技术要求与试验方法、标志、包装、运输和贮存等。

本规范根据MT818.14-1999和Q/JG1710-2016的要求编写。

2  工作条件

2.1  电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃；

2.2  电缆最小弯曲半径：电缆外径的10倍。

- 产品命名和代号

3.1 型号

电缆型号见表1。

表1 电缆型号及使用范围

| 型号 | 名称 | 主要使用范围 |
| --- | --- | --- |
| MHYVP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设 |

3.2 命名代号

3.2.1 系列代号…………………………………………MH

3.2.2 材料特征代号

铜导体……………………………………………………省略

聚乙烯绝缘………………………………………………Y

聚乙烯内护套……………………………………………省略

聚氯乙烯护套……………………………………………V

编织屏蔽…………………………………………………P

3.3产品的结构示意图

图1 电缆结构示意图

1）导体；2）绝缘；3）缆芯包带；4）聚乙烯内护层；

5）铜丝编织屏蔽层；6）聚氯乙烯外护套

4 技术要求与试验方法

4.1  导体

  - 4.1.1电缆采用软圆铜线导体。软圆铜线应符合GB3953的规定的的要求。

4.1.2导体结构如表5和表7所示。

4.1.3导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

4.1.4  20℃时电缆导体的直流电阻应符合表7的要求.

4.2 绝缘

4.2.1 绝缘采用低密度聚乙烯电缆料，其性能应符合GB11115中电缆料的要求。

4.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、表面应光滑,色泽均匀,不应有裂缝及其他损伤。

4.2.3 绝缘厚度的平均值应不小于标称值。其最薄厚度应不小于标称值的90%-0.05mm。

4.3 绝缘性能要求

4.3.1  绝缘线芯应能经受GB/T3048.9规定的交流火花试验作为中间检查。试验电压应符合表3的规定。

表3

| 序号 | 绝缘标称厚度δ,mm | 火花试验电压,kV |
| --- | --- | --- |
| 1 | δ≤0.5 | 5 |
| 2 | 0.5＜δ≤1.0 | 6 |

4.3.2  电缆料的机械性能应符合表4的要求.

表4  电缆料的机械性能

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 聚乙烯绝缘 | 聚乙烯内护套 | 聚氯乙烯外护套 |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 | 老化前机械性能 抗张强度 （N/mm2） 断裂伸长率 （%） 热老化试验 试验温度 ℃） 试验时间 （h） 断裂伸长率变化率 （%） | ≥10 ≥300 - - - | ≥10 ≥350 90±2 4×24 ≥-35 | ≥12.5 ≥150 80±2 7×24 不超过±20 |

4.3.3  绝缘线芯在20℃时的绝缘电阻应不小于5000MΩ·km。

4.4 绝缘线芯识别

4.4.1 成对的2根绝缘线芯应采用不同的颜色, 普通对为红、白二色，标志对为蓝、白二色；同心式绞合绝缘线芯颜色应为白、红、黑、黄、蓝、橙、绿、棕。

4.4.2 绝缘线对应绞合成线组。

4.5  缆芯

4.5.1  电缆采用同心式绞合，绞合方向为右向，绞合节距节径比不大于20倍。

4.5.2 绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性材料填充。

4.6包带

4.6.1 缆芯外面应采用非吸湿性和非吸油性的绝缘带重叠绕包或纵包。绕包带应扎紧，其重叠部分应不小于带宽的20%，最小不得低于3mm。

4.7 内护层

4.7.1 内护层采用低密度聚乙烯电缆料，其性能应符合GB11115的规定。

4.7.2 内护层应紧密挤包在缆芯或绝缘带上，且应容易剥离而不损伤绝缘或绝缘带。内护层平整，无裂缝及其他机械损伤。

4.8 编织屏蔽

4.8.1电缆内护层外应采用圆铜线编织屏蔽。圆铜线应符合GB3953的规定。其编织密度应不小于80%。编织用圆铜线的标称直径应符合表5中的规定。

4.9 外护套

4.9.1外护套颜色为蓝色。材料应采用阻燃聚氯乙烯电缆料，其性能符合MT818.14的相关要求。

4.9.2外护套应紧密挤包在缆芯上，且应容易剥离而不损伤绝缘层。外护套表面应平整，色泽均匀，无裂缝、气泡、夹杂或其他机械损伤。

4.9.3 外护套厚度平均值应不小于规定的标称值。外护套最薄点的厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。

4.9.4 电缆外护套老化前，老化后机械性能应符合表4要求。

4.10 电缆外径

电缆外径应符合表5的要求。

表5  MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

| 对数×芯数×导体规格mm | 导体种类 | 绝缘标称厚度mm | 编织单线直径 mm | 外护套标称厚度mm | 电缆外径 ≤mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×4×7/0.52 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 14.7 |
| 1×2×7/0.52 | 2 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 13.4 |
| 2×2×7/0.37 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 15.0 |
| 4×2×7/0.43 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 18.0 |
| 10×2×7/0.52 | 2 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 28.2 |

4.11 成品电缆

4.11.1 电缆导电线芯不得有断线，对间连电、混线现象，电缆的直流电阻应符合表7的要求。

表7 电缆直流电阻

| 标称截面 mm2 | 导体 结构 | 20℃时导体 直流电阻 ≤Ω/km |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 7/0.52 | 12.1 |
| 1.0 | 7/0.43 | 18.1 |
| 0.75 | 7/0.37 | 24.5 |

4.11.2 电缆工作对的直流电阻差应不大于环阻的2%。

4.11.3耐交流电压性能： 电缆绝缘芯线间及绝缘线芯与屏蔽间应能经历时间1min、1.5kv

交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。

4.11.4  电缆固有衰减应不大于1.2dB/km。

4.11.5  电缆任意对线组的工作电容应不大于0.10μF/km。

4.11.7 电缆在1km长度上每根线芯的电感应不大于800μH。

4.11.8 电缆低温静弯曲性能：应经受低温静弯曲试验。试验温度为-40℃。试验后电缆

表面不应有目力可见的裂纹和破口。

4.11.9 低温冲击试验：电缆应经受低温冲击试验。试验温度为-10℃。试验后电缆表面

应无损伤，线芯间无短路和断路。

4.11.10 低温卷绕实验：电缆应经受低温卷绕试验。试验温度为-10℃。试棒直径应保证电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍。试验后电缆表面不应有目力可见的裂纹与破口。

4.11.11  高温实验：电缆应经受高温试验，实验后电缆表面不应有目力可见的裂纹与破口。

4.11.12  湿热实验：电缆应经受湿热试验。高温温度+40℃，周期6d。实验后应立即检

查，其绝缘电阻应不小于100MΩ·kM，线间耐工频电压1.5kV，1 min  不击穿，且电缆

表面无皱纹、气泡、裂纹。

4.11.13  密封性能：电缆应进行密封性能试验。

4.11.14  阻燃性能：电缆阻燃性能应达到MT386标准中5.3、5.4规定的实验要求。

# Text boxes

3

2

1

6

5

4