·

华能庆阳煤电有限责任公司

核桃峪煤矿1802工作面配套电缆

（采煤机电缆）采购

简明标准询价采购文件

采购编号：

| 采购人 | ： | 华能庆阳煤电有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 华能庆阳煤电有限责任公司 |
| 日 期 | ： | 2021年7月 |

目      录

第一章 采购公告	3

第一章 采购公告	4

1. 采购条件	4

2. 项目概况与采购范围	4

3. 供应商资格要求	4

4. 采购文件的获取	5

5. 响应文件的递交	5

6. 发布公告的媒介	5

7. 联系方式	5

第二章 供应商须知及前附表	7

供应商须知前附表	8

1. 适用范围	9

2. 定义	9

3. 询价费用	9

4. 现场踏勘	9

5. 采购文件的构成	9

6. 采购文件的澄清、修改、补充	10

7. 编制基本要求	10

8. 语言和计量单位	11

9. 报价	11

10. 报价货币	11

11. 响应保证金	11

12. 采购有效期	12

13. 响应文件递交截止时间及地点	12

14. 响应文件的修改和撤销	12

15. 询价小组	12

16. 开启响应文件	13

17. 评审方法	13

18. 确定成交供应商	13

19. 采购结果公告	13

20. 成交通知	13

21. 签订合同	13

22. 质量、报价要求及其他需要补充的内容	13

第三章 评审办法	14

一、总则	14

二、评审方法	14

三、评审程序	14

四、推荐成交供应商	15

第四章 合同条款及格式	16

一．主要合同条款及付款方式	16

二．合同样本	16

第五章 采购需求	18

一.总则	19

二.设备的适用环境条件	20

三．执行标准规范	20

四.技术要求	21

五.供货范围	29

六.质量保修要求	30

七.供货工期要求	34

第六章 响应文件格式	35

一、授权委托书	38

二、报价部分	39

三、商务部分	41

四、技术部分	42

第一章 采购公告

第一章 采购公告

## 1. 采购条件

本项目名称为 核桃峪煤矿1802工作面配套电缆（采煤机电缆）采购 采购人为 华能庆阳煤电有限责任公司，资金来源为 自筹 ，该项目已具备采购条件，现对该项目进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

### 2.1项目概况

1802工作面共采用4回高压供电，其中远距离供电供液硐室采用3回分别对顺槽带式输送机移变及刮板机、转载机移变、乳化液泵移变供电，1回高压对主运顺槽内采煤机移变供电。上述电源均取自于中央变电所高爆开关。中央变电所至1802工作面采用MYPTJ-8.7/10kV型煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆，综放工作面供配电电压10kV、3300V、1140V、127V。

根据核桃峪煤矿2021年计划安排及1802顺槽施工进度，依据设计院编制的《华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪矿井初步设计(修改)》和电缆订货技术规格书，本次拟采购1802工作面配套电缆（采煤机电缆）一批。具体要求详见“第五章 采购需求”。

### 2.2供货地点：核桃峪煤矿现场指定地点落地交。

### 2.3到货时间：2021年8月26日之前交货。

## 3. 供应商资格要求

### 3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

### 3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：申请人必须为具有独立法人资格的电缆生产厂家。

3.2.2 业绩要求：具有（2018年1月1日至今）矿用电缆供货合同业绩至少3项（附业绩合同证明文件，须包括首页、能反映电缆类别型号的供货清单、签字盖章页等关键页）。

3.2.3 是否允许联合体：       否       。

3.2.4是否接受代理商：        否      。

3.2.5 应具备的其他要求： 税率13%。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：    /    元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：以平台公告时间为准；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能庆阳煤电有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 甘肃庆阳西峰区石油东路向北50m |
| 电 话： | 0934-6461030 |
| 电子邮箱： | / |
| 联 系 人： | 李先生 |

2021年  7月 14日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 技术咨询：白先生：18609103301 |
| 4.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在报价截止前24小时发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | ☑无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | ☑无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | ☑人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | ☑无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：__ __年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：以平台公告时间为准 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：_以平台公告时间为准 |
| 21.3 | 履约担保 | ☑不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 22 | 质量要求 | 质量可靠。 |
|  | 其他需要补充的内容 | 各供应商按照“第六章 响应文件格式”内容提交投标文件。 |
|  | 报价要求 | 税费、运杂费、检验检测、指导安装调试费用均包含在产品单价及总价中，无需单列。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 质量、报价要求及其他需要补充的内容

22.1见供应商须知前附表。

第三章 评审办法

## 一、总则

### 1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

### 2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经符合评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

### 1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.3 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

### 2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

### 3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

## 一．主要合同条款及付款方式

1、本采购合同采用“工业产品买卖合同”标准样本。

2、合同主要条款说明：

2.1.合同形式：固定总价合同。

2.2.服务期限：2021年8月26日之前交货。

2.3.交货地点： 甘肃庆阳正宁县核桃峪煤矿现场指定地点。

2.2.付款方式：本合同 无 预付款。

合同约定的采购产品全部货到现场经采购需求单位现场验收后，出卖人提供全额的税务发票后7个工作日内按照合同金额95%结算支付，剩余5%待产品运行满12个月且无任何质量问题后无息付清。

## 二．合同样本

工业品买卖合同样板

出卖人：                                                                              合同编号:

签订地点：

买受人：   华能庆阳煤电有限责任公司                                                   签订日期：

第一条  标的、数量、价款及交（提）货时间                                              使用单位（工程项目）：

| 标的名称 | 牌号 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交（提）货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日前 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： 。 |

第二条  质量标准：                                                    。

第三条  出卖人对质量负责的条件及期限：                                。

第四条  包装标准、包装物的供应与回收：                                                        。

第五条  随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：                                              。

第六条  合理损耗标准及计算办法：                                       。

第七条  标的物所有权自                        时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于   出卖人  所有。

第八条  交（提）货方式、地点：                                         。

第九条  运输方式及到达站（港）和费用负担：                             。

第十条  检验标准、方法、地点及期限：                                   。

第十一条  成套设备的安装与调试：                                       。

第十二条  结算方式、时间及地点：                                       。

第十三条  担保方式（也可另立担保合同）：                                。

第十四条  知识产权：                                                    。

第十五条  本合同解除的条件：                                            。

第十六条  违约责任：                                                   。

第十七条  合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；

协商或调解不成的，按下列第    二   种方式解决；

（一）提交        /            仲裁委员会仲裁；

（二）依法向    合同签订地     人民法院起诉。

第十八条  本合同自      双方签字盖章         起生效。

第十九条  其他约定事项：                             。

第二十条 本合同一式  8   份，其中                                                。

| 出卖人 | 买受人 |
| --- | --- |
| 出卖人（章）： 住所： 法定代表人： 或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 邮政编码： | 买受人（章）： 住所： 法定代表人： 或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 邮政编码： |

第五章 采购需求

# 采购需求

## 一.总则

1.投标人提供的矿用电缆应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

2.本招标文件技术规范提出了对本次招标材料矿用电缆的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

3.本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4.如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术规范附表“技术条款偏差表”中列出。

5.投标人执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准，如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。投标人在产品设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新标准的版本。

6.投标人所提供的设计、产品和相关文件应使用国际单位制(SI)，技术规格书采用中文版本。投标人提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文

7. 在签订订货合同之后，招标人有权对本订货技术文件提出补充要求和修改，投标人应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

8.产品采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，投标人保证招标人不承担有关专利技术的一切责任，且产品合同价不变。

9.投标人对整套产品及配套产品负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标人认可

10.本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

11.本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

12.本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 二.设备的适用环境条件

1）使用地点：            煤矿井下

2）海拔高度：            约+205m

3）环境温度：            储运环境-22.8℃～+35.1℃

使用环境+2℃～+45℃；

4）相对湿度：            95%（+25℃）

5）地震等级：            按照Ⅵ度设防

6）瓦斯等级：            高瓦斯矿井

7）水质：                腐蚀性地下矿井水

## 三．执行标准规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
|  | 煤矿安全规程 |
| MT 818.1 | 煤矿用电缆 第 1部分：移动类软电缆一般规定 |
| MT 818.2 | 煤矿用电缆 第 2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 |
| MT 818.3 | 煤矿用电缆 第 3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆 |
| MT 818.4 | 煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 |
| MT 818.5 | 煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆 |
| MT 818.6 | 煤矿用电缆 第6部分：额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆 |
| MT 818.7 | 煤矿用电缆 第 7部分：额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆 |
| MT 818.8 | 煤矿用电缆 第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆 |
| MT 818.9 | 煤矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆 |
| MT 818.10 | 煤矿用电缆 第 10部分：煤矿用矿工帽灯线 |
| MT 818.11 | 煤矿用电缆 第 11部分：额定电压 10 kV及以下固定敷设电力电缆一般规定 |
| MT 818.12 | 煤矿用电缆 第 12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆 |
| MT 818.13 | 煤矿用电缆 第 13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 |
| MT386 | 煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则 |
| GB/T 2951 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| GB/T 3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 3956 | 电缆的导体 |
| GB 6995 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T 3953 | 电工用圆铜线 |
| JB/T 8137 | 电线电缆交货盘 |
| MT/T947-2005 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 |
| AQ1043 | 矿用产品安全标志标识 |

## 四.技术要求

### 4.1通用技术要求

4.1.1 矿用电缆技术参数和性能要求

4.1.1.1 电缆应满足各种安装和使用条件（特别是周围环境条件），如低温、高温、潮湿、煤矿井下、室外等。所有电缆导线中间不得有连接接头，导线的导电能力应符合现行的国家标准。

4.1.1.2 电缆应可靠地承受正常及最高系统电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。

4.1.1.3 电缆结构要求

4.1.1.3.1导体

导体采用无氧软铜线，单线应镀锡，导体表面应光滑、圆整、无油污、无损伤绝缘的毛刺、无锐边以及凸起或断裂的单线。导体符合GB/T 3956第5种导体规定。20°C时导体直流电阻应符合MT 818的要求。

4.1.1.3.2 绝缘

动力线芯和控制线芯应挤包绝缘层。

绝缘标称厚度应符合MT 818的规定。绝缘厚度平均值应不小于标称值，最薄点厚度应不小于标称值的90%减去0.1mm。

绝缘厚度、绝缘电阻值应符合MT 818的要求。

绝缘与导体、绝缘与绝缘之间应不粘合。绝缘与护套之间应不粘合。

绝缘抗张强度应符合MT 818的要求。

4.1.1.3.3 屏蔽

额定电压3.6/6kV及以上电缆的导体应挤包半导电屏蔽层。

屏蔽型电缆动力线芯必须有绝缘屏蔽，半导电屏蔽层厚度为0.7mm，金属屏蔽层计算厚度为1.4mm，屏蔽方式应符合MT 818的规定。

编织用铜线应符合GB/T3953中TR型铜线的技术要求，铜线表面应镀锡。

编织层由镀锡铜线与聚酞胺或聚酷类合成纤维纱组成，两者的锭数相同、方向相反。

镀锡铜线的覆盖率F不小于80%。

4.1.1.3.4 缆芯

动力线芯应绞合，绞合方向为右向。

非屏蔽型电缆地线芯可以挤包绝缘层，也可以挤包半导电层。

缆芯中央无线芯时应填充，缆芯边隙可以填充橡胶，外围允许包带。屏蔽型电缆的中间填充物应为半导电材料，填充物应为非吸潮型材料。

4.1.1.3.5 监视层

监视层可采用半导电带包层+监视线（三根）+半导电带包层结构型式，三根监视线芯应间隔均匀并绞合。

监视线层外应有一层绝缘带包层。

4.1.1.3.5 护套

缆芯外面应挤包护套层。

外护套抗撕强度应符合MT 818的要求。

护套厚度平均值应不小于标称值，最薄点厚度应不小于标称值的85%减去0.1mm。

外护套表面应平整，色泽基本均匀，表面和断面无可见气孔。

4.1.1.3.6 加强层

电缆可以设置加强层，放置在内外护套之间。

加强层结构形式如下 :

a) 纤维编织层 ；

b) 钢丝股线编织层；

c) 钢丝股线绕包层。

若金属加强层兼做地线芯时，其中可以含铜线。

4.1.1.3.7 成品电缆

绝缘动力线芯和控制线芯应经受 MT818规定的工频电压试验而不被击穿。

额定电压1.9/3.3kV及以下的采煤机橡套软电缆和煤矿用移动橡套软电缆应具有：

a) 抗机械冲击性能。标称截面16mm2及以上的电缆应符合此项性能要求。

b) 抗挤压性能。

额定电压1.9/3.3kV及以下的采煤机橡套软电缆应具有抗弯曲性能，弯曲9000次后应不发生短路、断路。

成品电缆的阻燃性能均应达到 MT 836中的各项试验要求。

交货长度:电缆根据双方的协议长度交货，长度计量负偏差不超过0.5%。

4.1.2矿用电缆工作条件

4.1.2.1 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆

额定电压U0/U为0.38/0.66kV、0.66/1.14kV或1.9/3.3kV。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.2 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆

额定电压U0/U为0.66/1.14kV或1.9/3.3kV。

MCPJR型电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍，MCPJB型电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.3 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆

额定电压U0/U为0.66/1.14kV或1.9/3.3kV。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.4 额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆

额定电压U0/U为0.38/0.66kV或0.66/1.14kV。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.5 额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆

额定电压U0/U为3.6/6kV、6/10kV或8.7/10kV。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.6 额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆

额定电压U0/U为1.9/3.3kV、3.6/6kV或6/10kV。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.7 额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆

额定电压U0/U为0.3/0.5kV。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.8 额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆

额定电压U0/U为0.3/0.5kV。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

电缆的地线芯必须良好接地。

4.1.2.9 煤矿用矿工帽灯线

工作电压为直流5V。

4.1.2.10 额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆

额定电压U0/U为0.6/1kV或1.8/3kV。

电缆导体最高额定工作温度为70°C。

短路时电缆导体的最高温度不超过160°C。

敷设电缆时的环境温度应不低于0°C。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

4.1.2.11 额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压U0/U为0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6kV、6/10kV或8.7/10kV。

电缆导体最高额定工作温度为90°C。

短路时电缆导体的最高温度不超过250°C。

敷设电缆时的环境温度应不低于0°C。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

4.1.3 标志

4.1.3.1 电缆标志

电缆外护套表面每隔1米应有一个电缆生产厂家、型号规格、长度等标志。标志应清晰、耐摩擦并具有连续性，不得出现错码、跳码现象。

电缆标志应包括如下内容:

a) 制造厂名称；

b) 电缆型号及规格；

c) 安全标志标识，标识应符合AQ 1043的规定。

电缆线芯和电缆识别标志应符合GB/T6995、MT818的标准规定，识别标志应清晰、耐摩擦并具有连续性。

4.1.3.1 包装标志

每卷或每盘电缆上应附标签，且标明如下内容:

a) 制造厂名称；

b) 产品型号及规格；

c) 长度(m)及毛重(kg) ；

d) 制造年月或生产批号；

e) 标准编号；

f) 安全标志标识。

4.1.4 其它

10kV及以下电力电缆持续允许载流量应不小于国标GB-50217附录C的要求。

移动类橡套软电缆的持续允许载流量应不小于MT818.1附录B的要求。

电缆的阻燃性能应满足MT386-1995标准要求。

成盘电缆应整齐卷绕在电缆交货盘上。电缆端头应紧密包封。

每一电缆盘上只允许卷绕同一型号同一规格的电缆。

帽灯电线成卷或成束供应，应妥善包装，每卷重量应不超过80 kg。

### 4.2专用技术要求

#### 4.2.1技术要求

电力电缆的结构、绝缘、屏蔽、护套及试验方法和检验规则等满足现行版中华人民共和国煤炭行业标MT818、煤矿矿用产品安全标志及其它相关行业要求，每卷电力电缆均不允许有中间接头，电力电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识，标识应清晰、不易擦掉，便于识别；电缆应成盘供货，规格长度超长而不能成一盘的需取得买方不同成盘长度的确认函方可生产。

#### 4.2.2电缆具体参数

（一）采煤机金属屏蔽橡套软电缆（1.9/3.3kV）

（1）型号：MCPT-1.9/3.3kV 3×120+1×70+3×10

（2）额定电压：1.9/3.3kV

（3）长度：12020m（其中2400m为采煤机设备用电缆，采煤机用电缆应自带光纤）

（4）空气中（环境温度25℃）敷设载流量：295A

（5）采煤机金属屏蔽橡套软电缆的结构、绝缘、屏蔽、护套及试验方法和检验规则等满足现行版中华人民共和国煤炭行业标MT818、煤矿矿用产品安全标志及其它相关行业要求，每卷电力电缆均不允许有中间接头，电力电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识，标识应清晰、不易擦掉，便于识别。

（6）光纤技术要求：单模，8芯；8芯光缆为根据工作面各系统配套预估的，仅为参考值，根据现场实际受控设备订货后，如有必要须变更光缆规格，增加光缆芯数（如果需要确认，业主方会根据受控设备情况在光缆生产前予以确认）。

（7）采煤及电缆煤安标供货时一并提供。

（二）矿用隔爆型高压电缆连接器（允许外购）

（1）通用技术标准及要求：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的装置》

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

MT/T947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》

企标Q/XZ001-2012《矿用隔爆型高压电缆连接器》

（2） 3.3KV连接器主要参数

额定电压：3.3KV；

额定电流：500A；

额定热稳定电流(2S)：6.3KA；

额定热稳定时间：2S；

额定动稳定电流(2S)：峰值 15.75KA；

工频耐压有效值：18KV；

回路电阻：≤500μΩ；

额定绝缘水平：相与相之间、地与地之间工频耐压 18KV，雷电冲击耐压 20KV；

导电杆与插座之间的插拔力为 30～80N；

插拔寿命：200 次；

配用电缆截面：50-150mm2；

材质：外壳采用优质锡青铜；绝缘件采用稳定可靠、性能优良的绝缘材料BMC（或称DMC）压制而成；

控制芯线鱼相应电缆匹配（三根主线、一根接地线、四根控制线）；

插头引入装置均采用压条式（含优质的防爆密封圈、挡圈），即：插头及中间连接器等不需填充环氧树脂；

连接器具有绝缘性能高、灵活可靠、快速插接、操作方便等特点。

数量：

匹配电缆型号：MCPT-1.9/3.3kV 3×120+1×70+3×10，20套；

（3）设备安全标准

1）矿用隔爆型高压连接器产品设计、加工、制造、试验、出厂检验等应符合国家标准文件要求，所供产品出厂前必须进行性能测试，并出具相应报告，如出现产品性能不能满足安装要求的情况，供货方承担全部责任。

2）矿用隔爆型高压连接器出厂时应提供下列设备质量证明证书，必须有产品的“产品合格证”、“生产许可证”、“煤安证”、说明书、出厂检验报告，安全性能符合国家标准，质量合格；产品铭牌及含MA标志证号的MA标志必须安装在设备醒目处，标志清楚，固定牢靠。

## 五.供货范围

投标人提供所供产品详细和完整的供货清单。在招标人不提供任何零部件的条件下，投标人保证其产品的全部正常使用功能。对于投标人所供货的产品，凡属设备长期安全经济运行所必须的，均在供货范围内。

投标人提供1802工作面配套电缆（采煤机电缆）、电缆连接器及相应的技术服务。投标人必须确保所供设备满足本文件规定的使用要求。电缆应成盘供货，规格长度超长而不能成一盘的需取得买方不同成盘长度的确认函方可生产；盘上两处应用耐风雨漆标明以下内容：订货号；（2）型号及截面；（3）长度；（4）毛重；对于属于整套系统运行和施工所必需的配套件，即使本文件未列出和/或数量不足，投标人仍需在执行合同时免费补足。包括且不限于以下：

供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 |  | 用途：（采煤机）移动变电站至组合开关、组合开关至采煤机电控箱，变频器至刮板机变频电机 型号：MCPT-1.9/3.3kV 3×120+1×70+3×10 采煤机用2400米自带光纤 | 米 | 12020 |
| 2 | 矿用隔爆型电缆连接器 |  | 型号：LBG-500/3.3（仅供参考，可外购，满足配套使用要求即可） 额定电压：3.3KV 额定电流：500A 材质：外壳采用优质锡青铜；绝缘件采用稳定可靠、性能优良的绝缘材料BMC（或称DMC）压制而成 匹配电缆型号：MCPT-1.9/3.3kV 3×120+1×70+3×10 | 套 | 20 |

供货要求

卖方应于按下表提供所有的电力电缆下列数据的电子文件，并随其它交换资料一同提交纸质资料。

| 项目名称 | 数据 |
| --- | --- |
| 电力电缆型号 |  |
| 标称电压 | V |
| 导体截面 | mm2 |
| 导体形状 |  |
| 每芯绞线的数量及外径 | mm |
| 绝缘厚度 | mm |
| 绝缘层直径 | mm |
| 屏蔽层直径 | mm |
| 防水护套直径 | mm |
| 铠装厚度 | mm |
| 铠装直径 | mm |
| 外护套厚度 | mm |
| 外径 | mm |
| 最小弯曲半径 | mm |
| 重量 | kg/km |
| 20℃时的直流电阻 | kΩ/km |
| 最大操作温度下的交流电阻 | kΩ/km |
| 每根导体的电抗 | kΩ/km |

卖方提供给买方电缆的安全性应符合现场的使用环境。

卖方提供给买方的电缆符合国家、该项目及询价所规定的有关标准。

电缆检验合格证书、煤安标志随供货时提供。

卖方提供电缆数量清单。

## 六.质量保修要求

6.1质量性能保证

（1）投标人提供的产品应符合国家规范、行业技术的标准和产品运行环境条件。

（2）由投标人供应的所有合同产品/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。所有这些正式的记录文件、质量证明文件及合格证作为技术资料的一部分交招标人存档。

（3）包装和运输

1）投标人负责全部材料的装、运、卸，并按到货时间运至招标人指定的地点，其费用及保险费用包含在总价内。交货时间如有变化，招标人根据现场情况提前28天通知投标人。

2）在运输、装卸和地面组装过程中产生的的损失和损坏，全部由投标人负责，并在招标人规定期限内补充缺损件，不得影响招标人正常生产，否则，一切责任由投标人承担。

3）投标人负责产品的包装，产品的包装应能适应运输及气候变化。

4）应标明运输货物的重量、重心、运输（或吊装）位置，方便安装吊索来卸货。如果安装额外的吊索不安全，应提供附带的吊索、吊环螺栓或起吊设施，用以方便处理。

5）在每个包装箱内，应附带一份详细的装箱清单和质量证明书。

（4）现场验收

1）到达指定收货地点后，投标人须派代表至招标人收货地点，与招标人共同清点产品件数及包装外观完整情况，做出检验记录，双方签字，否则发生缺损或外观损坏等情况由投标人承担责任。如双方验收发现产品与发货清单不符或包装损坏，招标人有权拒收，投标人须在招标人7日历天内进行补发或更换。

2）对于到达指定地点验收，发现的不符合国标、部标和设计要求的，投标人应在7日历天内处理完毕或重新更换，否则所造成的经济损失应由投标人承担。

3）设备到货时投标人应提供产品整机及零部件的质量证明书包括：生产许可证、产品合格证，煤安标志证、防爆合格证、材料合格证、制造检验记录、电气试验报告（出厂试验和型式试验）等。煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。入井的供用电设备必须取得防爆合格证。设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。地面试运转符合要求后设备方可入井，设备在井下稳定运行一个月后双方进行验收，经检验达到设计要求及有关验收标准时为最终验收。

对于因暂时不能安装运行，发现不了的质量问题，招标人发现后电话通知投标人，投标人必须在24小时内赶到，对所存在的问题进行处理解决。

4）验收内容

a)产品的参数和性能

e)环保性能

f)生产安全有关要求

g)货物、数量及清单

5）验收标准：

合同的规定要求、最新的中国国家标准、中国煤炭行业标准、国际标准。各标准之间存在差异时，按较高标准执行。

（5）质量证明文件

1）交货时应提供产品整机及零部件的质量证明文件包括：生产许可证、产品合格证、煤安标志证、防爆合格证、材料合格证、制造检验记录、液压部件压力实验报告（如需）、电气试验报告（出厂试验和型式试验）等。煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。入井的供用电设备及零部件必须取得防爆合格证。

2）进口设备及零部件须提供原产地证明、报关单及进口关税证明等证明文件。

3）国家、部委、行业标准规范所规定的质量证明文件。

6.2技术文件及图纸要求

6.2.1一般要求

⑴投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

⑵资料的组织结构清，逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

⑶投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

⑷对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现,投标人也应及时免费提供。

6.2.2技术协议签订后提供的文件

投标人必须在技术协议签订后10个工作日内向招标人提供满足设计院施工图设计要求的图纸资料文件，包括可编辑电子版1套（WORD、AUTOCAD格式）和（盖章）纸质版5套：

（1）技术资料必须清晰地反映设备的尺寸、重量、性能、技术参数、运输、标记、储存及危险情况等，必须包含相应图纸、图表及目录。

（2）供货清单:清单中有型号、数量、制造厂家等。

6.2.3交货时随设备提供的纸质版资料文件（4套/每个型号）：

（1）技术资料必须清晰地反映设备的尺寸、重量、性能、技术参数、运输、标记、储存及危险情况等，必须包含相应图纸、图表及目录。

（2）供货清单:清单中有型号、数量、制造厂家等。

（3）质量证明文件。

6.2.4招标人有权针对培训项目而额外复制所提供的技术文件与图纸。如果发现投标人交付的技术文件和图纸不完整，或在运输途中丢失或损坏，在接到招标人索要通知后的30天内,投标人应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

6.2.6投标人提供的资料文件及图纸要能满足本项目总体设计，及设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，招标人有权提出补充要求，投标人将无偿提供所需要的补充资料文件。

6.3技术服务要求

（1）投标人应向招标人现场派出有经验的、健康的、有资质的服务工程师，负责指导产品安装、调试、人员培训等。

现场服务工程师的职责：

1）现场服务工程师的任务主要包括产品催交、三方开箱验收、质量问题处理、参加试运行验收。

2）在使用前，现场服务工程师向安装人员技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

3）现场服务工程师有权利处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，在招标人规定的时间内处理解决。

4）投标人对现场服务工程师的一切行为负全部责任。

（2）投标人和外购件厂家需派出足够的人员并服务足够天数以保证试运行验收以及培训等工作能够圆满实施。使用期间出现问题或故障时，投标人在接到招标人工作联系函后，必须及时联系协调本公司工程师和外购件厂家工程师，按招标人要求的时间到矿指导试运行，直到问题解决。如投标人在此期间推诿扯皮，导致投用日期推迟，每推迟一天罚款合同总价的0.1%，依次累计。

（3）产品质保期为正式投用后12个月。投标人要对质保期内的产品质量、维修服务予以书面承诺。投标人设有专门售后服务部，对招标人进行定期回访。

在质保期内，如发生产品质量问题、故障或零部件损坏，投标人在接到招标人要求服务的电话或函件后，保证在2小时内给予有效答复，并在24小时内派服务工程师和外购件厂家人员赶到现场，为招标人解决问题；质保期内如需维修或更换产品、零部件，则由投标人负责免费维修或免费更换，以排除故障，确保整套系统正常运行。

质保期外，投标人同样对产品质量给予良好的服务，如出现质量问题或故障，及时派人到现场处理问题，提供免费的终身现场技术（维修）服务。

（4）对非投标人责任造成的产品故障或零部件损坏，投标人有优先提供配件的义务，并优惠提供零部件更换或产品维修服务。

（5）对招标人于合同外采购的零部件，投标人提供技术指导意见。

（6）投标人有长期提供产品易损件或提供易损件供应商名单的义务。

## 七.供货工期要求

6.1.交货日期：2021年8月26日之前交货。

6.2.交货地点：核桃峪煤矿现场指定地点。

第六章 响应文件格式

# 项目采购

# 响 应 文 件

# 采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

# 目  录

# 一、授权委托书

# 二、报价部分

# 三、商务部分

# 四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

### 1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

### 2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

## 总报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合 计 | 小写： 元 | 报价均为含税价 税率 % |
|  | 大写： |  |
| 交货及安装期限： |
| 备注：报价含更换、指导安装调试。 |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |
| 总报价：（小写： ） （大写： ） |

*注： 1.税费、运杂费、技术服务等费用包含在单价及总价中，无需单列；

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 | （根据实际情况填写） |

后必须附企业法人营业执照等资格证明资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

1.供应商根据采购需求自行简要编制，格式自拟。